ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик:

Шифр темы:

Генеральный план Муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

Пояснительная записка

Том I

Анализ существующего положения. Обоснование проектного решения

Генеральный директор,

канд. техн. наук                            __________________     А.Д. Лаппо

Директор по производству         __________________      Н.М. Сидоренко

Заведующий отделом                   __________________      Р.И. Хамецкий

Руководитель проекта                 __________________      О.М.Панченко

| Юрист | __________________ | А.К.Щукин |
| --- | --- | --- |
| Нормоконтроль | __________________ | А.В.Емельянов |

2010

ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик:

Шифр темы:

Генеральный план Муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

Пояснительная записка

Том I

Анализ существующего положения. Обоснование проектного решения

| Заведующий отделом, ГАП |  | Р.И. Хамецкий |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | О.М. Панченко |
| Инженер по транспорту |  | Е.С. Николаева |
| Инженер 2 категории |  | М.М. Казаков |
| Ведущий архитектор |  | А.Э. Чинчук |
| Архитектор 2 категории |  | Е.А. Огородникова |
| Инженер 1 категории |  | М.С. Душейко |
| Инженер 2 категории |  | Н.Л. Логинова |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

2010

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка «Анализ существующего положения. Обоснование проектного решения» |  |
| II | Пояснительная записка «Инженерное оборудование территории» | ДСП |
| III | Пояснительная записка «Общие положения. План реализации» |  |
| IV | Пояснительная записка ИТМ ГО и ЧС | ДСП |

Графические материалы

| № п.п. | Наименование | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема границ поселения и населённых пунктов, входящих в его состав. | 1:25 000 |  |
|  | Опорный план | 1:10000 |  |
|  | Опорный план. Фрагмент. | 1:5000 |  |
|  | Схема границ земель различных категорий. | 1:20 000 |  |
|  | Схема границ функциональных зон. | 1:10 000 |  |
|  | Схема границ функциональных зон. Фрагмент. | 1:5 000 |  |
|  | Основной чертёж. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:5 000 |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и размещения объектов культурного наследия | 1:10 000 |  |
|  | Схема размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в том числе размещения объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1:15 000 |  |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | 1:10 000 |  |
|  | Схема размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 1:10 000 | ДСП |
|  | Схема электроснабжения | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема газоснабжения и теплоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема водоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема канализации | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5 000 |  |
|  | Схема ограничений использования территорий | 1:10000 |  |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1:10000 |  |
|  | Ситуационный план | 1:150000 |  |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Гл. архитектор      			     	                   		              Р.И. Хамецкий

Содержание

Предисловие	6

Раздел 1 Вводная часть	8

1.1 Краткая историческая справка	8

1.2 Анализ  реализации  ранее  разработанных  проектов генеральных планов	14

1.3 Природные условия	16

1.3.1 Климат	16

1.3.2 Гидрографическая сеть	18

1.3.3 Геолого-литологическое строение	20

1.3.4 Гидрологические условия	20

1.3.5 Инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристика территорий	21

1.3.6 Рельеф	21

1.3.7 Почвенный покров	22

Раздел  2 Существующее положение	23

2.1 Опорный план (по состоянию на 2009 г.)	23

2.2 Планировочные и эколого-средовые ограничения	24

2.3 Комплексная оценка территории	29

2.4 Зоны с особыми условиями использования	31

Раздел 3 Обоснование проектного решения	36

3.1 Концепция развития	36

3.1.1 Демографическая ситуация	36

3.2 Экономическая база развития	41

3.3 Расчет площади территории для размещения нового жилищного строительства	44

3.4 Система зонирования	49

3.4.1 Определение	49

3.4.2 Функциональное зонирование территории	49

3.4.3 Строительное зонирование	52

3.4.4 Регламентно-режимное зонирование	52

3.4.5 Проектные предложения	53

3.4.6 Размещение функциональных зон	55

3.5 Планировочная структура	56

3.6 Объемно-пространственная композиция	57

3.7 Система социальной инфраструктуры. Существующее положение	58

3.8 Транспортная инфраструктура	68

3.8.1 Улично-дорожная сеть	68

3.8.2 Пассажирский транспорт	71

3.9 Инженерная подготовка территории	72

3.10 Охрана окружающей среды	79

3.11 Санитарная очистка территорий	82

3.12 Система зеленых насаждений	87

3.13. Проектные предложения по изменению границ	88

3.14. Основные технико-экономические показатели	95

3.14 Приложение	99

# Предисловие

Проект генерального плана Муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея выполнялся в период с 01.12.2009 г. по 01.03.2010 г. научно-проектным отделом (НПО) института ОАО НИИПГрадостроительства (Санкт-Петербург) на основании муниципального контракта № 1 от 17.02.2009 г., заключенного между Администрацией МО и ОАО НИИПГрадостроительства (Санкт-Петербург).

Главный архитектор проекта – заведующий НПО, кандидат архитектуры Р.И. Хамецкий.

Руководитель проекта – Панченко О.М.

В разработке проекта приняли участие:

1. Главный архитектор Р.И. Хамецкий – архитектурно-планировочное решение проекта.

2. Ответственный исполнитель, инженер О.М. Панченко – сбор исходных данных, существующее положение (Опорный план), разделы «Опорный план» и «Демографическая ситуация» Схема земель различных категорий и Схема земель различных форм собственности, раздел «План реализации».

3. Инженер Е.С. Николаева– сбор исходных данных, инженерные системы, существующее состояние (Опорный план), раздел «Транспортная инфраструктура».

4. Инженер М.М.Казаков – инженерные системы, Ситуационный план, межселенные корреспонденции, инженерная подготовка и благоустройство территории.

5. Инженер Н.Л.Логинова – планировочные и эколого-средовые ограничения, комплексная оценка территории, разработка Схемы границ зон с особыми условиями использования территорий размещения объектов культурного наследия.

6. Архитектор А.Э. Чинчук – культурно-бытовое обслуживание, анализ ранее разработанных генеральных планов, проектное решение.

7. Архитектор Е.А. Огородникова – функциональное зонирование территории.

8. Инженер М.С. Душейко – раздел «Охрана окружающей среды».

9. Инженер Ш.Б. Майны – редактирование и комплектация текстового материала.

В основу разработки проектного решения положены действующие законодательные и нормативные акты, предшествующая проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 15.10.2005г. № 191-ФЗ;

- Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- Схема территориального планирования Республики Адыгея, выполненная в 2007 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Схема территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея, выполненная в 2008 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Методические разработки научно-проектного отдела ОАО НИИПГрадостроительства периода (2000–2009г.г.), апробированные ВНИИНТПИ Госстрой России.

# Раздел 1 Вводная часть

## 1.1 Краткая историческая справка

Красногвардейский район 1

Республика Адыгея расположена на живописных северных склонах Кавказского хребта, спускающихся к плодородной Прикубанской равнине. Это одна из самых молодых республик в РФ (1991 г) и с самого начала ее автономии земли Красногвардейского района входили в состав ее территории.

Район был образован на землях Черкессии. Именно сюда, после окончания Кавказской войны потянулись жители Курской, Полтавской и других губерний. Купив у дворян Абанговых и Богдановых земли, переселенцы основали село Николаевское. Аналогично были образованы и другие населенные пункты, кроме ранее существовавших аулов.

Территориальное устройство района прошло несколько этапов.

Началом явилось образование 27 июля 1922 года Черкесской (Адыгейской) автономной области, территория которой для удобства управления была разбита на 3 округа (Псекупский, Фарсский, Ширванский). Основная часть населенных пунктов района вошла в состав Ширванского округа с центром в ауле Адамий.

5 августа 1924 года решением райисполкома область была разделена на 5 районов, а 2 сентября 1924 года облисполком утвердил своим решением конкретную районную сеть. Одним из вновь образованных районов стал Преображенский с центром в с. Преображенском. На территории района было образовано 7 сельских Советов, 45 хуторов, одно село, 6 селений, аулов 5, 2 коммуны с числом дворов 5515, населением 26856 человек: 13 366 мужчин и 13 490 женщин. Предприятия отсутствовали, значилось 12 мелких, таких как мельница, кузница, маслобойня.

Согласно постановлению Адыгейского облисполкома от 07.02.1929 г происходит укрупнение районов, вместо пяти образовано три: Красногвардейский с центром в селе Николаевском, Шовгеновском и Псекупском. Район получил свое название Красногвардейский в честь первых красногвардейских отрядов, созданных в селе Николаевском для защиты Советской власти, провозглашенной в декабре 1917 г в районе в числе трех волостей: Филинновской, Николаевской и Рязанской.

10 апреля 1936 года постановлением ВЦИК к Адыгейской Автономной области присоединились город Майкоп, Гиашенский и Ханский районы. Центром области стал город Майкоп.

Происходили еще многие изменения в административном  территориальном делении районов, но Красногвардейский район оставался всегда, и центр его оставался неизменно в с. Николаевском.

______________________________________________________________

- Историческая справка предоставлена Красногвардейским краеведческим музеем

С 11 ноября 1961 года Указом Правительства РСФСР с. Николаевское было переименовано в с. Красногвардейское.

После окончания русско-турецкой войны началось заселение царским правительством земель адыгов. Аулов осталось мало: Хатукай, Адамий, Джамбичи, Бжедугхабль. Жители аулов, где сейчас находится село Белое, перебрались в Турцию и разъехались по другим крупным аулам.

В ауле Бжедугхабль поселились греки. На площади возвышались две церкви: магометанская – мечеть и христианская.

Русскоязычное население появилось в конце XIX века из свободных крестьян Курской и Саратовской губернии Центральной России. 15 семей Курской области 20.02.1882 г оформили купчую на покупку 488 десятин земли. Земли располагались севернее аула Адамий. Несколько раньше в 1878г отставные и запасные военные из разных деревень Курской области купили 588 десятин. 3 августа 1884 года крестьяне получили разрешение на название новых поселений – селение Николаевское, Ивановское и Пустоселов из Еленовского сельсовета.

Царским указом земля на Кавказе продавалась армейским чиновникам и их семьям, участвующим и не участвующим в Русско-турецкой войне. В письме 13 декабря 1873 г из Тифлисской канцелярии сообщено подполковнику по армейской пехоте при Главном интендантском управлении Николаю Дмитриевичу Де Коваль № 3778, что ему отведен участок между рекой Кубанью и болотом Тщик на плантации № 10-233 десятины, из них 150 десятин – удобной земли.

3 апреля 1873 года генерал-майору в отставке Михаилу Посыпкину в г. Курмышин сообщили о выделенных ему по левой стороне Кубани близ болота Тщик 843 десятины, из которой 200 десятин удобной земли.

Подобные письма извещали в Тифлисе вдове статского советника Никольского, подполковнику из запасных войск Киселеву в Пятигорск, во Владикавказ статскому советнику Терпусову, протоиерею Богомолову Никите о выделении земли на Кавказе из плантаций № 8-10 не более 200 десятин удобной (ГАКК, Ф 574, т. 1д. 741, л. 1121).

Так на территории Красногвардейского района появились хутора Терпугов, Богомолов, Киселев, Посыпкин и другие по фамилиям их владельцев.

В 1930 г. постановлением Адыгейского облисполкома было намечено на базе перерабатывающего предприятия совхоза в ауле Хатукай построить консервный завод и маслозавод № 39 по переработке семян подсолнечника.

В 1929-1930 гг. почти в каждом хуторе, селении и ауле образовались колхозы, до 1959 г. их было 41 и 1 совхоз им. Микояна в а. Хатукай. В 1930 г в числе первых в области была организована Красногвардейская машинотракторная станция в а. Адамий, в 1931 г – Саратовская МТС, которые обслуживали колхозы техникой в проведении сельскохозяйственных работ.

На 1 января 1935 г. числилось 12 промышленных предприятий, из них - МТС (а. Адамий), ремонтная мастерская (совхоз «Хатукайский»), лесозавод Куртынский, артель им. Хакурате в с. Белом по изготовлению матов и корзин из лозы, завод по переработке лубочных культур на х. Литвинове, засолочный пункт в х. Литвинове, маслозавод № 39 в с. Николаевском, Белом и х. Тихоновском.

Урожайность зерновых в среднем планировалось по колхозам от 10 до 13 центнеров с гектара в 1941 г.

В 1953 г. произошло укрупнение колхозов - на базе 41 колхоза и 1 совхоза создано 7 колхозов и 1 совхоз. Малые хутора объединялись в более крупные села, которых в 1975 г. стало: 9 сел, 5 аулов, 6 хуторов и 5 поселков с числом жителей 26686.

Урожайность с/х культур резко выросла (39ц/га – 1985 г), колхозы «Родина» и «Россия» - 50-60 ц/га пшеницы.

Великая Отечественная война оборвала мирный труд граждан.

Сегодня район имеет площадь 72552 га, в том числе пашни – 34757. Почвенный покров пашни, в основном, представлен черноземами.

По агроклиматическому районированию район входит во второй агроклиматический район, характеризующийся теплым умерено-континентальным климатом с умеренным увлажнением.

На территории района расположены 7 сельских округов, 25 населенных пунктов. Население составляет 33 тыс. человек и более 30 национальностей. Экономика района представляет многоотраслевое хозяйство: 316 предприятий и организаций различных форм собственности, из них 34 – государственных, 13 – муниципальных, 8 – предприятий потребительской кооперации, 158 – крестьянских хозяйств, 32 – акционерных общества, около 50 – частных предприятий.

Производством сельскохозяйственной продукции занимаются: АОЗТ «Еленовское», «Дружба», «Родина», «Кавказ», «Джамбичий», ЗАО «Колхоз Ленина», и совхоз «Хатукайский», СПК «Красногвардейский», 158 крестьянских хозяйств.

Преобладающие культуры – зерно, овощи, подсолнечник.

Село Красногвардейское

Село Николаевское (Красногвардейское) было образовано 3 августа 1884 года (по разрешению главноначальствующего гражданской частью на Кавказе князя Дондукова Корсакова).

Николаевским село называлось до 1961 года. До 1927 года это были хутора и села: с северо-востока на юго-запад – Соловьевка, с. Николаевское (х. Абатов), х. Старо-Соколовский, х. Спотоков, х. Султанов, х. Греков, х. Серафимович, х. Литвинов, с. Ивановское.

После окончания Кавказкой войны царское правительство удостаивало наиболее отличившихся и к нему приближенных господ участками земли. Одному из них майору Абатову был пожалован аул Эрсаконский с большим участком земли, получил свою долю и Почетный гражданин г. Курска Егор Богданов.

Первые Курские переселенцы прибыли на территорию района в 1873-1878 годах.

74 крестьянина мужского пола и 63 - женского составили 15 семей,  которые за 12 093 рубля серебром купили 483 десятины, 1800 саженей земли у семьи Богдановых.

Основные занятие населения до революции - земледелие, животноводство, вырубка леса под пашню.

Из орудий труда использовались плуг, соха, цепь для обмолота, катки. Первые тракторы заложили основы будущей МТС.

В начале 90х годов XIX века возник маслозавод, в 1890 заработала мельница.  Был кирпичный заводик  по производству черепицы, полковая мастерская по ремонту обуви, кузница. Торговых точек практически не было, лишь при заводе была лавка.

По решению Кубано-Черноморской партийной конференции от 31 октября 1920 года – в ноябре-декабре были назначены выборы в местные советы.

19 декабря 1920 года прошли выборы в Николаевский волостной Совет. На первом заседании волостного Совета было принято решение упразднить ревком. Ставился вопрос о переименовании села Николаевского. В 1922г. был упразднен Ширванский округ, в состав которого входила Николаевская волость. Образовался Преображенский район с с. Преображенским в центре.

В 1917 году положение на Кубани резко обострилось. На Кубань прибыл с частями своей разбитой дикой дивизии Адыгейский князь Султан Гирей. Он прибыл в аул Уляп на свою родину - здесь было его имение. Но революционные отряды не позволили ему вернуться в имение. Положение усугублялось еще и тем, что разбитые под Ростовым контрреволюционные силы добровольной армии под командованием генерала Корнилова весной 1918 г. двинулись к Екатеринодару, чтобы объединиться с армией Филимонова.  Двигаясь от Тихорецка в направлении Кореновской, и захватив последнюю, он захватил ст. Усть-Лабинскую, но переправиться в аул Хатукай через мост ему не удалось. Здесь дали ему отпор отряды Филинновской революционной армии. Корнилов был вынужден отступать вдоль Лабы. В районе ст. Некрасовской он переправился через реку Лабу, сжег х. Саратовский и принял бой у х. Султанова. Здесь был получен серьезный удар со стороны Красногвардейских отрядов и он вынужден был отступить.

В марте Корнилов начал новое наступление на Кубань, но оно завершилось полным разгромом армии, сам он был убит. Филимоновская армия была распущена, но Красногвардейские отряды действовали.

Летом 1918 г. на Кубань из-под Ростова двинулся с большими силами генерал Деникин. Под Ростовом он получил серьезный удар, нанесенный силами Северокавказской Красной армии, и ему надо было наполнить свои ряды за счет казачества. В июле в с. Красногвардейском (тогда – Николаевском) был сформирован революционный полк, получивший название Абатовский революционный полк, по названию той части села, которая называлась хутором Абатовым.

15 августа 1917 года Екатеринодар был захвачен деникинцами. Абатовский революционный полк, насчитывающий в своих рядах около 4000 человек, отходил с боями на восток. Путь его начинался в селе Николаевском, а заканчивался под Астраханью. Роты Абатовского революционного полка отходили через село Еленовское, на ст. Некрасовской влились в первую колонну северокавказских войск и заняли оборону под ст. Михайловской. Здесь Абатовский полк, объединившись с остатками интернационального полка, получил новое название – Первый интернациональный революционный полк. В его состав входили сербы, венгры и т.д. Основным ядром являлись жители с. Красногвардейского. Здесь, под Михайловской, полк выдерживал оборонительные бои в течение месяца. Потом полк был переброшен под ст. Белую Мечетку, там начал наступление генерал Шкуро. Под Ставрополем полк вливается в Таманскую армию и получает название Таманского 10 полка.

Так в декабре 1917 г. власть в селе почти полностью перешла в руки революционеров, фронтовиков, рабочих и крестьян.  Более половины жителей села погибло в борьбе за Советскую власть.

Вторая половина 1928 года была ознаменована организацией колхоза. 1929 г. – год великого перелома. В колхоз пошел и середняк. Случились факты порчи сельхозинвентаря, падеж скота, но это не отпугивало людей. Вступали семьями, хуторами, аулами.

1930 г. – год ликвидации кулачества. Большой вклад в укрепление колхозной системы внесли представители промышленных предприятий,   прибывшие в район Ф. Мальярчик, Н. Евдокимов, Н. Меркулов и др.

В 1930 г. созданные в хуторах колхозы были объединены в один колхоз «Непобедимый».

Строительство школы-семилетки было начато в 1928 году. Большую помощь оказали рабочие маслозавода. В декабре 1930 года состоялось торжественное открытие школы.  Первый директор – Шапочкин Сергей Иванович – посланник Ленинградского комсомола, много сделал для ее строительства, укрепление материальной базы.

13 декабря 1958 г. было принято решение райисполкома Красногвардейского Совета о выделении участка площадью 1 га на территории парка культуры и отдыха  имени Горького для строительства Районного Дома культуры.

5 июня 1960 г. был составлен договор на строительство, по которому клуб должен быть  сдан в эксплуатацию в декабре 1960 г. Сельский Дом культуры был построен в 1960 г.

Сегодня село Красногвардейское является районным центром, расстояние до ближайшей железнодорожной станции – 12 км.

Село расположено в северо-западной части района, протянулось вдоль северо-восточного берега Краснодарского водохранилища на расстоянии 8 км.

Площадь села 826,12 гектаров.

В селе 53 улицы, протяженность их 52,2 км. Из них 15 – асфальтированные, остальные гравийные.

Места массового отдыха: парк культуры и отдыха им. Горького с фонтаном в центре, сквер стадион, Тщикское водохранилище, пионерский лагерь «Космос».

В селе находятся: здания администрации, суда и прокуратуры, редакция газеты «Дружба», школы № 1 и 11, 2 дома культуры, школа искусств, центральная больница, 2 библиотеки, 2 транспортных предприятия, 4 предприятия промышленности, строительство 5.

Аул Адамий

Аул Адамий был основан на правом берегу реки Белой. Название реки по адыгейски звучит Шхагуате – «Голова княгини».

Аул был основан в 1888 году в Майкопском уезде. С 1888 года 7 уездов были заменены округами, а Адамий перешел в подчинение Лабинскому отделу Кубанской области, входил в Ширванский округ.

После окончания гражданской войны, в 1864 г. для укрепления позиций ислама среди адыгов сюда стали засылаться турецкие агенты. В 1884 г. в аул было направлено 2 учителя из Константинополя, которые сумели привлечь к изучению Корана несколько учащихся. Кроме того, представители мусульманского духовенства ставили своей целью спровоцировать адыгов на выселение в Турцию. Эти учителя не владели общеобразовательными предметами, могли говорить и читать только по-турецки. Такие безграмотные «Наставники» не смогли долго продержаться в ауле и через 2 года уехали в Турцию.

В 1888 году в аул приехали русские миссионеры, которые открыли двухклассную духовную (православную) школу. В школе изучали Евангелие, на стенах были нарисованы кресты, висели иконы. В 1898 году школа эта перестала существовать. Хотя решение о ее ликвидации было принято только в 1904 году.

2 марта 1922 года было введено волостное деление. На основании решения Кубано-Черноморского областного исполкома а. Адамийский стал волостным центром. В 1923 году волости были заменены районами, и Адамий стал входить в Преображенский район, с 7 февраля 1929 года – в Красногвардейский район.

До революции аул был бедняцко-середняцким. Большинство бедноты не имело возможности обрабатывать землю, из-за отсутствия инвентаря и рабочего скота, а поэтому очень многие были вынуждены идти в батраки к богачам.

В 1927 году был образован кенаф-совхоз №1. В 1930 году на территории кенаф-совхоза  образовались 3 колхоза: имени Катановича, им. Кирова и Совхоз Пахарь.

По данным районного  архива, в колхозе имени Катановича числилось 138 дворов и 400 семей, в колхозе «Советский Пахарь» (х. Чумаков) - 50 дворов и 77 семей. Итого было 265 дворов и 695 семей.

Сегодня в ауле проживает 1440 человек.

В хуторе Чумаков проживает 71 человек.

## 1.2 Анализ  реализации  ранее  разработанных  проектов генеральных планов

Село  Красногвардейское

Село Красногвардейское развивалось  наиболее активно в 60-70 гг. ХХ в.  В  1966 г. институтом Краснодаргражданпроект был выполнен первый Проект планировки села, а в 1972 г. - Генеральный план, корректировка которого проводилась в  1990 г.

В 80-е годы  был разработан проект корректировки генерального плана, однако, его концепция не была реализована, так  как была ориентирована на принципиальной отказ от усадебной застройки, на ее замену крупными зонами реконструкции с возведением на месте исторически сложившейся усадебной застройки секционной  застройки.

В целом развитие села происходило в соответствии с генеральным планом 1972 г. Однако ряд его градостроительных решений не получил полной реализации. Реализованы его основные принципы, касающиеся формирования планировочной структуры, системы зонирования, и системы обслуживания, формирования общественного центра, размещения объектов производственной зоны и ее развития.

Сельскохозяйственные  предприятия СПК «Родина» по-прежнему остаются градообразующими.

Намеченная в разработанном проекте линейная структура четко прослеживается в настоящее время. Основой планировочной структуры служат улицы Мира и 50-летия Октября, на пересечении которых  в соответствии с проектом сформирован общественный центр, обслуживающий жителей села Красногвардейское, население Красногвардейского сельского поселения и Красногвардейского района.

В селитебной зоне преобладает  квартальная система застройки и исторически  сложившийся тип застройки – индивидуальная застройка с жилыми домами с участками.

Территориальный резерв  для развития  селитебной зоны в существующих границах населенного пункта, намеченный по генплану 1972 г., в настоящее время исчерпан.

Сформированная в с. Красногвардейское система бытового обслуживания предполагает  обслуживание жителей самого села и, по возможности, жителей Красногвардейского района. Однако в  зоне общественного центра  не завершено намеченное в генплане 1972 г. формирование системы пешеходных пространств,  системы зеленых насаждений (скверов и бульваров), и транспортного обслуживания объектов общественного центра.

В настоящее время  существует дефицит территории для размещения административных учреждений, учреждений обслуживания, объектов социальной сферы.  В зоне существующего общественного центра  улично- дорожная сеть не отвечает заложенным в генплане параметрам. Не реализованы решения генплана  по формированию местных центров обслуживания  и размещению детских учреждений (число их за последние 20 лет резко сократилось) в пределах пешеходной доступности   в селитебной зоне.

Производственная зона, сформированная сельскохозяйственными предприятиями и рядом объектов инженерно-коммунального назначения, развивалась в границах производственной зоны, намеченной генпланом 1972 г. На данный момент резерв территории для развития производственной зоны  исчерпан. Намеченные к выносу за пределы селитебной зоны предприятия не вынесены, что образует чересполосицу функционального зонирования.

Неблагоприятным является расположение  вблизи зоны общественного центра сельскохозяйственных предприятий - они препятствуют гармоничному развитию планировочной структуры селитебной зоны. Нерешенной остаётся и проблема влияния санитарно-защитных зон животноводческих предприятий на жилую застройку.

И, конечно, в проекте 1972 г. не могли быть спрогнозированы параметры  формирования зоны транспортной инфраструктуры  и логистики, имеющих сегодня активное развитие.

Не соответствует проекту трассировка главных улиц, в результате чего обостряются проблемы в схеме организации движения транспорта между с. Красногвардейским и другими населенными пунктами района. В настоящее время параметры улично-дорожной сети не отвечают заложенным в генплане.

Система зеленых насаждений, скверов не завершена как в центральной части села Красногвардейское, так и в рекреационной зоне  по берегам Краснодарского водохранилища (не выполнено намечавшееся благоустройство прибрежной зоны).

Аул  Адамий наиболее активно развивался также в 70 гг. ХХ в.

В целом, до настоящего времени развитие населенного пункта происходило в соответствии с проектом планировки 1970х гг., выполненным  Институтом Краснодаргражданпроект, но основные принципы  проекта планировки реализованы не полностью. Это касается  принципов  системы зонирования,  формирования общественного центра и планировочной структуры, размещения объектов производственной зоны, развития селитебной зоны,  развития  транспортной инфраструктуры.

Основой планировочной структуры в настоящее время, как  и намечалось в проекте планировки,  служит зона  общественного центра,  включая систему главных улиц.

Не реализованы решения по формированию планировочной структуры и развитию транспортной инфраструктуры.

Территориальный резерв для развития селитебной зоны в существующих границах населенного пункта почти полностью исчерпан. В системе строительного зонирования преобладает тип малоэтажной усадебной застройки.

Заложенное в проекте планировки формирование зоны общественного центра не завершено. Функционируют детский сад, школа, интернат, расположенные в зоне общественного центра. Однако территория  его не благоустроена, не организована пешеходная зона, отсутствует проектируемая система зелёных насаждений.

Таким образом, обслуживание жителей аула происходит за счёт системы обслуживания, сформированной в с. Красногвардейское, находящейся за пределами пешеходной доступности.

Производственная  и коммунальная зоны, как и намечалось,  находятся вне территории населенного пункта, но при этом существует дефицит территориальных резервов для их развития.

Трассировка существующих улиц не соответствует разработанному проекту, параметры улично-дорожной сети не отвечают заложенным в проекте планировки.

Система зеленых насаждений, скверов, бульваров не завершена как в зоне общественного центра, так и в ландшафтно-рекреационных зонах, по берегу Краснодарского водохранилища.

Из вышесказанного можно сделать вывод, что генеральный план с.Красногвардейское 1972 г. и Проект планировки и застройки а. Адамий не были полностью реализованы. К числу нереализованных решений  относятся комплекс установочных положений, связанных с формированием системы санитарно-защитных зеленых насаждений в зонах распространения ингредиентов экологической опасности и зонах водоохраны.

## 1.3 Природные условия

### 1.3.1 Климат

Климат района проектирования умеренно-теплый с достаточным количеством осадков (до 540-857 мм).

Весна наступает в конце февраля – в начале марта и сопровождается выпадением большого количества осадков и значительными колебаниями температуры.

Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

Преобладающими ветрами являются ветры восточных и северо-восточных направлений.

На территории а. Адамий и х. Чумаков преобладающими являются ветры юго-западных направлений.

Район проектирования расположен в зоне умеренного увлажнения, о чем говорит количество месячных и годовых осадков в мм. Для характеристики климата использованы многолетние данные метеорологической станции Усть-Лабинск, приведённые в табл. 1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков.

Таблица  1.3.1-1 - Среднее годовое количество осадков

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Холодный период XI-III | Теплый период IV-X |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Усть-Лабинск | 38 | 40 | 38 | 43 | 57 | 65 | 61 | 47 | 47 | 40 | 31 | 56 | 223 | 360 | 583 |
| Осадков за дистанционный период выпадает в среднем 300-400 мм. Годовое количество осадков колеблется от 550 до 600 мм. |

Характеристика средней месячной и годовой температуры воздуха приводится в таблице 1.3.1-2 - Температурный режим района.

Таблица 1.3.1-2- Температурный режим района.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 2,7 | +1,5 | +4,3 | +10,4 | +16,6 | +20,2 | 23,2 | 22,8 | +17,4 | +13 | +5 | 0 | +10,6 |
| Самым холодным месяцем в году является январь, среднемесячная температура которого составляет – 2,7°, а самым жарким – июль со средней месячной температурой 23,2°. Годовая температура воздуха +10,6 |

Максимум температуры воздуха достигает 40°С. В таблице 1.3.1-3 приведены данные о максимальной температуре воздуха в районе проектирования.

Таблица 1.3.1-3.

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | 18 | 22 | 29 | 35 | 37 | 40 | 40 | 37 | 34 | 29 | 29 | 19 | 40 |

В таблице 1.3.1-4 приведены данные о среднем из абсолютных минимумов температуры воздуха.

Таблица – 1.3.1-4

| Наименование метеостанции | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Усть-Лабинск | -17 | -16 | -10 | -1 | 5 | 9 | 13 | 12 | 5 | 0 | -7 | -14 | -12 |

Снежный покров впервые появляется в первой декаде декабря; он характеризуется крайней неустойчивостью.

Наличие большого числа дней с оттепелями (65-70 дн.) способствует неоднократному разрушению снежного покрова и мелкому накоплению его высоты.

Сходит снежный покров окончательно в середине марта.

Со снежным покровом в среднем бывает 40-50 дней в году. В феврале происходит постепенное нарастание температуры, а в конце февраля – начале марта отмечается устойчивый переход средней суточной температуры воздуха к положительным значениям.

В середине марта происходит устойчивый переход средней суточной температуры воздуха через 5°С, в середине апреля – через 10°С.

В то же время начинается безморозный период, однако, в отдельные годы, в связи с возвратом холодов, заморозки могут наблюдаться даже в первой декаде мая.

Продолжается безморозный период до третьей декады октября месяца. Продолжительность безморозного периода составляет 180-190 дней.

В первой декаде мая наступает лето.

Дней со средней суточной температурой большей или равной 20°С насчитывается около 65.

Преобладающими ветрами являются ветра восточных и северо-восточный направлений.

### 1.3.2 Гидрографическая сеть

Село Красногвардейское располагается на берегу Краснодарского водохранилища. Берега повсеместно обрывисты и постоянно разрушаются под воздействием волн. Величина обрывов достигает местами 5-6 м. В центре села напротив стадиона берег укреплен бетонными плитами. Здесь был организован пляж и зона отдыха.

Отметки горизонтов воды в Краснодарском водохранилище достигают 34,50-34,60 м. В сентябре-октябре месяцах уровни находятся на отметках 32,70-33,00.

Водохранилище построено в 1940-1941 гг. на первой надпойменной террасе р. Кубани. Оно собирает паводковые воды реки Белой и подает их в р. Кубань для поддерживания уровня, необходимого для судоходства и рисосеяния.

В настоящее время водохранилище сильно заилено, глубина его не превышает 2-3 м.

Урез воды в водохранилище и старице р. Белой на июль месяц составляет 34,31-34,59. В сентябре уровень воды в водохранилище находится на отметке 33,00.

С весны 1973 г. Тщикское водохранилище входит составной частью в Краснодарское водохранилище, нормальный подпорный горизонт которого составляет 33,65 м (36% времени), 34,55 мм (1% времени), 35,23 (0,1% времени) и менее 33,65 (остальное время года).

В отдельные периоды возможно полное опорожнение Краснодарского водохранилища, так как оно будет соединено прораном основной частью Краснодарского водохранилища, причем это опорожнение может быть в летнее время, что неблагоприятно для создания баз отдыха на берегах Краснодарского водохранилища, в частности, в селе Красногвардейском.

Южнее а. Адамий протекает река Белая - самый крупный по водности и второй по площади водосбора приток р. Кубани. Она берет начало с Кавказского хребта на высоте 2300 м и впадает в р. Кубань (Краснодарское водохранилище).

Длина реки 273 км, площадь водосбора 5990 км2.

Средняя глубина реки на всем протяжении около 1 м, скорость течения в верхнем течении более 3 м/с, в нижнем до 2 м/с.

Питание реки смешанное: ледниковое, снеговое, дождевое и грунтовое. Водный режим характеризуется весенне-летним половодьем и осенне-зимней меженью, на которые накладываются дождевые паводки, проходящие в любое время года. Из-за частых дождевых паводков гидрограф р. Белой имеет гребенчатый вид.

Половодье обычно начинается в середине марта и продолжается до августа. По окончании половодья водный режим определяется выпадающими в бассейне дождями. Паводочный период длится до второй половины декабря.

Зимняя межень неустойчивая, часто прерывается дождевыми паводками. Минимальные уровни приходятся на декабрь или февраль. Годовая амплитуда колебания уровня достигает 3-х метров.

Также местами по территории Красногвардейского сельского поселения протекает р. Кубань. Река является главной водной артерией края.

Водные ресурсы, представленные полноводными левобережными притоками среднего течения реки Кубань такими, как Афипс, Псекупс, Белая, Лаба, Пшиш и их притоками, а также правобережными притоками, образуют речную сеть протяжённостью 9482 км, всего же в Кубань впадает более 14000 больших и самых малых притоков. По данным 100-летнего ряда наблюдений, средний годовой сток реки Кубань, формируемый за счёт дождевого и снегового питания (65 %), таяния высокогорных снегов и ледников (20 %) и грунтовых вод (15 %), составляет около 13,5 км³. Сезонные колебания уровня воды в реке различны для различных участков Кубани, у Краснодара они составляют 5 м.

Ледовый покров Кубани неустойчив. За год Кубань выносит в Азовское море около 4 млн.т. растворённых солей.

Начиная от г. Усть-Лабинска, река является судоходной.

### 1.3.3 Геолого-литологическое строение

Геолого-литологическое строение района в целом по имеющимся данным представляется следующим:

1. С поверхности до глубины – 6,0-7,0 м залегают суглинки средней и тяжелой разности, в основном макропористые, часть - известняковые, маловлажные. До глубины 0,7-1,6 м-гумусированные. Суглинки в большинстве случаев просадочны по всей своей мощности (1 тип грунтовых условий), величина относительной просадочности при нагрузке замачивания 3,0 кг/см2 иногда достигает 0,096.

2. На глубине около 6,0 м в суглинках повышается содержание песка, и они постепенно переходят в мелкозернистые пылеватые пески. С глубиной зернистость песков увеличивается, появляется примесь гравия и гальки и с глубины около 9,0 м грунт можно классифицировать как гравийно-галечниковые отложения с песчаным заполнителем.

В литологическом строении территории а. Адамий и х. Чумаков принимают участие древнеаллювиальные отложения, представленные сверху лессовидными глинами (мощностью 0,9-2,50 м),  снизу суглинками (мощностью 1,7-4,9 м), подстилаемыми гравийно-галечниковыми грунтами и песками.

### 1.3.4 Гидрологические условия

Территория Красногвардейского района Адыгеи располагается в пределах Западно-Кубанского гидрогеологического района Азово-Кубанского артезианского бассейна. Подземные воды встречаются в водоносных горизонтах, образующих единые водоносные комплексы.

Глубина залегания подземных вод зависит от рельефа  местности и колеблется в пределах 2,9-3,4 м. от поверхности земли. Общий уклон зеркала грунтовых вод направлен к водохранилищу. Максимальные уровни грунтовых вод могут подниматься на 2-2,5 м выше обычных. Воды обычно безнапорные. Источником питания являются атмосферные осадки и переток воды из реки во время паводков.

Уровень воды в колодцах с. Красногвардейского имеет прямую зависимость от режима Краснодарского водохранилища - в паводковое время вода в колодцах поднимается на 2,0-2,5 м.

На территории а. Адамий и х. Чумаков грунтовые воды вскрыты на глубинах 1,8-5,8 м на отметках 31,5-33,25 м.

По химическому составу грунтовые воды являются не агрессивной средой по отношению к бетонам всех видов.

### 1.3.5 Инженерно-геологическая и геоморфологическая характеристика территорий

Село Красногвардейское, а. Адамий и х. Чумаков расположены на II надпойменной террасе р. Кубани. В инженерно-геологическом отношении территория благоприятна, за исключением просадочности.

Рассматриваемый район располагается в пределах обширной и сравнительно просто сложенной тектонической зоны. В структурном отношении район сложен породами нижнего и среднего отдела юрской системы, перекрытыми относительно маломощными четвертичными отложениями различных генетических типов.

Отложения среднего и верхнего плиоцена, развитые в северной части рассматриваемой территории выражены песчано-глинистой толщей мощностью до 300 м.

Коренные породы в пределах равнинной части Республики и в долинах рек перекрыты отложениями четвертичного возраста, современными аллювиальными, а также делювиально-элювиальными образованиями.

Нижнечетвертичные отложения, широко развитые на водораздельных пространствах рек Белая, Лаба и других, слагают поверхности третьей надпойменной террасы. Литологически они представлены хорошо окатанной галькой и валунами изверженных и метаморфических пород с песчано-глинистым заполнителем.

Среднечетвертичные отложения, слагающие вторые надпойменные террасы, представлены галечниками, супесями, песками и глинами мощностью 12-20 м. Верхнечетвертичные образования, развитые на первых надпойменных террасах имеют мощность не более 10-15 м.

Современные аллювиальные отложения, слагающие пойменные террасы крупных рек, представлены галечниками и песками. Долины более мелких рек и балок сложены суглинками, супесями, илистыми глинами и песками с галькой. Мощность современных аллювиальных отложений колеблется от 5 до 10-15 м.

Вышеперечисленные грунты характеризуются, в основном, достаточной несущей способностью.

Территория села, протянувшегося полосой вдоль восточного берега Красногвардейского водохранилища, в геоморфологическом отношении однообразна. Местами рельеф осложняется неглубокими балками, впадающими в Красногвардейское водохранилище. Абсолютные отметки территории находятся в пределах 35.00-42.00.

### 1.3.6 Рельеф

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы. Юго-восточный берег водохранилища обрывистый и только в местах примыкания балок – пологий.

Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительные по величине, наблюдаются к балкам. По уклонам территория села относится к неблагоприятной. Местами имеются блюдцеобразные понижения.

На территории а. Адамий и х. Чумаков имеются незначительные повышения; общее понижение рельефа наблюдается в центре аула. Отметки поверхности изменяются от 34,40 до 39,15 м. При этом возможно подтопление пониженных участков.

### 1.3.7 Почвенный покров

Территорию района проектирования занимают западно-предкавказские выщелоченные черноземы. Черноземы на этой площади выщелочены не полностью, на глубине 125-130 см встречаются углекислые соли, глубже они представлены гнездами белоглазки.

Выщелоченные черноземы имеют до 6% гумуса, плотное сложение, небольшую водопроницаемость. Эти почвы имеют плотное сложение  и водопроницаемость их невелика. Во время дождей они сильно набухают, теряют структурные свойства.  При высыхании их объем значительно уменьшается, на поверхности образуется прочная корка, а трещины достигают глубины полутора и более метров. Несмотря на большую мощность гумусового горизонта, эти физические недостатки выщелоченных черноземов часто бывают причиной низких урожаев.

В долинах Белой и Лабы узкими полосами от 2-3 км до 15 км залегают луговые (пойменные) черноземы. Геологическая деятельность этих рек в эпоху оледенения вызвала образование мощных отложений в виде террас. На этих террасах и сформировались луговые и лугово-черноземные почвы.

# Раздел  2 Существующее положение

## 2.1 Опорный план (по состоянию на 2009 г.)

Опорный план поселка фиксирует состояние системы зонирования, функционально-планировочной структуры, объемно-пространственной композиции и имеющиеся проблемные ситуации.

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками.

На берегу Краснодарского водохранилища располагается рассматриваемое сельское поселение, имеющее линейно-вытянутую форму и состоящее из трёх населённых пунктов: с.Красногвардейского, а. Адамий и х.Чумаков.

Юго-восточный берег водохранилища обрывистый и только в местах примыкания балок – пологий. Почвенный покров преимущественно чернозёмный. Климат района проектирования умеренно-теплый.

Административная граница проходит по естественным рубежам – р. Кубани, р. Псенафе, р. Белой и федеральной трассе Краснодар-Майкоп. Краснодарское водохранилище также входит в состав земель данного муниципального образования.

Общая численность населения составляет по данным Администрации 11284 чел., в том числе в а. Адамий – 1440 чел., в х. Чумаков – 71 чел. Площадь поселения – чуть более 7000 га. По данным за последние 10 лет, динамика численности оставалась стабильной, если рассматривать поселение в целом. При этом значительно уменьшилось число жителей х. Чумаков, в то время как число жителей а. Адамий стабильно росло.

Основная направленность поселения – сельское хозяйство. На его территории функционируют 3 молочно-товарных фермы, птицеферма, цех по производству сыра и молочных продуктов. До прошлого года работала свиноферма.

Отраслевая направленность производства характеризуется  высокой долей пищевой промышленности, промышленности строительных материалов и машиностроения. Здесь действуют два кирпичных завода, завод по производству агротехники, маслозавод, получивший активное развитие в последние годы.

В результате проведённой комплексной оценки территории поселения можно сделать вывод, что большая часть территории относится к т.н. пригодным для размещения жилищного строительства территориям. Чуть выше северной границы поселения отмечена зона возможного затопления при 1%-ном паводке. Эта же зона ограничивает и даже накладывается на жилую застройку в южной части поселения – целиком поглощая территорию х. Чумаков.

К остальным ограничениям на территории поселения относятся зоны охраны от памятников истории и культуры  (на рассматриваемой территории находятся 39 памятников археологии – курганов) и водоохранная зона от водоёмов и рек.

Функционально земли поселения делятся на земли сельхозназначения (20 % от всей площади поселения), жилую зону, производственную, рекреационную, зону инженерной и транспортной инфраструктур, зону специального назначения.

Недостаточно развит общепоселковый центр села Красногвардейское. Композиционно его составляют здания Администраций – поселковой и районной, центральный парк, здания суда, Сбербанка и немногочисленные предприятия торговли и питания.

Жилая зона представлена преимущественно застройкой усадебного типа, и небольшим кварталом «Черёмушки», насчитывающим около 30 двухэтажных секционных зданий.

Рекреационная зона развита слабо и представлена центральным парком и сквером со стадионом. Неблагоустроен берег Краснодарского водохранилища, также давно не производилась его очистка; всё это привело к тому, что в селе нет организованной зоны отдыха.

Производственные предприятия рассредоточены по территории села, однако крупная производственная группа размещена на северо-востоке Красногвардейского. Неудачное расположение имеет вышеназванный маслозавод, его санитарно-защитная зона составляет 300 м и распространяется на жилую застройку. Такая же ситуация происходит и с кирпичным заводом, и с сельскохозяйственными предприятиями, например, с обеими молочно-товарными фермами.

## 2.2 Планировочные и эколого-средовые ограничения

При составлении схемы ограничений использования территории рассматривались имеющиеся в Красногвардейском сельском поселении ограничительные факторы. К этим факторам относятся:

- Гидрологические ограничения:

Водоохранные зоны

Границы зон водоохраны для водотоков и водохранилища установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ-№74) и представлены в таблице 2.2-1.

Таблица 2.2-1

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Кубань | 200 |
| 2 | р. Белая | 200 |
| 3 | Краснодарское водохранилище | 50 |

Согласно кодексу в границах водоохранных зон запрещается:

  - использование сточных вод для удобрения почв;

  - размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

  - осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

  - движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Прибрежная защитная полоса

Прибрежные защитные полосы для водотоков и водохранилища установлены в соответствии с Водным кодексом РФ (ФЗ-№74) и представлены в таблице 2.2 – 2.

Таблица 2.2-2

| № п/п | Наименование водного объекта | Ширина водоохраной зоны, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | р. Кубань | 50 |
| 2 | р. Белая | 50 |
| 3 | Краснодарское водохранилище | 50 |

В границах прибрежных защитных полос наряду с ограничениями, установленными для водоохранных зон,  запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Зона затопления  паводками 1% обеспеченности

Затоплению подвержены высокие и низкие поймы рек, имеющих верховья в горной части р. Кубани и р. Белой. Пойма р. Белая затапливается ежегодно на 10-15 дней. Во время наиболее сильных паводков вода выходит на 1-2 дня на пониженные участки первой надпойменной террасы. Это приводит к частичному затоплению населенных пунктов а. Адамий и х. Чумаков.

В таблице 2.2-3 указаны уровни воды по р. Белой и подтапливаемые (затапливаемые) объекты экономики, населенные пункты, дома на  территории Красногвардейского сельского поселения.

Табл. 2.2.-3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Неблагоприятный уровень, см | Опасный уровень, см | Количество домов, строений | Количество проживающего населения / в т.ч. детей | Площадь подвергшаяся воздействию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | х. Чумаков | 530 | 580 | 23 | 70/22 | 120 |
| 2 | а. Адамий | 530 | 580 | 30 | 112/40 | 110 |
|  | Всего |  |  | 53 | 182/62 | 230 |

- Инженерно-геологические ограничения

Инженерно-геологические ограничения связаны с опасностью грунтовых провалов (площадных и точечных), процессами оврагообразования, нарушениями структуры грунта на территориях бывших карьеров, каменоломен, в зонах рекультивации.

Сочетание природных факторов (рельеф, геологические и гидрогеологические условия) обуславливает сильную активность на территории Красногвардейского сельского поселения оползневых явлений, осложнённых в ряде мест процессами абразии (подрезка склонов, вызывающая оживление гравитационных процессов - обвалов и оползней). Весь берег Краснодарского водохранилища, от с. Красногвардейского до а. Адамий абразионно-обвальный, сформирован в лессовидных суглинках. Склон поражен абразией на всем протяжении. Абразия предопределяет здесь развитие обвалов и оползней. Дальнейшее развитие оползней угрожает разрушением близлежащим жилым домам и садовым участкам. Таким образом,  левый берег  Краснодарского водохранилища, а, соответственно, и береговые территории с. Красногвардейского и а. Адамий характеризуются сложными инженерно-геологическими процессами, поэтому данные территории относятся к непригодным для нового жилищного строительства.

На территории Красногвардейского сельского поселения в границе с.   Красногвардейского имеется участок,  рядом с  кирпичным заводом ООО «Меркурий», где проводилась добыча глины открытым способом, что в результате привело к нарушению рельефа данной территории и образованию отрицательной техногенной формы  - карьера.  В качестве важного  фактора, негативно влияющего на территорию, необходимо отметить потенциальное развитие карьера за счет разрушения его берегов, вследствие эрозионных процессов, поэтому необходимо принять меры по закреплению берегов карьера. Для использования данного участка в хозяйстве рекомендуется первоначально провести рекультивацию.

- Экологические ограничения

Экологические ограничения связаны с защитой окружающей среды от выбросов ингредиентов и суммаций санитарной вредности.  Границы зон их распространения установлены в соответствии с действующими нормами СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Электромагнитные воздействия проявляются у электроподстанции, находящейся в северо-восточной части с. Красногвардейское. Размер  ее санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от мощности, на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений. В целях защиты населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются санитарные разрывы- территория вдоль трассы линии. В соответствии с ПУЭ (7-ое издание)  расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений должны быть не менее: 2 м - для ВЛ до 20 кВ, 4 м - для ВЛ 35-110 кВ.

- Историко-культурные ограничения

На территории Красногвардейского сельского поселения располагается значительное количество  объектов культурного наследия, которые представлены памятниками археологии, истории и культуры. Общее количество объектов культурного наследия – 49, из них большая часть представлена объектами археологического  наследия – 39. Расположены они, в основном, за пределами границ населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения. Из 39 курганов 7 находятся в границах с. Красногвардейского. Памятники истории и культуры расположены, в большинстве случаев, в центральных частях населенных пунктов.

Объекты археологического и объекты культурного наследия в настоящий момент не имеют проектов охранных зон, однако, согласно рекомендациям археологов, были установлены временные границы охранных зон.

- Объекты археологического наследия

- Курганы высотой до 1 м – 50 м от основания кургана по всему его периметру

- Курганы  высотой от 1 м до 2 м  – 75 м от основания кургана по всему его периметру

- Курганы  высотой от 2 м  до 3 м  – 125 м от основания кургана по всему  его периметру

- Курганы  высотой  свыше 3 м  – определяется индивидуально в каждом случае, но не менее 150 м от основания кургана по всему его периметру

- Поселения, городища, грунтовые могильники, селища, святилища, крепости, стоянки, укрепления – 500 м от границ объекта по всему его периметру

- Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)

- Памятники (истории и искусства единичного типа: обелиски, барельефы, стелы, мозаики, фрески, культовые сооружения, здания, связанные с историческими событиями и деятелями и т.д.) – 60 м от границ памятника по всему его периметру, учитывая сложившееся историко-культурное пространство.

- Ансамбли (памятники истории и искусства многосоставного типа: мемориальные комплексы, исторические центры городов, различные группы объектов и т.д.) – 200 м от границ памятника по всему его периметру,  учитывая сложившееся историко-культурное пространство.

Охранная зона – это территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объектов культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории рекомендуется разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия.

- Дендрологические ограничения

К данным ограничениям относятся земли, на которых располагаются леса. Известно, что на территории Красногвардейского сельского поселения преобладает равнинный ландшафт и степная растительность, а земель, занятых лесами, очень мало, в основном, в пойме реки Белой, поэтому  лесные участки особенно  нуждаются в строгой охране и уходе. Леса располагаются на землях лесного фонда.

В соответствии с Лесным кодексом РФ (ФЗ № 200), использование лесов может быть следующих видов:

1) заготовка древесины;

2) заготовка живицы;

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов;

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений;

5) ведение охотничьего хозяйства и осуществление охоты;

6) ведение сельского хозяйства;

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной деятельности;

8) осуществление рекреационной деятельности;

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация;

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, лекарственных растений;

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений полезных ископаемых;

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных объектов, а также гидротехнических сооружений и специализированных портов;

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линий электропередачи, линий связи, дорог, трубопроводов и других линейных объектов;

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов;

15) осуществление религиозной деятельности;

Учитывая особенности территории Красногвардейского сельского поселения и дефицит лесных участков, а также невысокий рекреационный потенциал, рекомендуется использовать данные лесные участки для осуществления рекреационной деятельности.

## 2.3 Комплексная оценка территории

В процессе разработки схемы комплексной оценки  Красногвардейского сельского поселения последовательно отрабатываются следующие этапы:

- 1 этап – разработка в составе генерального плана - схемы ограничений использования территории по факторам и условиям размещения нового жилищного строительства. Ограничения и запрещения носят нормативный характер. Они опираются на действующие  нормативные акты - правовое законодательство (градостроительный и земельный кодексы), нормы СНиП, СанПиНа и ранее произведенные изыскания на территории города.

- 2 этап – выявляет факторы предпочтений, дополнительно повышающих градостроительную ценность пригодных территорий, и определяет границы действия  факторов, повышающих ценность территории.

- 3 этап – сопоставляет действие факторов «ограничения» и «предпочтения» с выходом на комплексную схему оценки.

Сопоставление характеристик с различными критериями оценки и разными единицами измерения может осуществляться единственно методом экспертного анализа, опирающегося на нормативные ограничения и регламентные критерии, отражаемые на первом этапе оценки в Схеме ограничений использования территорий, входящей в состав общей комплексной схемы.

На первом этапе анализа – при составлении Схемы ограничений использования территории рассматриваются имеющиеся в Красногвардейском сельском поселении ограничительные факторы. К этим факторам относятся:

- Гидрологические ограничения

- Инженерно-геологические ограничения

- Экологические ограничения

- Историко-культурные ограничения

- Дендрологические ограничения

Отмеченные выше факторы группируются в две группы: экологическую (загрязнение окружающей среды) и природно-антропогенную группы (все остальные факторы). Указанные группы факторов образуют следующие ценностные категории для размещения жилищного строительства  в Схеме комплексной оценки территории:

- Непригодные

К непригодным для жилищного строительства территориям относятся:

- Участки, занятые под кладбища, скотомогильники и их санитарно-защитные зоны

- Участки промышленных предприятий и их санитарно-защитные зоны

- Коридоры трассировки линейных объектов инженерной инфраструктуры

- Зона санитарной охраны источников водоснабжения

- Прибрежная защитная полоса

- Земли водного фонда

- Земли, на которых располагаются леса

- Временно непригодные

- Участки коммунальных и складских объектов и санитарно-защитные зоны от них

- Участки АЗС и санитарно-защитные зоны от них

- Ограниченно пригодные

- Водоохранная зона

- Зона затопления при 1% паводке

- Придорожные полосы автомобильных дорог

- Временные зоны охраны объектов культурного наследия

- Пригодные

- Территории с низким уровнем стояния грунтовых вод, допускающим устройство подвальных помещений и фундаментов глубокого заложения с прочным основанием.

- Территории, освобожденные от вредного ингредиентного воздействия вынесенных промышленных объектов и прошедшие стадию рекультивации грунтового слоя.

- Территории, где отсутствуют ограничения, свойственные категории ограниченно-пригодных территорий.

Выше обозначенные факторные ограничения позволяют установить только категории пригодности, ограниченной пригодности и непригодности территории для жилищного освоения (в том числе для строительства в целом). Однако следует учесть, что территории менее пригодные для жилищного освоения, часто оказываются предпочтительными для промышленного или рекреационного освоения.

Таким образом, комплексная оценка территории Красногвардейского сельского поселения  является результатом сопоставления двух этапов комплексного анализа:

- Установление планировочных и эколого-средовых ограничений

- Систематизация планировочных и эколого-средовых ограничений с выходом на оценку пригодности территории для того или иного вида градостроительного освоения

Опыт разработки схем комплексной оценки территории показывает, что понятие градостроительной ценности является относительным.

## 2.4 Зоны с особыми условиями использования

В соответствии со статьёй 1 Градостроительного кодекса РФ зонами с особыми условиями использования территорий называются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

На территории Красногвардейского района находятся следующие зоны с особыми условиями использования территорий:

- Санитарно-защитные зоны;

- Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- Зоны охраны объектов культурного наследия;

- Водоохранные зоны;

- Зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

Санитарно-защитные зоны установлены в соответствии с СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для объектов производственного и коммунального назначения.

Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03. Для воздушных линий электропередач расстояния по горизонтали от крайних проводов ВЛ до 220 кВ при наибольшем их отклонении до ближайших частей производственных, складских, административно-бытовых и общественных зданий и сооружений устанавливались в соответствии с ПУЭ (7-ое издание).

Зоны охраны объектов культурного наследия

В настоящее время у всех объектов культурного наследия, находящихся на территории Красногвардейского сельского поселения, отсутствуют проекты охранных зон. В связи с этим, были установлены временные границы охранных зон, согласно рекомендациям археологов.

Объекты археологического наследия

- Курганы высотой до 1 м – 50 м от основания кургана по всему его периметру

- Курганы  высотой от 1 м до 2 м  – 75 м от основания кургана по всему его периметру

- Курганы высотой от 2 м  до 3 м  – 125 м от основания кургана по всему  его периметру

- Курганы  высотой  свыше 3 м – определяется индивидуально в каждом случае, но не менее 150 м от основания кургана по всему его периметру

- Поселения, городища, грунтовые могильники, селища, святилища, крепости, стоянки, укрепления – 500 м от границ объекта по всему его периметру.

Таблица 2.4 – 1 - Перечень объектов культурного наследия (памятников археологии), расположенных на территории МО «Красногвардейское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Дата | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Курганная группа «Красногвардейский-1» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 3 км к юго-востоку от северной части с.Красногвардейское |
| 2 | Курганный могильник «Красногвардейский-2» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 2 км к юго-востоку от северной части с.Красногвардейское |
| 3 | Курганный могильник «Красногвардейский-3» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,75 км к юго-востоку от северной части с.Красногвардейское |
| 4 | Курганная группа «Красногвардейский-4» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1 км от северо-восточной окраины с.Красногвардейское |
| 5 | Курганная группа «Красногвардейский-5» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,5 км к северо-востоку от северной части с.Красногвардейское |
| 6 | Курганный могильник «Красногвардейский-6» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,5 км к северу от северной части с.Красногвардейское |
| 7 | Курганная группа «Красногвардейский-7» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,5 км к северу от с.Красногвардейское |
| 8 | Курганный могильник «Красногвардейский-8» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1 км к северо-востоку от северо-восточного края с.Красногвардейское |
| 9 | Курганный могильник «Красногвардейский-9» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,3 км к востоку от восточного края с.Красногвардейское |
| 10 | Курганный могильник «Красногвардейский-10» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,75 км к востоку от с.Красногвардейское |
| 11 | Курганный могильник «Красногвардейский-11» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,25 км к востоку от с.Красногвардейское |
| 12 | Курганный могильник «Красногвардейский-12» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,5 км к востоку от центральной части с.Красногвардейское |
| 13 | Курганная группа «Красногвардейский-13» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,5 км к востоку от с.Красногвардейское |
| 14 | Курганный могильник «Красногвардейский-14» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,75 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 15 | Курганная группа «Красногвардейский-15» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,25 км к юго-востоку от центральной части с.Красногвардейское |
| 16 | Курганный могильник «Красногвардейский-16» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,6 км к юго-востоку от центральной части с.Красногвардейское |
| 17 | Курганный могильник «Красногвардейский-17» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,5 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 18 | Курганный могильник «Красногвардейский-18» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,3 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 19 | Курганный могильник «Красногвардейский-19» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,5 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 20 | Курганный могильник «Красногвардейский-20» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,1 км к юго-востоку от с.Красногвардейское, у автодороги |
| 21 | Курганный могильник «Красногвардейский-21» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,5 км к юго-востоку от юго-западной части с.Красногвардейское |
| 22 | Курганный могильник «Красногвардейский-22» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,3 км к востоку от южной окраины с.Красногвардейское |
| 23 | Курганный могильник «Красногвардейский-23» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,5 км к юго-востоку от южной окраины с.Красногвардейское |
| 24 | Курганный могильник «Красногвардейский-24» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1 км к югу от южной окраины с.Красногвардейское |
| 25 | Курганная группа «Красногвардейский-25» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 0,75 км к югу-юго-западу от с.Красногвардейское |
| 26 | Курганная группа «Красногвардейский-26» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 1,5 км к югу-юго-западу от с.Красногвардейское |
| 27 | Курганный могильник «Красногвардейский-27» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 2,5 км юго-западу от с.Красногвардейское |
| 28 | Курганный могильник «Красногвардейский-28» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 3 км к югу-юго-западу от с.Красногвардейское |
| 29 | Курганный могильник «Красногвардейский-29» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 2,5 км к югу-юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 30 | Курганный могильник «Красногвардейский-30» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 3 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 31 | Курганная группа «Красногвардейский-31» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 2,5 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 32 | Курганный могильник «Красногвардейский-32» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | В 3,5 км к юго-востоку от с.Красногвардейское |
| 33 | Курганный могильник «Красногвардейский-33» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | с.Красногвардейское, ул. Ломоносова, 51 |
| 34 | Курганный могильник «Красногвардейский-34» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | с.Красногвардейское, ул. Ломоносова, 196/1, 196/2, 198 |
| 35 | Курганный могильник «Красногвардейский-35» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | с.Красногвардейское, ул. Ломоносова, 265, 267, 269 |
| 36 | Курганный могильник «Красногвардейский-36» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | с.Красногвардейское, ул. Шоссейная, 54-а, 55 |
| 37. | Грунтовый могильник «Красногвардейский-1» | III тыс. до н.э. XIV в н.э. | с.Красногвардейское, территория больницы |
| 38 | Курганный могильник |  |  |
| 39 | Курганный могильник |  |  |

Объекты культурного наследия (памятники, ансамбли, достопримечательные места)

- Памятники (истории и искусства единичного типа: обелиски, барельефы, стелы, мозаики, фрески, культовые сооружения, здания, связанные с историческими событиями и деятелями и т.д.) – 60 м от границ памятника по всему его периметру, учитывая сложившееся историко-культурное пространство.

- Ансамбли (памятники истории и искусства многосоставного типа: мемориальные комплексы, исторические центры городов, различные группы объектов и т.д.) – 200 м от границ памятника по всему его периметру,  учитывая сложившееся историко-культурное пространство.

Таблица 2.4 -2 - Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории МО «Красногвардейское сельское поселение»

| № п/п | Наименование | Дата события (установки) | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Памятник В.Л.Ленину | (1956 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, сквер районного суда |
| 2 | Памятник ликвидаторам ЧАЭС | 1986 г. (1965 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, центр |
| 3 | Мемориальный комплекс: - Братская могила воинов, погибших в годы Гражданской войны и ВОВ. - Памятник «Вечный огонь» | 1918-1920 гг. 1942-1943 гг. (1965 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, центр |
| 4 | Могила неизвестного воина, погибшего при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков с.Красногвардейское | 1942 г. (1965 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, кладбище |
| 5 | Памятный знак землякам, погибшим в годы ВОВ | 1941-1945 гг. (1967 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, ул. Шоссейная. |
| 6 | Памятник И.И. Погибельному |  |  |
| 7 | Памятник В.Л.Ленину |  | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, ул. Шоссейная., возле правления колхоза |
| 8 | Памятник в честь 450-летия вхождения Адыгеи в состав России | 1557-2007 гг. (2007 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», село Красногвардейское, у ДК |
| 9 | Мемориальный комплекс: - Братская могила советских воинов, погибших при защите и освобождении от немецко-фашистских захватчиков а. Адамий - Могила Г.К. Читао, погибшего при защите а. Адамий | 1942-1943 гг. (1967 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», аул Адамий, центр |
| 10 | Бюст Шовгеновой Гошевнай Индировны, революционерке | (1990 г.) | МО «Красногвардейское сельское поселение», аул Адамий, во дворе СШ |

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (ФЗ №74).

В границах водоохранных зон запрещается использование сточных вод для удобрения почв; размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ; осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Зоны охраны источников питьевого водоснабжения

В Красногвардейском сельском поселении в основном установлены зоны первого пояса водоохраны.

# Раздел 3 Обоснование проектного решения

Проектное решение рассчитывается на его реализацию в течение 20 последующих лет (с 2010 по 2030 годы). Первая очередь охватывает 10 ближайших лет.

Основной чертеж отображает собой результаты обоснования основных разделов и чертежей проекта, а также представляет собой решение концепции территориального развития, экологической проблемы, проблемы гармонического развития селитебной, производственной и рекреационной зон в их взаимосвязи.

## 3.1 Концепция развития

Проектное решение опирается на сравнительно недавно утвержденную схему территориального планирования Красногвардейского района, разработанную в 2006-2008 годах Ростовским отделением Южно-Российского градостроительного центра. Анализ материалов схемы позволяет о необходимости уточнения ряда ее положений.

Ниже приводится анализ демографической ситуации в сопоставлении с экономической базой развития поселения и выходом на расчетную численность населения.

### 3.1.1 Демографическая ситуация

С конца 80-х начала 90-х годов прошедшего столетия в развитии демографических процессов стали заметными признаки прогрессирующей депопуляции (превышения убыли населения над рождаемостью), что во многом усложнило прогноз будущего развития сложившихся поселений.

Демографический прогноз – понятие комплексное, системное, охватывающее динамику развития процессов (и тенденций) естественного прироста населения и его убыли; рождаемости и смертности, смены приоритетов демографических групп, миграционных и иммиграционных процессов, а также обусловливающих их потенциалов экономического развития отдельных ареалов расселения («точек роста»), принимающих на себя основные потоки мигрантов.

Некоторый опыт прогноза развития демографической ситуации в Красногвардейском районе Республики Адыгея предпринят в т. III (п. 2) Схемы территориального планирования Красногвардейского района, выполненной НКП НПО ЮРГЦ (Ростов на Дону).

Расчет показателей прогнозируемых процессов демографической ситуации автором последовательно проведен в 3-х вариантах: I – инерционном, II – стабилизационным и III – оптимистическом на период с 2006 г по 2026 г.

Каждый из указанных сценариев зависит от проводимых государственными структурами реформ в экономической и социальной сфере, предопределяется масштабами и скоростью преодоления негативных тенденций, условиями повышения качества жизни, обеспечения политической стабильности, а также демографической политикой.

Инерционный сценарий развития опирается на сложившиеся тенденции и исходит из того, что именно они в будущем останутся доминирующими.

Согласно инерционному сценарию развития, численность населения продолжит уменьшаться вследствие сохраняющейся естественной его убыли.

Стабилизационный сценарий развития демографических процессов в районе возможен при условиях роста рождаемости вследствие проводимого государством национального проекта, последовательной демографической политики, направленной на изменение репродуктивных моделей поведения, поддержку семей, оживления экономики района и выхода из депрессивного состояния, что позволит обеспечить устойчивый миграционный прирост населения.

Самым благоприятным для района является оптимистический прогноз развития населения района. Он предполагает рост численности его населения вследствие значительного механического прироста населения.

Вероятность развития оптимистического варианта в районе будет определяться его способностью к быстрому преодолению остаточных кризисных явлений в социальной и производственной сферах, эффективностью предпринимаемых мер по стимулированию рождаемости, системой мероприятий по изменению образа жизни населения, созданию условий для привлечения внешних мигрантов.

Красногвардейское сельское поселение имеет более активное развитие, чем другие населённые пункты района. Учитывая близость к г. Краснодару, сельское поселение обладает достаточным приоритетом для миграционного притока и инвестиционных вложений.

По состоянию на 2009 год действительная численность населения Красногвардейского сельского поселения составила 11284 чел. В табл. 3.1-1 приведены статистические данные по численности населения за последние 10 лет.

Табл. 3.1-1- Динамика изменения численности населения за период 2000-2009гг.2

| Год | с. Красногвардейское | а. Адамий | х. Чумаков | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2000 | 9812 | 1355 | 142 | 11309 |
| 2001 | 9663 | 1358 | 143 | 11164 |
| 2002 | 9682 | 1351 | 141 | 11174 |
| 2003 | 9783 | 1450 | 107 | 11340 |
| 2004 | 9799 | 1428 | 85 | 11312 |
| 2005 | 9603 | 1479 | 86 | 11168 |
| 2006 | 9690 | 1469 | 84 | 11243 |
| 2007 | 9793 | 1465 | 80 | 11338 |
| 2008 | 9799 | 1467 | 75 | 11341 |
| 2009 | 9773 | 1440 | 71 | 11284 |

2 – по данным администрации сельского поселения.

Далее представлены графики динамики численности населения по каждому населённому пункту:

Наиболее активно за последние 10 лет снижалась численность населения х. Чумаков, в то время как активно росла численность жителей а. Адамий.

Половая структура населения характеризуется процентным соотношением: 41 % мужчин и 49 % женщин.

По данным, предоставленным Администрацией муниципального образования, число лиц трудоспособного возраста на 2008 г. составило 5340 (сумма по населённым пунктам – с. Красногвардейское, а. Адамий, х. Чумаков), или 47% от общей численности жителей муниципального образования.

Численность работающих на 2008 год составила 3888 чел., или 72% от числа лиц трудоспособного возраста.

Число официально зарегистрированных безработных (по данным Центра занятости населения Красногвардейского района) составило в 2008 г. - 205 чел.

Центрами трудового тяготения для жителей сельского поселения являются г. Усть-Лабинск, г. Краснодар, г. Майкоп.

Работающие сегодня средние и малые предприятия обеспечивают рабочие места для 456 человек (по имеющимся данным, в действительности это число может несколько отличаться).

Рост численности населения возможен за счёт повышения рождаемости, уменьшения смертности населения, а также за счёт миграционного притока.

Главными условиями привлечения мигрантов и их закрепления в городской среде являются:

- наличие у городского муниципалитета свободных земельных ресурсов, так как большой процент перемещенных лиц прежде всего предпочитает получить от города приусадебный земельный участок;

- возможность выбора мест приложения труда, их соответствие трудовой ориентации, по специальности мигранта;

- наличие возможности получить новую более предпочтительную профессию, используя специальные учебные заведения и курсы повышения квалификации;

- наличие ресурса материальной защиты мигрантов (фонд субсидирования на приобретение жилья, ипотечный ресурс).

По состоянию на 2009 год рассматриваемое сельское поселение обладает наличием обширных территориальных резервов для развития жилой зоны, что играет приоритетную роль для привлечения миграционного притока.

На расчётный срок в c. Красногвардейском планируется расширение производственной зоны, соответственно будет увеличено число рабочих мест для жителей сельского поселения.

Учитывая серьёзную нехватку в данный момент персонала для обслуживания предприятий социальной сферы, в будущем планируется их увеличение, что повлечёт и увеличение рабочих мест (в том числе необходимо увеличение штата сотрудников больницы с. Красногвардейское).

Сегодня для большинства регионов России характерна тенденция оттока сельской молодежи из села в город в надежде получить качественное образование и найти достойную работу. В Красногвардейском сельском поселении также ощущается нехватка профессиональных кадров в учреждениях социальной сферы и АПК.

В качестве приоритетных мероприятий для удержания молодёжи можно назвать развитие инфраструктуры и АПК,  создание рабочих мест и решение вопроса с жильём для молодых специалистов.

В 2009 г. в Красногвардейском сельском поселении была разработана и принята программа «Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов на селе» на 2009-2012 годы. Целью программы является  обеспечение реализации мероприятий по улучшению жилищных условий и обеспечению жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности в социальной сфере и агропромышленном комплексе, либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там. Программа нацелена на создание системы государственной поддержки для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья и ориентирована на социальную категорию населения, нуждающегося в улучшении жилищных условий и требующую бюджетной поддержки.

Финансирование программы предполагается производить за счёт средств федерального бюджета, бюджета Республики Адыгея, муниципального бюджета и собственных средств граждан.

Учитывая роль Красногвардейского сельского поселения в системе расселения Республики Адыгея, как одной из активных «точек роста», обширные территориальные резервы для развития жилой зоны, а также состояние еще не преодоленной депопуляции в демографическом процессе в целом по стране, оказывающей ограничение на рост численности населения, в настоящем проекте генерального плана численность населения  устанавливается на уровне 13000 чел. к концу 2030 года.

На I очередь реализации проекта прогнозируется увеличение численности населения до 12000 чел.

Это возможно с учётом следующих факторов:

- наличие территориальных резервов для развития жилой зоны населённых пунктов;

- ускорение экономического развития после преодоления кризиса;

- 1-1,5-часовая транспортная  доступность от г. Краснодара и столицы Республики Адыгея - г. Майкопа, что способствует миграционному притоку;

- разработка и принятие эффективных целевых программ для создания благоприятных условий для жизни и работы на селе молодёжи.

## 3.2 Экономическая база развития

Красногвардейский район является аграрно-индустриальным районом Адыгеи, где преимущественное развитие имеют сельское хозяйство и отрасли АПК.

Отраслевая направленность производства характеризуется  высокой долей пищевой промышленности, развитием промышленности строительных материалов  и металлообрабатывающих предприятий.

Основу растениеводства района составляют зерновые и технические  культуры (в частности – подсолнечник). Животноводство района представлено скотоводческими фермами (3 молочно-товарных фермы с общим поголовьем крупнорогатого скота - 925 голов) и подотраслью свиноводства.

Характерная особенность развития пищевой промышленности связана с ее устойчивостью, стабильностью, свойством сохранять кадры производственных и сбытовых фирм даже в кризисные периоды, как следствие гарантированного сбыта продукции в достаточно крупном городе с развитой системой пригородного (сопряженного) расселения. К числу крупных предприятий пищевой промышленности Красногвардейского сельского поселения относятся: ООО «Юр-Ан и К», ЗАО «Содружество», ООО «Алекс».

Таблица 3.2 -1 - Перечень, адреса и характеристика промпредприятий

| № п/п | Наименование предприятия (организации) | Почтовый адрес | Кол-во работа-ющих | Вид деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сельское хозяйство |
| 1 | ЗАО "Насып" | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Фестивальная, 3а |  | Выращивание зерновых и зернобобовых культур |
| 2 | «Комземресурсы» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 93 |  | Предоставление услуг, связанных с производством сельскохозяйственных культур |
| 3 | СПК «Родина» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 111 | 152 |  |
| 4 | ООО «БДМ –агросервис» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 2 | 87 | Производство и поставка сельхозтехники |
| Строительство |
| 5 | ООО «Планета» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская,12 | 18 |  |
| 6 | ООО «Меркурий» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 12а | 31 | Кирпичный завод |
| 7 | ООО «Командор» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Фестивальная, 15 |  | Производство общестроительных работ |
| 8 | ГУП Красногвардейское ДРСУ | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская,115 | 52 |  |
| 9 | ООО «Прометей» |  |  | Кирпичный завод |
| Оптовая и розничная торговля |
| 10 | ООО «Зож» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Фестивальная |  | Розничная торговля фармацевтическими товарами |
| Ремонт а/т средств |
| 11 | ЗАО «Красногвардейск-Кубань-Лада» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 2 |  | Техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей |
| Пищевая промышленность |
| 12 | ЗАО "Юр-Ан" | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Мира, 183 | 37 | Пищевое производство, производство фруктовых и овощных соков |
| 13 | ЗАО "Лидер" | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 20 |  | Винзавод |
| 14 | ЗАО «Содружество» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 153 | 55 | Производство подсолнечного масла |
| 15 | ООО «Алекс» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 3 | 24 | Производство мясной продукции |
| 16 | ЗАО «Сатурн» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Чапаева, 107 |  | Производство готовых и консервированных продуктов из мяса, мяса птицы, мясных субпродуктов и крови животных |
| 17 | ООО «Заур и К» | Красногвардейский р-н, с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 2 |  | Розничная торговля фруктами, овощами и картофелем |

Активные темпы роста проявляет за последние годы маслозавод ЗАО «Содружество». Завод был основан в 1874 году, а в 2000г на его базе было образовано ЗАО «Содружество». В будущем, возможно, его расширение, увеличение производства и размещение новых производственных цехов.

Экономическая база развития Красногвардейского сельского поселения также имеет преимущественное сельскохозяйственное направление, которое является базовой отраслью экономики, а также характеризуется доминированием средних (имеющих менее 250 работников) и малых предприятий (имеющих менее 100 работников), которые обеспечивают большую часть объёма промышленного производства. Успешное функционирование малых и средних предприятий создает благоприятные условия для оздоровления экономики: развивается конкуренция; создаются дополнительные рабочие места, повышается экспортный потенциал; лучше используются местные сырьевые ресурсы.

Характеризуя состояние экономической базы развития Красногвардейского сельского поселения на 2009 год следует отметить (с одной стороны) влияние на ее развитие в последние годы кризисной ситуации, но с другой стороны, нельзя не отметить реальных предпосылок к будущему экономическому подъему в обозримой перспективе.

К числу их относятся такие постоянно действующие факторы, как близость географического расположение поселения по отношению к крупному региональному центру промышленного развития – г. Краснодару, как совмещение центральным селом функций центра поселения и центра муниципального района, как наличие территориальных резервов для развития как селитебной, так и производственной зоны поселения.

Анализ условий реализации функции центра всего муниципального района селом Красногвардейским показывает значительный дефицит видов производственной инфраструктуры, учреждений, кадрового состава, что составляет своеобразный резерв для будущего развития общественно-делового центра.

Развитие экономической базы поселения в рамках расчетного срока неразрывно связывается с перспективами совершенствования новейших прогрессивных отраслей и технологий (логистика, система маркетинга и менеджмента).

## 3.3 Расчет площади территории для размещения нового жилищного строительства

Сельское поселение Красногвардейское представлено тремя населенными пунктами: с. Красногвардейским (центр муниципального района), а. Адамий и х. Чумаков. Ниже приводится их сравнительная характеристика по состоянию на 2009 год.

Таблица – 3.3 – 1

| № п/п | Наименование | Численность населения, чел. | Площадь территории, га |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красногвардейское | 9763 | 851,03 |
| 2 | а. Адамий | 1435 | 224,03 |
| 3 | х. Чумаков | 80 | 20,46 |
|  | Итого | 11278 | 1095,52 |

Данные населенные пункты имеют различные условия территориального развития. Село Красногвардейское обладает открытым направлением территориального развития селитебной зоны на север и частично на северо-восток, а. Адамий имеет небольшие резервы для развития в пределах административной черты, х. Чумаков ограничен в дальнейшем территориальном росте.

По состоянию на 2009 г х. Чумаков подвержен затоплению его территории паводком реки Белой. После реализации проекта его обвалования хутор будет жестко ограничен в развитии на юго-восток.

Согласно уточненному прогнозу развития поселения, его численность населения на конец расчетного срока возрастает на 1716 чел., с 11284 чел (по состоянию на 2009 г) до 13000 чел. (на 2030 г), таблица №3.3-2.

Таблица  3.3-2

| № п/п | Наименование | Численность населения на 2009 г., чел | Численность населения на I очередь, чел | Численность населения на конец расчетного срока, чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Красногвардейское | 9773 | 10389 | 11289 |
| 2 | а. Адамий | 1440 | 1540 | 1640 |
| 3 | х. Чумаков | 71 | 71 | 71 |
|  | МО «Красногвардейское сельское поселение» | 11284 | 12000 | 13000 |

Территориальная потребность для размещения нового жилищного строительства предопределяется с одной стороны необходимостью расселения контингента нового дополнительного населения (1716 чел.) с обеспечением современных и перспективных критериев комфорта проживания его на отводимых территориях, а с другой стороны повышением нормы жилищной обеспеченности существующего населения с 21 м2 на одного жителя до расчетного критерия бытового комфорта 30 м2 на жителя общей жилой площади (т.е. на 9 м2 на жителя). Учитывая достаточно крупный размер приусадебных земельных участков, в среднем превышающих 0,1 га, в зоне усадебной застройки размещение новых жилых строений (пристроек, флигелей) обычно осуществляется на существующих придомовых участках. При этом выход на новые территории в условиях сельского бытового уклада (при образовании новых семей) обычно менее вероятен по сравнению с городским бытовым укладом. Учетный процент выхода на новые территории на селе не превышает 10%. Однако полный выход на новые территории неизбежен в зоне секционного капитального строительства при отсутствии индивидуальных приусадебных участков.

Село Красногвардейское

В зоне существующей секционной застройки (2-3 этажа) по состоянию на 2009г расселено 827 человек.

При этом повышение нормы жилищной обеспеченности с 21 до 30 м2/чел будет сопровождаться строительным освоением новых территорий, исходя из нормативной плотности расселения на новый территории 100 чел/га.

Вероятностный контингент расселения на новой территории составит:

9 м2/чел * 827 чел / 30 м2/чел. = 248 чел.

Для этого потребуется территория

248 чел. / 100 чел./га = 2,48 га (нетто)

В зоне усадебной застройки по состоянию на 2009 г расселено:

9773 – 827 = 8946 чел.

Для расселения 10% населения из зоны существующей усадебной застройки на новую территорию потребуется

895 чел. / 35 чел/га = 25,56 га (нетто)

I очередь

Среднестатистический размер семьи 3 чел, число индивидуальных землевладений с приусадебными участками 0,1 га при посемейном заселении жилого фонда:

Контингент расселяемого на I очередь нового населения в секционном фонде составляет 346 чел., в усадебном фонде  - 270 чел.

270 чел. / 3 = 90 участков

Территория: 90 * 0,1 = 9,0 га.

То же в зоне малоэтажной секционной застройки (при плотности расселения 100 чел/га) потребуется территория 3,46 га.

В целом для расселения общего прироста численности населения 616 чел. потребуется территория:

9,0 га + 3,46 га = 12,46 га

Повышение нормы жилищной обеспеченности будет осуществляться в два этапа. Для расселения контингента (части) существующего населения на новых территориях вследствие повышения нормы жилищной обеспеченности потребуется на I очередь:

12,78 + 1,24 = 14,02 га

Итого, общий размер территории нетто для расселения нового населения и части существующего (при учете повышения нормы жилищной обеспеченности существующего населения) получит значение:

12,46 га + 14,02 га = 26,48 га

Вышеприведенный расчет определяет размер потребности территории нетто.

Учет дополнительной территориальной потребности для проектирования улично-дорожной сети, инженерных сетей, размещения новых школ, детских дошкольных учреждений, центров первичного обслуживания, элементов рекреационной среды реализуется введением переходного коэффициента к=1,3, предопределяющего общий размер территориальной потребности в освоении новых территорий «S брутто».

Sбрутто = 26,48 га * 1,3 = 34,42 га

Расчетный срок

Контингент расселяемого нового населения в секционном фонде составляет 226 чел., в усадебном фонде  - 674 чел.

674 чел. / 3 = 225 участков

Территория: 225  * 0,1 = 22,5 га.

То же в зоне малоэтажной секционной застройки (при плотности расселения 100 чел/га) потребуется территория 2,26 га.

В целом для расселения общего прироста численности населения 900 чел. потребуется территория:

22,5 га + 2,26 га = 24,76 га

Для расселения контингента (части) существующего населения на новых территориях вследствие повышения нормы жилищной обеспеченности потребуется на расчетный срок:

12,78 + 1,24 = 14,02 га

Итого, общий размер территории нетто для расселения нового населения и части существующего (при учете повышения нормы жилищной обеспеченности существующего населения) получит значение:

24,76 га + 14,02 га = 38,78 га

Вышеприведенный расчет определяет размер потребности территории нетто.

Учет дополнительной территориальной потребности для проектирования улично-дорожной сети, инженерных сетей, размещения новых школ, детских дошкольных учреждений, центров первичного обслуживания, элементов рекреационной среды реализуется введением переходного коэффициента к=1,3, предопределяющего общий размер территориальной потребности в освоении новых территорий «S брутто».

Sбрутто = 38,78 га * 1,3 = 50,41 га

Итого на I очередь и на расчетный срок общий размер территориальной потребности составит:

Sбрутто = 34,42 га + 50,41 га = 84,83 га

Учитывая необходимость разрешения давно назревшей экологической проблемы, связанной со стихийным размещением животноводческих ферм, промышленных предприятий в селитебной зоне села Красногвардейского, а также трудность ее разрешения по причине осуществленной застройки жилым фондом нормативных санитарно-защитных зон возникает потребность учреждения особого вида территориальных резервов для развития производственной и селитебной зон на территории села Красногвардейского.

Как известно, кардинальное (полное) решение такого рода экологической проблемы достигается посредством выноса на свободные территории либо объектов – источников производственного выброса, либо ранее построенных жилых зданий, для чего предусматриваются территориальные резервы для возможного развития данных функциональных зон.

Требуется расселение населения, проживающего в санитарно-защитной зоне (Рсзз) – 484 чел.

Требуемый жилой фонд для (Рсзз):

484 x 30 = 14520 м2

Число домовладений

484 чел / 3 = 161 шт.

Размер участка на территории нового строительства – 0,1 га

Площадь участков домовладений для расселения (Р):

Sнетто = 0,1 x 161 = 16,1 га (netto)

Учет дополнительной территориальной потребности для проектирования улично-дорожной сети, инженерных сетей, размещения новых школ, детских дошкольных учреждений, центров первичного обслуживания, элементов рекреационной среды реализуется введением переходного коэффициента к=1,3, предопределяющего общий размер территориальной потребности в освоении новых территорий «S брутто».

Sбрутто = 16,1 га * 1,3 = 20,93 га

Аул Адамий

Повышение нормы жилищной обеспеченности с 21 до 30 м2/чел. будет сопровождаться строительным освоением новых территорий, исходя из нормативной плотности расселения на новый территории 35 чел/га.

Для расселения 10% населения из зоны существующей усадебной застройки на новую территорию потребуется:

144 чел. / 35 чел/га = 4,1 га

I очередь

Прирост населения (Р) составит 100 чел.

Требуемый жилой фонд для (Р):

100 чел x 30 м2/чел = 3000 м2 общей площади

Расчетное количество человек в семье – 3

Число домовладений

100 чел / 3 = 34 шт.

Размер участка на территории нового строительства – 0,1 га

Площадь участков домовладений для расселения (Р):

0,1 x 34 = 3,4 га

Итого, общий размер территории нетто для расселения нового населения и части существующего (при учете повышения нормы жилищной обеспеченности существующего населения) на I очередь получит значение:

Sнетто = 3,4 га + 2,05 га = 5,45 га

Учет дополнительной территориальной потребности для проектирования улично-дорожной сети, инженерных сетей, размещения новых школ, детских дошкольных учреждений, центров первичного обслуживания, элементов рекреационной среды реализуется введением переходного коэффициента к=1,3, предопределяющего общий размер территориальной потребности в освоении новых территорий «S брутто».

Sбрутто = 5,45 га * 1,3 = 7,08 га

Расчетный срок

Прирост населения (Р) составит 100 чел.

Расчетное количество человек в семье – 3

Число домовладений

100 чел / 3 = 34 шт.

Размер участка на территории нового строительства – 0,1 га

Площадь участков домовладений для расселения (Р):

0,1 x 34 = 3,4 га

Итого, общий размер территории нетто для расселения нового населения и части существующего (при учете повышения нормы жилищной обеспеченности существующего населения) на расчетный срок получит значение:

Sнетто = 3,4 га + 2,05 га = 5,45 га

Учет дополнительной территориальной потребности для проектирования улично-дорожной сети, инженерных сетей, размещения новых школ, детских дошкольных учреждений, центров первичного обслуживания, элементов рекреационной среды реализуется введением переходного коэффициента к=1,3, предопределяющего общий размер территориальной потребности в освоении новых территорий «S брутто».

Sбрутто = 5,45 га * 1,3 = 7,08 га

Итого общий размер территориальной потребности на I очередь и на расчетный срок составит:

7,08 га + 7,08 га = 14,16 га

## 3.4 Система зонирования

### 3.4.1 Определение

На основном чертеже выделены основные функциональные зоны: селитебная, производственная, рекреационная, санитарно-защитная.

Селитебная зона (объединяющая жилую зону, общественную и сеть жилых улиц) подразделяется на существующую сохраняемую, проектируемую   и резервируемую для реализации  за пределами расчетного срока.

Производственная зона представлена двумя подзонами: промышленно-инфраструктурной и сельскохозяйственными угодьями.

Промышленно-инфраструктурная подзона также подразделяется на существующую сохраняемую, проектируемую и резервируемую.

Рекреационная зона объединяет систему земных насаждений и функционально связанные с ней территории учреждений и устройств спорта, массового отдыха, реабилитационно-оздоровительной деятельности.

В настоящее время особо усилилось внимание к необходимости полного решения в генеральных планах экологических проблем. Это связано с планировочным выделением резервов территория для перспективного переноса объектов, создающих экологическую опасность, из жилой зоны на свободные территории и объектов жилой застройки на случай сохранения производственного объекта на прежнем месте.

### 3.4.2 Функциональное зонирование территории

Система зонирования

Современная система зонирования территории складывается из:

- функционального зонирования;

- строительного зонирования;

- регламентно-режимного зонирования.

По установкам действующего Градостроительного Кодекса функциональное зонирование включает:

- жилую;

- общественно-деловую;

- производственную;

- инженерной и транспортной инфраструктур;

- рекреационную;

- сельскохозяйственного использования;

- специального назначения.

Жилая зона

В состав жилых зон включаются:

- зоны застройки индивидуальными жилыми домами;

- зоны застройки среднеэтажными жилыми домами.

В жилых зонах допускается размещение объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, общеобразовательных школ, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду и проживание населения. В состав жилых зон могут включаться территории, предназначенные для ведения садоводства и дачного хозяйства.

В селе Красногвардейское:

- зона застройки индивидуальными жилыми домами занимает площадь 641,28 га;

- зона застройки среднеэтажными секционными жилыми домами занимает площадь 9,12 га.

Секционная застройка, 2 -3 этажа, расположена в центре населённого пункта по улицам Первомайская, Горького, Новая, Ленина (отдельно находится один дом по ул. Чапаева).

Село имеет линейную структуру, его жилая застройка растянулась на 9 км вдоль берега водохранилища, между водохранилищем и автомобильной дорогой регионального значения. Система застройки квартальная.

В ауле Адамий зона застройки индивидуальными жилыми домами занимает площадь 148,38 га. Планировочная структура аула сложилась в национальных традициях: жилая застройка расположена по периметру, центральная часть не застроена, используется как пастбище – площадь 24,08 га.

На хуторе Чумаков зона застройки индивидуальными жилыми домами занимает площадь 16,41 га.

Общественно-деловая зона  представлена отдельными территориями, расположенными в двух населённых пунктах: с. Красногвардейское и а. Адамий.

В селе Красногвардейское общественно-деловая зона занимает площадь 9,35 га, и расположена на пересечении улиц Чапаева и 50 лет Октября. Общественный центр села формируют следующие объекты: здание администрации района, здание администрации села, здесь же расположен памятник В.И.Ленину, ближе к улице Первомайской расположен сквер при Доме культуры с установленным в нём памятником И.И.Погибельному. Но, в основном, объекты, имеющие общественно-деловую функцию, дисперсно размещены в жилой зоне села.

В ауле Адамий общественно-деловая зона занимает площадь 1,18 га, и расположена в центре населённого пункта. Второй участок площадью 2,90 га занимает объект здравоохранения - Психоневрологический дом-интернат.

Производственная зона

Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур предназначены для размещения промышленных, коммунальных и складских объектов, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том числе сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта и трубопроводов, а также для установления санитарно-защитных зон таких объектов.

В общей сложности производственная зона занимает 100,4 га на всей территории Красногвардейского поселения, объекты размещены разрознено. Основная производственная площадка расположена в северо-восточной части села, на въезде по ул. Первомайской, площадью 64,89 га в границах населённого пункта. Но некоторые объекты, такие как маслозавод, склад сельхозпродукции, пищекомбинат, -  расположены в жилой зоне  и занимают в общей сложности 13,6 га, при этом  санитарные разрывы от предприятий до жилой застройки не выдержаны. Анализ влияния производственных объектов на территорию, застроенную жилыми домами, приведён в разделе «Комплексная оценка территории».

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

По территории поселения проходят автомобильные регионального значения, расположены АЗС, гаражи и другие объекты транспортной инфраструктуры. На схеме функционального зонирования региональные дороги показаны в границах придорожных полос.

Инженерная инфраструктура включает территории занятые инженерными объектами: системой дамб, канализационными очистными сооружениями, ГРС, электроподстанцией и коридорами прохождения коммуникаций.

Рекреационная зона

В состав зоны включены территории, занятые озеленением общего пользования, а также лесные территории поселения. Зона предназначена для отдыха, занятий спортом жителей поселения и района. В селе Красногвардейское, между улицами 50 лет Октября и Кооперативная расположен стадион, к нему примыкает сквер, ещё один сквер находится около Дома культуры на пересечении улиц Первомайская и 50 лет Октября. Норма общественного озеленения в населённом пункте не выдержана, нет детских площадок.

Земли сельскохозяйственного использования

Территория сельскохозяйственного использования занимает 20% от всей площади поселения, включает пастбища, сенокосы, пашни, сады. Сельскохозяйственные территории расположены от автомобильной дороги регионального значения – с запада до восточной границы поселения единым массивом. В южной части примыкают к жилой застройке хутора Чумаков и аула Адамий, и лесным территориям. В сельскохозяйственных целях, как сенокосы и пастбища, используются территории западнее аула Адамий и в северном направлении от села Красногвардейское.

Зона специального назначения

В состав зоны Красногвардейского поселения, входят территории, занятые кладбищами, иных объектов нет. Суммарная площадь территории кладбищ 10,6 га, количество – 11.

Два  участка расположены в жилой зоне аула Адамий и один – в промышленной зоне поселения, санитарные зоны отсутствуют, что является нарушением норм.

Территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность

К этой группе относится 70% территории поселения, отнесенных к водному фонду: 2 зеркала водных поверхностей Краснодарского водохранилища, и территория между ними до реки Белая. На этой территории находятся отработанные гравийно-песчаные карьеры, заполненные водой. Частично территория затапливается с мая по сентябрь, при поднятии уровня воды в водохранилище до нормального подпорного уровня.

### 3.4.3 Строительное зонирование

Строительное зонирование (разделение застроенной территории по этажности и типу застройки) выражено  в с. Красногвардейское  включением в общий массив малоэтажной усадебной застройки сравнительно небольшого участка среднеэтажной секционной застройки вдоль ул. Горького. Жилая зона аула Адамий и хутора Чумаков представлена только малоэтажной застройкой усадебного типа. Норма предоставления земельных участков - около 0,10 га.

### 3.4.4 Регламентно-режимное зонирование

Регламентно-режимное зонирование представлено признаками преобладания на территории определённых ограничений, то есть это зоны с особыми условиями использования территории, которые регламентируются законодательными и нормативными документами. К ним относятся: водоохранная зона, охранная зона объектов историко-культурного наследия, охранные зоны линейных объектов, взрывоопасные зоны газопровода высокого давления, придорожные полосы и полосы санитарного разрыва от автомобильных дорог, территории, предоставленные для добычи полезных ископаемых, санитарно-защитные зоны предприятий.

В границах земель поселения зоны с особыми условиями использования территорий представлены:

- водоохранная зона водных объектов и их прибрежная защитная полоса: от Краснодарского водохранилища и рек Белая и Псенафа – имеет площадь 14498,34 га;

- зона 1% паводка имеет площадь 1116,72 га, в границу зоны попадает хутор Чумаков;

- санитарно защитные зоны от объектов и предприятий различного класса вредности имеют общую площадь 12 69,25 га;

- зоны от взрывоопасных объектов, автозаправочные станции и котельная, имеют площадь 11,22 га;

- зоны санитарного разрыва от линий электропередач высокого напряжения (35 кВ и 10 кВ), от газопровода высокого и среднего давления в общей сложности занимают площадь 349,63 га;

- придорожные полосы дорог IV категории занимают территорию площадью 226,29 га.

Общая площадь земель в границах зон с особыми условиями использования территории 15905,6 га.

Подробное описание зон с особыми условиями использования территории приведено в разделе «Комплексная оценка территории».

Таблица 3.4.2 - Распределение земель по функциональному зонированию. Баланс территории (современное состояние)

| № п.п. | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
| 1 | Жилая зона, из них: | 815,19 |
|  | -зоны застройки индивидуальными жилыми домами; | 806,07 |
|  | -зоны застройки среднеэтажными жилыми домами. | 9,12 |
| 2 | Общественно-деловая зона. | 12,12 |
| 3 | Производственная зона. | 100,4 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур. | 259,13 |
| 5 | Рекреационная зона. | 650 |
| 6 | Сельскохозяйственного использования. | 4924,37 |
| 7 | Специального назначения. | 10,6 |
| 8 | Прочие территории. | 17241,19 |
|  | Всего | 24018 |

### 3.4.5 Проектные предложения

Генеральным планом предлагается развитие функциональных зон в следующих направлениях:

Жилая зона

На основании комплексной оценки территории выявлены наиболее благоприятные участки для развития жилой застройки. Проектное решение предусматривает территориальное развитие до 105,8 га, учитывая потенциально возможный рост населения до 13 тыс. чел. к концу 2030г. и рост жилой обеспеченности до 30 м2/чел.

Развитие зоны жилой застройки предполагается на двух площадках, размещаемых на основных направлениях перспективного освоения территории  в северо-восточном и восточном направлениях от центра села Красногвардейское.

Площадка северо-восточного направления, охватывает территорию 70 га, планировочно тяготеет к центру села и связана с ним улицами Чапаева и Дальневосточной, далее развивается в направлении к автодороге на Усть-Лабинск и параллельно ему.

Восточная площадка, примерно такой же величины, размещается в межмагистральном пространстве между ул. Первомайской и проектируемой объездной дорогой на Усть-Лабинск.

Для разрешения неблагоприятной экологической ситуации, сложившейся из-за чрезмерно близкого расположения промышленных и сельскохозяйственных предприятий, в проекте заложены резервные территории для жилищного строительства.

На схеме функционального зонирования показана очерёдность освоения и резервные территории жилой застройки, а также выделены зоны среднеэтажной жилой застройки.

Общественно-деловая зона

Предполагается развитие центральной части села Красногвардейское по улицам 50 лет Октября и Первомайской. Учитывая линейную структуру села, в генплане предлагается система подцентров обслуживания населения, с обеспечением радиуса доступности.

Производственная зона

Генпланом  предлагается развитие производственной зоны в восточном направлении от существующей центральной площадки до ПТФ. В пределах расчётного срока территория, предлагаемая для освоения 40 га, и резерв развития промзоны ещё до 44 га.

Санитарно-защитные зоны предприятий необходимо озеленять.

Зона инженерной и транспортной инфраструктур

В генеральном плане предлагается перенесение транзитного и грузового движения за пределы жилой застройки.  Выделены территории сооружений инженерной инфраструктуры - площадка очистных сооружений канализации.

Большую часть зоны занимают инженерные сооружения по защите территории от подтопления (дамбы).

Рекреационная зона

В состав зоны предлагается включить северную часть водохранилища, для возможности устройства водного отдыха и занятий водным спортом. На берегу водохранилища устраивается парк и развивается система озеленения, которая проходит через центр поселения и связывает существующий сквер на улице Первомайской бульваром с парковой территорией на берегу водохранилища.

При реорганизации производственной территории около центральной районной больницы предлагается устройство скверы.

Около существующего лагеря отдыха детей предлагается развить зеленую зону, с организацией оздоровительного комплекса.

В проекте предлагается организация базы пчеловодства на хуторе Чумаков, сезонных баз рыболовов и охотников в районе отработанных, затопленных карьеров. Размещение объектов и использование территории на категории земель водного фонда должны быть согласованы с управлением Краснодарского водохранилища.

Специального назначения

Генеральным планом рекомендуется два  кладбища, расположенные в жилой зоне аула Адамий, одно – в промышленной зоне поселения законсервировать: новые захоронения и подхоронения на них запретить, по возможности организовать защитную озеленённую зону. Территории шести кладбищ, находящихся в зоне сельскохозяйственного использования, должны иметь 50 м санитарно-защитную зону. В промышленной зоне, за объездной дорогой проектируется кладбище 5 га, состоящее из двух частей, что определено различными вероисповеданиями. Необходимо учесть территорию для развития площади кладбища на перспективу и санитарную зону 50 м.

Территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность

В границах Красногвардейского поселения остаются территории, не вовлечённые в градостроительную деятельность – это территория водного фонда Краснодарского водохранилища, в перспективе возможно включение её в рекреационную деятельность.

Таблица 3.4.3 - Распределение земель по функциональному зонированию. Баланс территории

| № п.п. | Наименование | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  |  | Современное состояние | 1 очередь | Расчётный срок | резерв |
| 1 | Жилая зона, из них: | 815,19 | 856,7 | 920,9 | 48 |
|  | -зоны застройки индивидуальными жилыми домами; | 806,07 | 841,5 | 901,1 |  |
|  | -зоны застройки среднеэтажными жилыми домами. | 9,12 | 15,23 | 19,78 |  |
| 2 | Общественно-деловая зона. | 12,12 | 24,12 | 36,12 | - |
| 3 | Производственная зона. | 100,4 | 120,4 | 140,4 | 44 |
| 4 | Зона инженерной и транспортной инфраструктур. | 259,13 | 296,13 | 311,13 | - |
| 5 | Рекреационная зона. | 650 | 1530 | 6886 | 6300 |
| 6 | Сельскохозяйственного использования. | 4924,37 | 4707,37 | 4589,57 | - |
| 7 | Специального назначения. | 10,6 | 12,6 | 15,6 | 1 |
| 8 | Прочие территории. | 17241,19 | 16470,68 | 15660,85 | - |
|  | Всего | 24018 | 24018 | 24018 | 24018 |

### 3.4.6 Размещение функциональных зон

Ареал размещения производственной зоны всем ходом предшествующего развития предопределился в северо-восточной части села Красногвардейского.

К ним приведены инженерные сети, дороги. Целесообразно промежуток между этим сложившимся производственным комплексом и птицефабрикой зарезервировать для размещения инвестиционных площадок под будущие производственные предприятия.

Селитебная зона

Выбор вариантов и направлений территориального развития селитебной зоны определяется в данном случае удобством связи с центром сельского поселения, с местами приложения труда производственной зоны, экологическими условиями, наличием свободных территорий.

В проектном решении результате сопоставления ряда вариантов определились две площадки для будущего строительного освоения: Северная и Восточная.

Согласно расчету на них намечается разместить с учетом новых школ, детских дошкольных учреждений и сети жилых улиц 105,8 га.

Рекреационная зона

Естественно, что наличие крупного (подлежащего очистке в перспективе) водохранилища, необходимость озеленения его водозащитных зон, предопределяют размещение новых рекреационных территорий у водного зеркала. Здесь намечается формирование парка, прибрежной зеленой зоны.

## 3.5 Планировочная структура

Довольно крупный массив застройки сельского поселения, высокая норма автомобилизации населения и значительная численность обусловливают необходимость его структуризации, т.е. классификацию путей пропуска различных видов транспортных потоков, формирования микрорайонных образований, размещения центров системы социального сервиса, связь с рекреационной зоной и местами приложения труда.

Транспортно-магистральный каркас территории сельского поселения на конец расчетного срока будет представлен Восточной обходной дорогой республиканского значения, совмещаемой с функцией пропуска грузового движения и местного транзита без заезда на территорию жилой зоны, главной внутриселенной магистралью, связывающей Южную и Северную периферию с центром поселения, проходящей по улицам Мира, Ленина с выходом на обходную дорогу, сегментной магистралью по ул. Первомайской, подводящей транспортные потоки к центру. Транспортный каркас дополняется сетью поперечных транспортных связей между обходной дорогой и главной магистралью.

В целях обеспечения нормативного межмагистрального шага (до 600м между магистральными линиями) ряд достаточно широких жилых улиц получит значение местных магистралей.

Значение главной улицы зоны центра закрепляется за ул. 50 лет Октября, связывающей между собой центральную площадь с западной площадью при Лодочной станции (аръерплощадью) и Восточной площадью (восточнее ул. Первомайской) имеющей значение аванплощади.

В целях разгрузки главной улицы от чрезмерного транспортного движения намечается сеть тангенциальных магистрально-транспортных проездов по ул. Кооперативной и Щорса.

При этом по ул. Кооперативной центр поселения (он же центр всего Красногвардейского района) связывается с рынком, автостанцией и, далее, с междугородним автовокзалом, размещаемым в узле пересечения обходной дороги с транспортным подходом к центру от дороги Федерального значения Усть-Лабинск – Майкоп.

Сетью поперечных транспортных связей селитебная зона поселения членится на ряд сравнительно небольших микрорайонных образований, обслуживаемых центрами первичного спроса. Сеть поперечных транспортных связей представлена улицами Крупской, Степной, Заринского, Щорса, Широкой, Промышленной; переулками Школьным, Колхозным, Свободы.

Динамика развития планировочной структуры в пространстве и времени отображает принцип одновременного территориального развития селитебной зоны в Северном и Восточном направлениях (относительно местоположения центра поселения). Развитие села Красногвардейского в северном направлении определилось в последние 20 лет. На конец расчетного срока намечается дальнейшее развитие первоочередного микрорайона на визуальном продолжении ул. Чапаева.

В пределах перспективной Восточной площадки на конец расчетного срока намечается формирование микрорайона среднеэтажной секционной и малоэтажной усадебной застройки, обеспечиваемых первичным обслуживанием (общеобразовательной школой, детскими дошкольными учреждениями, блоками внешкольной деятельности, первичными центрами торговли и бытового обслуживания).

Как на северном, так и на восточном направлениях развития селитебной зоны предусматриваются участки, резервируемые для освоения в пределах расчетного срока и за пределами расчетного срока.

## 3.6 Объемно-пространственная композиция

В основу композиционного построения генерального плана изначально положен принцип пространственной связи жилой и рекреационной среды с водным зеркалом водохранилища. Это обусловило линейную структуру поселения. Фиксированное размещение центра в Северной части села Красногвардейского в последние 20 лет активизировало его территориальное развитие на север.

В ландшафтно-средовом отношении приоритет развития этого направления подкрепляется (наряду с его открытостью) также расположением в непосредственной близости села второго ландшафтно-средового оазиса, представленного крупным массивом зеленой дубравы. В условиях выжженной солнцем южной степи сохранившаяся высокоствольная дубрава на территории более 400 гектар является  источником поступления в окружающую среду чистого воздуха и зоной  массового отдыха. В генеральном плане резервируется возможность более активной пространственной связи новой застройки с массивом этого исторического лесопарка.

## 3.7 Система социальной инфраструктуры. Существующее положение

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к первичной периодической ступеням обслуживания.

Система здравоохранения

Система здравоохранения Красногвардейского сельского поселения включает в себя Красногвардейскую ЦРБ, поликлинику, стоматологическую поликлинику, детскую консультацию обслуживающих жителей района, а также станцию скорой и неотложной помощи, амбулаторию в а. Адамий. Ниже приводятся данные по состоянию учреждений здравоохранения красногвардейского сельского поселения.

Таблица 3.7 – 1.

| № п/п | Наименование | Ед. измерения | Кол-во | Кол-во обслуж. персонала |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Красногвардейская ЦРБ, Больничная 15 |  |  |  |
|  | Инфекционное отделение | коек | 10 | 17 |
|  | Педиатрическое отделение | коек | 20 | 16 |
|  | Терапевтический корпус | коек | 130 | 90 |
|  | Хирургический корпус | коек | 40 | 65 |
| 2 | Поликлиника с. Красногвардейское, Больничная 15 | посещений в смену | 400 | 141 |
| 3 | Детская консультация с. Красногвардейское, ул. Больничная 15 | посещений в смену | 60 | 7 |
| 4 | Амбулатория а. Адамий, Шоссейная 31 |  |  |  |
| 5 | Стоматологическая поликлиника с. Красногвардейское, ул. Ленина 183 | посещений в смену | 60 | 8 |
| 6 | Здание рентгенкабинета | посещений в смену | 25 | 5 |
| 7 | Здание флюорографии | посещений в смену | 40 | 3 |
| 8 | Станция скорой помощи | автомашины | 4 |  |
| 9 | Центр санэпиднадзора по Красногвардейскому району |  |  |  |

Процесс свертывания сети больничных учреждений, наблюдавшийся в Адыгее в конце 90-х годов, затронул и Красногвардейский район. Так, число ФАПов на территории района сократилось с 16 в 1995 году до 11 в 2006 году. Основные мощности лечебных учреждений сконцентрированы в районном центре с. Красногвардейское.

В системе здравоохранения района на конец 2005 года работало 58 врачей всех специальностей и 195 человек среднего медицинского персонала. Укомплектованность врачами ЛПУ  в районе составляет 47,9%, при этом врачей, аттестованных  на квалификационную категорию, в районе лишь 7,5%. Количество врачей  за последнее десятилетие практически не изменилось, а численность среднего медицинского персонала несколько сократилась.

Фактическая обеспеченность населения Красногвардейского района  врачами и средним медицинским персоналом намного ниже установленных государством социальных нормативов: 18,7 врачей на 10000 чел. населения, при социальном нормативе 41 врач на 10000 чел. населения и 62,8 человек  медицинского персонала на 10000 человек при установленном государством 114,3, и ниже средних по Адыгее показателей. Укомплектованность  врачами лечебно-профилактических учреждений района составляет около 50%.

Мощность коечного фонда района составляет 247 койко-мест в ЦРБ с. Красногвардейское, в расчете на 10000 чел. населения  показатель равняется  79,5, что также не соответствует социальному нормативу в 134,7 мест на 10000 чел. населения. Лишь мощность  амбулаторно-поликлинических учреждений района примерно равняется социальному нормативу и составляет 172,2 посещений в смену на 10000 чел. населения.

Таким образом, основной проблемой в области здравоохранения в районе остается острая нехватка койко-мест, медицинских кадров и их квалификация. Увеличение посещений в смену и нагрузки на врачей автоматически влекут снижение получаемой медицинской помощи населением.

Техническое состояние зданий лечебных учреждений также неудовлетворительное. Более 50% из них  требуют капитального ремонта. Так, износ фондов зданий и сооружений стационара Красногвардейской ЦРБ составляет 93,4%.

Система образования

Развитие отраслей образования является  одним из базовых показателей развития социальной сферы в республике.

Сеть образовательных учреждений в Красногвардейском сельском поселении представлена 4 детскими дошкольными учреждениями и 3 образовательными учреждениями. Кроме того, в а. Адамий функционирует коррекционное учреждение.

К учреждениям среднего специального образования относится лицей, функционирующий в селе Красногвардейском.

Сеть детских дошкольных учреждений

За последние 10 лет количество мест в детских дошкольных учреждениях все время превышало количество детей, что стало следствием снижения рождаемости в районе в целом. Так, в 1997 году численность детей на 100 мест в детских дошкольных учреждениях составляла 86,8, а в 2006 году – 81,0.%

Сеть дошкольных образовательных учреждений в Красногвардейском сельском поселении представлена 4 детскими учреждениями. В Красногвардейском сельском поселении охват детей общественным дошкольным образованием составляет 42% от общего числа детей дошкольного возраста. В Красногвардейском районе в целом этот процент составляет 35%.

Переуплотненность существующих ДОУ Красногвардейского сельского поселения составляет в среднем 163% от проектной. Проектная численность функционирующих детских учреждений составляет 234 места, посещаемость - 357. Таким образом, Красногвардейское сельское поселение Красногвардейский район характеризуется низким охватом населения услугами дошкольного образования.

Техническое состояние зданий детских дошкольных учреждений характеризуется высокой изношенностью основных фондов до 90%.

Таблица 3.7 – 2 - Данные по состоянию детских дошкольных учреждений

| № п/п | Наименование | Адрес | Проект. числ. учащихся | Фактич. числ. учащихся | Год постр. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красногвардейское |
| 1 | МДОУ Детский сад №1 им Крупской комбинированного типа | ул. Чапаева, 105 | 149 | 186 | 1986 | 59-100 |
| 2 | МДОУ Детский сад №:6»Чайка» общеразвивающего вида | ул. Мира, 339 | 42 | 57 | 1960 | 100 |
| 3 | МДОУ Детский сад №:8»Колобок» общеразвивающего вида | ул. Широкая 17 | 43 | 74 | 1965 | 79 |
| А. Адамий |
| 4 | МДОУ Детский сад №:25»Красная шапочка» общеразвивающего вида | ул. Шоссейная, 14 | 18 | 24 | 1957 | 89 |

Таким образом, учитывая прогнозируемый в ближайшие годы рост рождаемости, проблема нехватки детских дошкольных учреждений может стать для района решающей в сфере образования с строительством дополнительных мощностей. Завершение строительства ДОУ в с. Красногвардейское на 150 мест и 100 в а. Адамий  позволит  увеличить число мест до 450 и решить проблему нехватки мест в детских дошкольных учреждениях.

Система общего образования

Система общего образования в Красногвардейском сельском поселении представлена 3 учреждениями. Всего в Красногвардейском районе функционирует 17 учреждений общего образования. За последние время емкость учреждений сократилась незначительно, но численность обучающихся в них детей уменьшилась примерно на 30%, с 4953 чел в 1997 году до 3393 в 2006г. Характерно,  что данный процесс весьма интенсивно развивается  в настоящее время, что напрямую обусловлено сложившейся демографической обстановкой в районе. Отрицательной тенденцией в районе является тенденция уменьшения охвата населения образовательными услугами. Так, на 2006 год общим образованием в районе  в целом было охвачено около 70% подростков в возрасте от 7-16 лет, тогда как в 2002 году данный показатель равнялся 89,0%.  К числу немногих положительных сдвигов в системе общего образования можно отнести некоторое уменьшение процента учеников, занимающихся во вторую смену до 21% в 2005 году.

В общеобразовательных учреждениях с. Красногвардейского и а. Адамий обучается 861 учащихся (всего детей школьного возраста 1216-1380) из них во вторую смену - 80, что составляет 8%.  Переуплотнены МОУГ №1с Красногвардейское, СОШ №11, процент переуплотнения  составляет 110%.

Таблица 3.7-3- Учреждения системы общего образования Красногвардейского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Кол. мест | Фактич. кол. мест | Год постр. | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Красногвардейское |
| 1 | МОУ СОШ№11 | ул. Мира, 341 | 206 | 230 2 смены | 1957 | 38 |
| 2 | МОУГ №1 | ул. 50 лет Октября | 600 | 661 2 смены | 1967 | 94 |
| А. Адамий3 |
| 3 | МОУ СОШ№3 | ул. 50 лет Октября, 24 | 600 | 141 1 смены | 1967 | 94 |

Техническое состояние зданий отдельных школ характеризуется высокой изношенностью основных фондов, до 80%, износ фондов МОУГ №1 в с. Красногвардейском составляет 94%.

В СОШ №11 не функционирует пищеблок.

В Красногвардейском сельском поселении нет детской молочной кухни.

В 2002 г прекратил работать ДОЛ « Ягодка», где ежегодно отдыхало 150 детей.

Проблема нехватки мест в общеобразовательных учреждениях Красногвардейского сельского поселения в дальнейшем может еще более обостриться, в связи с прогнозируемым изменением демографической ситуации в сторону увеличения количества детей школьного возраста. Завершение строительства школы в с. Красногвардейское на 825 мест позволит решить проблему нехватки мест в общеобразовательных школах, существующую в настоящее время.

В настоящее время в с Красногвардейское функционируют следующие учреждения дополнительного образования, обслуживающие Красногвардейский район:

  - Дом детского творчества

  - ДЮСШ

Сеть физкультурных, спортивных и оздоровительных учреждений представлена в с. Красногвардейском физкультурными залами школ, ДЮСШ, активно обслуживающих население. Стадион в с. Красногвардейское требует реконструкции.

Бассейнов на территории Красногвардейского сельского поселения нет.

Система бытового обслуживания

Село Красногвардейское является административным центром района. В настоящее время в зоне его административно – общественного центра расположен ряд административных и деловых учреждений.

Ниже приводится перечень административных, кредитно-финансовых и правовых учреждений Красногвардейского сельского поселения.

Таблица 3.7-4- Административные, кредитно- финансовые учреждения  Красногвардейского сельского поселения.

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Красногвардейского района | с. Красногвардейское ул. Чапаева,93 |
| 2 | Администрация Красногвардейского сельского поселения | с. Красногвардейское |
| 3 | Суд и прокуратура | с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября 31 |
| 4 | Росгосстрах по РА в Красногвардейском районе | с. Красногвардейское ул. Первомайская |
| 5 | Адм. здание МВД по Красногвардейскому району | с. Красногвардейское, ул. Октябрьская |
| 6 | Адм. здание МЧС по с пож. депо на 4 авт. | с. Красногвардейское ул.Фестивальная |
| 7 | Адм. здание ГИБДД | с. Красногвардейское ул. Первомайская |
| 8 | УФК по республике Адыгея Отделение по Красногвардейскому району | с. Красногвардейское Кооперативная1008м2 |
| 9 | МИ ФНС, Миграционная служба, ОФК специальное здание 1998г |  |
| 10 | Дополнительный офис Адыгейского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» |  |
| 11 | Мировые судьи специальное здание 1980г |  |
| 12 | АКБ «Галабанк» 14мест | с. Красногвардейское 1926 процент износа 52.2 ул. 50 лет октября,29 |
| 13 | ООО Банк Стандарт кредит | с Красногвардейское ул. 50 лет октября, 29 |

Комплекс административных и деловых учреждений дополняется учреждениями культуры и досуговой деятельности

Таблица 3.7-5 - Учреждения культуры и досуга

| № п/п | Наименование | Адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | МУ «Красногвардейский Районный Дом культуры» | с. Красногвардейское, ул. 50 лет октября |
| 2 | Красногвардейский сельский Дом культуры | с. Красногвардейское, ул. Шоссейная |
| 3 | Адамийский сельский Дом культуры на 350 мест | а. Адамий, ул. Шоссейная,36 |
| 4 | МУ «Красногвардейский историко-краеведческий музей» 9000 экспонатов | с. Красногвардейское |
| 5 | МУК Межпоселенческая центральная библиотечная система | с. Красногвардейское, ул. Ленина |
| 6 | Детская районная библиотека |  |
| 7 | Красногвардейская сельская библиотека |  |
| Культовые здания |
| 1 | Церковь Николая Угодника | с. Красногвардейское, ул. Фрунзе,22 |
| 2 | Мечеть | а. Адамий, ул Ленина |
| Учреждения социальной защиты населения |
| 1 | Пенсионный фонд РФ по РА в Красногвардейском районе | с. Красногвардейское, ул. Фрунзе,22 |
| 2 | Центр занятости населения | с. Красногвардейское, ул. Ленина |
| 3 | Территориальный центр защиты населения по Красногвардейскому району | с. Красногвардейское ул. Зарянская |
| 4 | Центр реабилитации с ограниченными возможностями | с. Красногвардейское, ул. Сухомлинского,2 |
| 5 | Психоневрологический диспансер а. Адамий |  |
| Прочие учреждения обслуживания |
| 1 | РУФПС почта России | С Красногвардейское, ул. Ленина 160 |
| 2 | Ветлечебница | с. Красногвардейское, ул. Первомайская |
| 3 | Ветеринарная аптека |  |
| 4 | ОАО «ЮТК» |  |

Сеть учреждений повседневного обслуживания

Сеть учреждений повседневного обслуживания - включает Предприятия бытового обслуживания, торговли (товары повседневного спроса), предприятия общественного питания. Сеть учреждений повседневного обслуживания развита в населенных пунктах Красногвардейского района, в с Красногвардейском  функционирует около30 предприятий торговли повседневного спроса и 50магезинов продуктов питания торговая площадь составляет  более 1300.м2,более 30 предприятий общественного питания работает 4 парикмахерских и ряд предприятий бытового обслуживания.

Следует отметить, что работающие в настоящее время в с Красногвардейское 2 ДОУ с точки зрения пешеходной доступности не удовлетворяют потребностям населения , здания изношены.

В зоне центра располагаются также специализированные магазины, кафе, - объекты периодического обслуживания населения: универсальный магазин «Магнит», специализированные магазины - книжные, компьютерной техники, канцелярских товаров мебельные», сад-огород» и другие.

Проектное решение

Развитие социальной инфраструктуры

Под социальной инфраструктурой понимается система объектов, обеспечивающих полноценное функционирование систем социальной сферы – объектов здравоохранения, образования, культурно-просветительских учреждений. При этом на уровне схемы территориального планирования рассматриваются объекты, отнесённые к периодической ступени обслуживания.

Система мероприятий по развитию системы здравоохранения

Дальнейшее развитие здравоохранения в Красногвардейском сельском поселении и в Красногвардейском районе в целом связано с решением основных проблем:

- преодоление дефицита материальных и финансовых средств;

- преодоление неукомплектованности медицинскими кадрами и несоответствия обеспеченности населения врачами и средним медперсоналом нормативам, установленными Правительством РФ;

- кратное снижение показателей смертности;

- снижение высокого уровня заболеваемости социально-обусловленными болезнями.

Исходя из нормативных показателей, принятых в системе здравоохранения в настоящее время и прогнозной численности населения района на расчетный период определены нормативные потребности в медицинском персонале, койко-местах и амбулаторно-поликлинических учреждениях по трем сценариям развития. В основу расчетов положены социальные нормативы системы здравоохранения, принятые в Российской Федерации: численность врачей на 10 000 жителей – 41; численность среднего медицинского персонала на 10 000 жителей – 114,3; количество койко-мест на 10 000 жителей – 134,7, из них больничных – 102 на 10000 жителей; мощность амбулаторно-поликлинических учреждений (посещений на 10 000 жителей/смена) – 181,5.

Следует иметь в виду, что приведенные нормативные показатели в средне - или тем более дальнесрочной перспективе, по мере снижения или увеличения реальной обращаемости населения в объекты здравоохранения, могут быть изменены, а минимальные государственные социальные стандарты носят не целеопределяющий характер, а играют роль минимальной планки предоставляемых государством гарантий и могут быть использованы лишь как фиксированный минимальный уровень развития.

В системе мероприятий по развитию здравоохранения предусматривается:

- Реконструкция и расширение здания ЦРБ Красногвардейского района.

- Реконструкция терапевтического отделения и пищеблока ЦРБ.

- Реконструкция здания станции скорой помощи и  клинической лаборатории  ЦРБ

- Реконструкция здания поликлиники ЦРБ

- Реконструкция здания амбулатории в а. Адамий

- Развитие системы дополнительных медицинских услуг.

Мероприятия по развитию системы образования

Развитие образования на расчетную перспективу останется приоритетным для района. К основным проблемам, с которыми столкнется район в расчетный  временной период, можно отнести:

- Необходимость повышения уровня качества предоставляемых образовательных услуг

- Необходимость повышения охвата населения всеми видами  образовательных услуг.

- Несоответствие сети общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений реальным потребностям и необходимость её реформирования.

- Износ учебного оборудования, неудовлетворительное состояние материально-технической базы.

Развитие системы дошкольного образования

Из проблем развития системы дошкольного образования, которые предстоит решать уже в ближайшую перспективу, следует выделить невысокий современный охват детей дошкольным образованием, неудовлетворительное техническое состояние зданий и значительные территориальные диспропорции в загруженности существующих мощностей. Существующая сеть дошкольного образования требует оптимизации и строительства дополнительных мощностей.

Дальнейшее развитие дошкольного образования в районе связано в первую очередь с ростом охвата  детей в возрасте 1-6 лет дошкольным образованием. В настоящее время данный показатель низок, и составляет лишь около 30%, в то время как в республике в целом он составляет  58,3%. По национальному проекту «Образование» к 2010г. данный целевой показатель должен равняться 85% , однако даже при оптимистическом сценарии развития район не достигнет указанного ориентира

Ожидаемое повышение рождаемости и охвата детей образованием поставит перед поселением вопросы строительства детских садов. Даже принимая за основной сценарий развития стабилизационный можно утверждать, что к 2016 году в районе количество мест в детских дошкольных учреждениях должно будет превышать существующий показатель примерно в 2 раза. Минимальный норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях (40  мест на 100 детей в сельской местности) в районе будет достигнут в 2011 году. Для этого необходимо строительство детского сада в а. Адамий, и с. Красногвардейское и реконструкция (расширение) существующих детских садов, мощности которых не отвечают потребностям населения.

Система мероприятий по развитию системы дошкольного образования

На первую очередь проектом предусматривается:

1. Завершение строительства детского сада на 150 мест в с. Красногвардейское;

2. Завершение строительства детского сада на 100 мест в а. Адамий;

3. Реконструкция существующих детских садов в с. Красногвардейское;

4. Строительство детского сада в северном районе нового  строительства;

5. Строительство детского сада в восточном районе нового строительства для обслуживания кварталов малоэтажной секционной застройки.

На расчетный срок  целесообразно предусмотреть строительство детского сада в северо-западном районе нового строительства.

Таким образом, в районах нового строительства по проекту целесообразно размещение 4-5детских садов.

Система мероприятий по развитию общего образования

Система общего образования в Красногвардейском сельском поселении представлена 3 учреждениями. МОУ СОШ№11, МОУГ №1, расположенными в с Красногвардейское МОУ СОШ № 3 а. Адамий

В общеобразовательных учреждениях с Красногвардейского и а. Адамий обучается 861 учащихся (всего детей школьного возраста 1216-1380).

В структуре детей школьного возраста возрастет доля учеников начальных классов – это численно большие поколения рожденных в 2000-х годах, в период некоторого подъема рождаемости. В целом, сокращение численности детей школьного возраста на расчетный период уже заложено в возрастной структуре населения и является прямым следствием длительной депопуляции. Добиться относительного повышения контингента школьников удастся лишь во второй половине расчетного периода.

В Красногвардейском сельском поселении  возможен рост числа детей школьного возраста, так  как в районном центре имеются все условия для развития специализированных школ.

Таким образом, для решения проблемы оптимизации существующей сети образовательных учреждений, ликвидации сменности и переуплотненности с. Красногвардейское, необходимо будет строительство новых и реконструкция имеющихся школ. Строительство новых школ  необходимо и в проектируемых новой жилой застройки.

Система мероприятий по развитию образования в районе включает в себя рационализацию существующей образовательной сети с учетом достижения цели повышения охвата населения образовательными услугами, приведение в соответствие с нормативами и гигиеническими требованиями материально-технической базы, повышения качества и доступности получения образовательных услуг.

Таким образом,  на первую очередь предусматривается:

1. Завершение строительства  школы на 825 мест в селе Красногвардейское;

2. Реконструкция школы на улице Мира;

3. Строительство новой школы на территории нового строительства в северном  районе.

На расчетный срок:

1. Реконструкция школы  в а. Адамий;

2. Строительство специализированной школы  в северо-западном районе нового строительства;

3. Строительство школы  в восточном районе нового строительства.

Всего на расчетный срок целесообразно строительство 2 общеобразовательных и специализированной  районной школ, всего на 600-700 учащихся.

Система мероприятий по развитию системы дополнительного и специального образования

На первую очередь предусматривается реконструкция существующего лицея.

На расчетный срок  в северо-восточном районе территории нового строительства возможно строительство сельскохозяйственной школы - лицея. Также возможно строительство спортивной школы, со стадионом и бассейном вблизи формируемой на севере рекреационной зоны.

## 3.8 Транспортная инфраструктура

### 3.8.1 Улично-дорожная сеть

Существующее положение

Существующая уличная сеть представлена многочисленными фрагментами прямоугольных сеток и фокусных (ориентированных под разными углами) построений из узких улиц.

Сеть магистральных улиц общепоселкового значения представлена ул. Первомайской (выполняющей функцию Региональной дороги), ул. Ленина, ул. Мира, ул. Шоссейная (в ауле Адамий).

Вышеперечисленные улицы образуют транспортно-магистральный каркас, к которому подводят потоки транспорта местные магистрали и основные транспортные проезды, выделяемые из числа жилых улиц.

Уличная сеть имеет выходы на федеральную автотрассу Р253 Усть-Лабинск – Майкоп  и, таким образом, связана с частью внешних дорог.

Современные транспортные магистрали имеют узкую проезжую часть. Улицы имеют гравийное покрытие. Твердого покрытия проезжих частей недостаточно.

Перечень улиц, имеющих твердое покрытие приводится в таблице 3.8.1 – 1.

Таблица 3.8.1 – 1.

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность в км. | Ширина в м. | Тип покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ул. 50 лет Октября | 1,22 | 5,5 | Асфальт |
| 2 | Ул. Фрунзе | 0,85 | 5 | Асфальтовое и гравийное |
| 3 | Ул. Победы | 0,21 | 5,5 | Асфальт |
| 4 | Ул. Новая | 0,23 | 5 | Асфальт |
| 5 | Ул. Больничная | 0,34 | 5 | Гравийное и асфальтовое |
| 6 | Переулок Дружбы | 0,3 | 4 | Асфальт |
| 7 | Ул. Промышленная | 2,95 | 4,5 | Асфальтовое и гравийное |
| 8 | Ул. Полевая | 2,63 | 5,5 | Асфальтовое и гравийное |
| 9 | Ул. Фестивальная | 0,92 | 4,8 | Асфальт |
| 10 | Ул. Шоссейная | 4,23 | 5,5 | Асфальт |
| 11 | Ул. Щорса | 1,36 | 5 | Асфальтовое и гравийное |

По магистральной сети в настоящее время пропускается один автобусный маршрут.

Транспортная инфраструктура представлена автостанцией, автотранспортным предприятием, размещающимся на ул. Кооперативная, автозаправочными станциями, пунктами автосервиса.

Автостанция «Красногвардейская», располагается между улицами Кооперативная и Первомайская. Ее характеристика приведена в таблице 3.8 – 2.

Таблица 3.8.1 – 2.

| Год постройки | Вместимость, количество человек | Материал стен | Количество посадочных платформ | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1984 г. | 50 | кирпич | 3 | удовлетворительное |

Численность автомобильного парка Красногвардейского сельского поселения (по данным ГИБДД) приведена в таблице 3.8 – 3.

Таблица 3.8.1 – 3.

| Вид транспорта | Всего | Транспорт принадлежащий: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Юридическим лицам | Физическим лицам |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Легковые автомобили | 2500 | 110 | 2390 |
| Автобусы | 40 | 10 | 30 |
| Грузовые автомобили | 520 | 120 | 400 |
| Прицепы и полуприцепы | 370 | 20 | 350 |
| Мототранспорт | 128 | 8 | 120 |

Проектное решение

Генеральным планом сельского поселения предусматривается в основном сохранение существующей улично-дорожной сети. При этом производится разграничение их по функциональному назначению и выравнивание красных линий.

Проектное решение исходит из следующей классификации улиц и дорог:

- магистральные улицы общепоселкового значения;

- основные транспортные проезды из числа жилых улиц;

- основные пешеходные направления на подходах к общепоселковому центру (бульвары, жилые улицы с преимущественно пешеходным движением);

- система главных улиц и площадей зоны общепоселкового центра.

Дороги (по признаку принадлежности)

- федеральные;

- региональные;

- местные (муниципальные).

Дороги (по функциональному признаку)

- обходные;

- грузовые;

- парковые.

Магистральные улицы общепоселкового значения, принимающие на себя транспортные потоки из прилегающих микрорайонных образований (через сеть местных магистралей и проездов) и проводящие их к местам приложения труда и общепоселковому центру (ул. Первомайская, ул. Ленина, ул. Мира) составляют основу внутреннего магистрально-транспортного каркаса поселка.

В зоне общественного центра предусматривается формирование системы главных улиц – ул. 50 лет Октября и ул. Чапаева– с преимущественно пешеходным движением.

Магистральные улицы и дороги должны обеспечивать удобные и надежные транспортные связи всех районов с общественным центром, основными местами приложения труда, с объектами грузообразования, хранения и технического обслуживания автомобилей, с зонами отдыха и сетью внешних автомобильных дорог и сооружениями других видов внешнего транспорта.

Обходная дорога, предназначенная для пропуска транзитных транспортных потоков, представленная Региональной дорогой (ул. Первомайская),  не должна проходить по жилой застройке. Предусматривается обход жилой застройки с восточной стороны села за проектируемой застройкой. Такое же решение предлагается и в ауле Адамий для обхода селитебной территории.

Также предлагается размещение автовокзала в восточной части проектируемой застройки для выноса транзитного и внешнего общественного транспорта из жилой застройки. Таким образом, происходит повышение уровня благоустройства и оздоровление окружающей среды и защита жилой застройки от транспортного шума и загазованности.

Старая автостанция будет использоваться только для внутреннего общественного транспорта.

Определение числа обслуживающих устройств.

Количество легковых автомобилей равно

Уровень автомобилизации равен 250 авт. на 1 тыс. жителей.

Определение количества автозаправочных станций

Количество АЗС определяется исходя из периодичности заправки. Принимается, что автозаправочная колонка обслуживает 200 единиц техники, при этом периодичность заправки обеспечивается количеством колонок.

Периодичность заправки:

- для легковых автомобилей – 1 заправка на 10 суток;

- для служебных автомобилей – 1 заправка в 3 суток;

- для грузовых автомобилей – 1 заправка в 2 суток;

Исходя из расчета, что на АЗС находится в среднем по 5 колонок, получаем:

Принимаем 1 АЗС. В настоящее время на территории Муниципального Образования «Красногвардейское сельское поселение» имеется 3 автозаправочные станции, что отвечает требованиям.

Определение количества станций тех. обслуживания.

Количество СТО определяется из расчета, что каждая из них обслуживает 1000-2000 автомобилей, находящихся в боксе. Согласно СНиП 2.01.07-89* в боксе может быть 50-70% от общего парка автомобилей. Общее количество автомобилей составляет 5640, значит, в боксе может одновременно находится  автомобилей. Таким образом, получаем 2 СТО. Следовательно, необходимо размещение 1 СТО.

Определение автобусных гаражей.

Количество инвентарного состава более 100 единиц, поэтому необходим 1 автобусный гараж с вместимостью, соответствующей количеству инвентарного состава. Его располагают вблизи от колец транспортных маршрутов.

### 3.8.2 Пассажирский транспорт

Существующее положение

Основным видом общественного транспорта в селе на весь проектный срок предусматривается автобус.

В качестве дополнительного общественного транспорта может быть использовано легковое такси.

Автобусный вокзал размещается на ул. Первомайской.

В настоящее время в селе Красногвардейском существует автобусный маршрут по ул. Ленина, ул. Первомайской и 50 лет Октября. Необходимость во внутреннем транспорте обуславливается, в первую очередь, большой протяженностью села – до 8 км.

Перечень городских автобусных маршрутов приводится в таблице 3.8.2- 4.

Таблица 3.8.2- 4.

| Наименование маршрута (с указанием конечных пунктов) | Длина маршрута (км) | Время оборота (часы, минуты) | Кол-во машин на маршруте (единицы) | Вместимость машин |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| «Автокасса – ул. Мира» | 9,4 км | 55 мин | 2 | 24 места |

Проектное решение

По проекту генерального плана предусматривается увеличение длины автобусного маршрута – он будет проходить от автостанции по ул. Промышленной и ул. Дальневосточной и далее по своему маршруту. Таким образом, будут охвачены северные районы села.

Определение средней величины маршрутного интервала

- суммарная протяженность всех  автобусных маршрутов;

Vэкс =18 км/ч - эксплуатационная скорость;

- количество подвижного состава в движении.

Следовательно, требуется увеличение подвижного состава для уменьшения величины маршрутного интервала.

### 3.9 Инженерная подготовка территории

Существующее положение

Село Красногвардейское располагается на берегу Краснодарского водохранилища. Берега повсеместно обрывисты и постоянно разрушаются под воздействием волн. Величина обрывов достигает местами 5-6 м. В центре села напротив стадиона берег укреплен бетонными плитами. Здесь был организован пляж и зона отдыха.

Отметки горизонтов воды в Краснодарском водохранилище достигают 34,50-34,60 м. В сентябре-октябре месяцах уровни находятся на отметках 32,70-33,00.

Территория района проектирования представляет собой плоскую равнину, расчлененную неглубокими балками. Склоны балок пологие в большинстве своем распаханы. Юго-восточный берег водохранилища обрывистый и только в местах примыкания балок – пологий.

Общий уклон местности почти отсутствует; местные уклоны, незначительные по величине, наблюдаются к балкам. По уклонам территория села относится к неблагоприятной. Местами имеются блюдцеобразные понижения.

На территории а. Адамий и х. Чумаков имеются незначительные повышения; общее понижение рельефа наблюдается в центре аула. Отметки поверхности изменяются от 34,40 до 39,15 м. При этом возможно подтопление пониженных участков.

Рассмотрение истории строительного освоения территории, анализ ситуации позволили определить и качественно охарактеризовать основные негативные  факторы недостаточного благоустройства территории:

- отсутствие дождевой канализации;

- отсутствие системы хозяйственно-бытовой канализации на значительной территории индивидуальной застройки (выгребные ямы имеют водопроницаемые стенки и днище, имеются вводы водопровода в здания от централизованной системы водоснабжения);

- утечки из подземных водонесущих коммуникаций;

- отсутствие благоустройства территории, прилегающей к водохранилищу

Проектные предложения

Предусматриваются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории МО «Красногвардейское» (с учетом архитектурно-планировочного решения генерального плана, гидрогеологических условий, антропогенных условий освоения);

а) вертикальная планировка территории;

б) организация  отведения и очистка поверхностного стока (дождевые, талые и поливомоечные воды) с очисткой загрязненной части;

в) благоустройство территории, прилегающей к водохранилищу;

г) благоустройство проектируемых рекреационных зон;

д) защита территории от затопления.

А) Вертикальная планировка

Средствами вертикальной планировки следует предусмотреть на проектируемой территории организацию отвода поверхностных вод, увязав высотное положение существующих (или ранее запроектированных) улиц с вновь создаваемыми.

В основу схемы вертикальной планировки территории положены следующие принципы:

обеспечение водоотвода с квартальных, микрорайонных территорий поверхностным способом;

обеспечение минимальных объемов земляных работ в строительном производстве.

Намечаемая проектом сеть магистралей и жилых улиц должна решаться, в основном, применительно к существующему рельефу, за исключением участков с сильно пересеченным рельефом, требующих дополнительной подсыпки для соблюдения на проездах допустимых уклонов.

Б) Организация отведения и очистки поверхностного стока.

Отвод поверхностного стока с территории  поселка  в настоящее время осуществляется на рельеф со сбросом неочищенных вод в пониженные места. Отсутствие дождевой канализации приводит к подтоплению отдельных улиц поселка  в период дождей.

В настоящем проекте даны предложения по организации системы дождевой канализации, посредством которой отводятся стоки с поверхности улиц, а также с территорий жилых микрорайонов, от общественных объектов застройки.

Предложения по развитию системы дождевой канализации  определяют основные направления стока и ориентировочное местоположение очистных сооружений. В перспективе необходимо заказать специализированной организации проект дождевой канализации, в котором уточнялись бы вопросы территориального размещения очистных сооружений,  необходимая степень очистки перед выпуском, а также возможность использования очищенного стока для полива территории.

Для сбора и отведения поверхностного стока на территории проектируемой застройки предусматривается неполная раздельная система канализации: совмещенная система открытых и закрытых водостоков на территории малоэтажной застройки, то есть система открытых бетонных лотков, кюветов, водоотводных канав с дальнейшим подключением их к сборной закрытой сети; на территории проектируемой секционной застройки  на отдельных участках возможна закрытая система. Сборные коллекторы дождевой канализации транспортируют поверхностные стоки на очистные сооружения дождевой канализации.

Дождевая сеть намечается с учетом границ водосборных бассейнов, намечено 5 бассейнов канализования. Каждый бассейн обслуживается самостоятельными сетями и имеет очистные сооружения дождевой канализации (ОСДК), устраиваемыми в пониженных местах рельефа.

Несколько бассейнов канализования предусмотрено для возможности решения проблемы отведения и очистки поверхностного стока в любой последовательности и для уменьшения диаметров дождевых коллекторов.

На территории производственных предприятий предусматривается очистка загрязненных нефтепродуктами поверхностных вод, после этого воды сбрасываются в общую систему дождевой канализации и поступают на очистные сооружения.

Сеть открытого типа может располагаться в газонах вдоль проезжих частей улиц (в местах пересечения автодороги с лотками устраиваются водопропускные бетонные трубы диаметром не менее 500 мм или мостики). Наименьший продольный уклон равен 0,3% для обеспечения незаиливающей скорости течения жидкости.

Лотки открытого типа могут одновременно служить как для отвода поверхностной воды, так и для осушения верхних слоев грунта. Выполняются с одеждой дна и откосов на песчано-гравийной подготовке или с фильтрующими прослойками из геотекстилей. Для приема воды в закрытые водостоки из уличных лотков предусматриваются водоприемные колодцы в пониженных участках, на перекрестках улиц (в соответствии  с шагом расстановки водоприемников).

На перспективу предлагается рассмотреть возможность повторного использования очищенного поверхностного стока в системах технического водоснабжения, в частности, для полива зеленых насаждений приусадебных участков. Экологическое преимущество использования поверхностного стока для технических нужд является и экономически выгодным, так как сокращается потребление чистой воды. Однако в связи с вероятностным характером образования поверхностного стока, необходима аккумулирующая емкость, что требует отведения специальной площади. Степень очистки поверхностных вод определяется требованиями к качеству используемой воды. Поверхностные воды включают дождевые, талые, поливо-моечные стоки. Расход воды, направляемый на очистку, определяется согласно СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

В соответствии с нормативными требованиями, предъявляемыми к охране и использованию водных ресурсов, предусматривается очистка дождевого стока перед выпуском в водоем.  Разрешается сбрасывать поверхностный сток в водные объекты без очистки только с небольших застроенных территорий и с территорий лесопарков. Проблема экологического состояния Краснодарского водохранилища  весьма актуальна, для обеспечения должной чистоты рек необходимо предусматривать отведение и очистку поверхностного стока.

Очистные сооружения дождевой канализации могут быть традиционного типа и в виде водоочистных комплексов полной заводской готовности.

При определении производительности очистных сооружений поверхностного стока исходят из условий задержания возможно большего количества загрязнений, содержащихся в стоке при обработке его минимального расхода. Поэтому очищают не весь сток, а наиболее загрязненную его часть. Установлено, что в первые минуты стока концентрация взвешенных веществ в 10-20 раз выше, чем в конце дождя. Вследствие этого перед очистными сооружениями  устанавливается разделительная камера, то есть колодец-делитель, направляющий первую наиболее загрязненную часть стока в резервуары на очистку, а последующую часть стока (условно чистую) – в водоприемник. Разделение должно производиться таким образом, чтобы очистке подвергалось не менее 70% годового объема дождевого стока, 100% годового объема моечных вод и большей части талых вод. Разделительные камеры предполагаются перед очистными сооружениями бассейнов.

Состав очистных сооружений стоков селитебной застройки  традиционного типа может быть следующим: разделительная камера, в которой происходит разделение дождевого потока на более загрязненную часть, направляемую на очистку, и менее загрязненную направляемую на сброс. На очистные сооружения поступает наиболее загрязненная часть поверхностного стока. Пиковые расходы, относящиеся к наиболее интенсивной части дождя и наибольшему стоку талых вод, сбрасываются без очистки. Дождевой сток от дождей малой и средней интенсивности, а также наиболее грязная часть дождевого стока от больших дождей будет поступать на очистные сооружения.

В состав очистных сооружений входят также отстойники проточного типа, оборудованные мусороулавливающими решетками  и нефтеловушками, а также аккумулирующая емкость.

Аккумулирующая емкость предназначена для снижения мощности очистных сооружений. Из аккумулирующей емкости стоки поступают на очистку в течение длительного периода с небольшим расходом. Санитарно-защитная зона от очистных сооружений составляет 100 метров.

Очистные сооружения поверхностных вод предусматриваются в пониженных местах рельефа. Самостоятельные  очистные сооружения  выпускают очищенные  стоки в Краснодарское водохранилище.

Устройство канализационных насосных станций дождевой канализации для перекачки стоков на ближайшие очистные сооружения (вместо отвода на данных участках в реку) затруднительно из-за отсутствия на плотно застроенной территории мест для размещения ДНС (дождевых насосных станций) и напорных коллекторов.

Для очистки поверхностного стока  селитебной застройки могут использоваться простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения, в основе которых – отстойники с дополнительной аэрацией.

Водный очистной комплекс представляет собой гидравлически связанную систему: пруд-отстойник, пруд-аэроратор и чистый пруд – одновременно являются регулирующей емкостью и очистным сооружением, основанным на естественных природных условиях: аэрации, обеззараживающем солнечном излучении, гравитации взвешенных веществ, кислородном насыщении растениями.

Пруд-отстойник – предназначен для улавливания твердого стока, плавающих предметов и нефтепродуктов, принесенных по сборным коллекторам и лоткам. Пруд представляет собой двухсекционную копань, вдоль правого и левого берега которой проектируются карманы – отсеки для задержания нефтепродуктов. Для задержания мусора устанавливаются решетчатые корзины.

Пруд-аэратор – представляет собой также двухсекционную земляную емкость для двухступенчатой доочистки стоков воздухом. Выпуск и впуск сточных вод в секции пруда-аэратора с двух противоположных концов. По дну пруда укладываются дырчатые полиэтиленовые трубы. Воздух к трубам подается от воздуходувной установки в ресивер, а затем к каждой секции биопруда. Очищенные воды через водослив поступают в основную чистую секцию комплекса, составляющую большую часть.

В этой секции происходит доочистка методом естественной аэрации, которую можно дополнить посадкой активных поглотителей загрязнений и кондиционеров воды, например, водный гиацинт (размножается с необыкновенной скоростью, и может быть использован на корм животных).

Для очистки поверхностного стока рекомендуется метод гидроботанических площадок (ГБП), основанный на естественном эффекте задержания, осаждения и разложения различных загрязнителей в малых водоемах в результате жизнедеятельности высшей водной растительности и естественных гидрохимических процессов. Для усиления очистки стоков на ГБП в качестве катализатора используют природные сорбенты (шунгит, цеолит и пр.) Дно пруда (или площадки)  засаживается тростником с плотностью до 100-150 стеблей на один квадратный метр и дополнительно засыпается сорбентом на 10-15 см.

Из чистого пруда очищенные воды равномерно сбрасываются в пруд или используются в системе поливочного водопровода, технического водоснабжения и других целей.

В стесненных условиях береговой полосы, вблизи парковых зон возможен вариант устройства компактных бетонных емкостей полузакрытого типа (для первой отстойной части), устройство фонтанных струй на поверхности (для второй секции – аэрации) и посадке на повышенной бровке и в воде декоративных растений, организацией прогулочной тропы и скамеек (для третьей, самой большой секции чистого пруда).

Временно накапливаемые на территории очистных сооружений отходы, образующиеся в процессе очистки поверхностных сточных вод, должны размещаться на специализированных площадках обезвоживания осадка с твердым покрытием или в  герметичных емкостях.

Глубина очистки дождевых стоков должна соответствовать требованиям «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами». Схема дождевой канализации предусматривается в соответствии со СНиП 2.04.03-85 и СН 469-77 «Временная инструкция по проектированию сооружений для очистки поверхностных вод».

В) Благоустройство территории, прилегающей к водохранилищу

Водоемы в сочетании с зелеными насаждениями, являясь важнейшим элементом благоустройства селитебной территории, способствуют оздоровлению городской среды.

Основным водным объектом  территории поселения является Краснодарское водохранилище.

Данным проектом рекомендуется благоустройство прибрежной зоны. Её озеленение и берегоукрепление.

Для крепления берега (при небольших откосах) следует ориентироваться на посев многолетних трав (с глубокой корневой системой), одерновку, посадку кустарника.

Укрепление откосов защищает наклонную часть откоса от поверхностной эрозии, возникающей под воздействием осадков и ветра, повышает устойчивость грунтовой массы в стабильном состоянии за счет баланса воздействующих на откос сил.

Отдельные участки опасных склонов следует уполаживать до устойчивого состояния (при необходимости и террасированием), можно использовать закрепление поверхности с помощью металлических сеток или сотовых решеток из геотекстиля.

Для исключения изменений формы и высоты склона (и соответственно перераспределения сдвигающих и удерживающих сил на нем), а также для создания дополнительного давления на слои, слагающие склон, необходимы специальные меры. Инженерные мероприятия по укреплению склонов включают: вертикальную планировку склона, уполаживание его до устойчивого состояния, укрепление склонов растительностью, что способствует уменьшению инфильтрации при стекании воды по откосу.

В сложных ситуациях для инженерного благоустройства при проведении берегоукрепительных работ (при необходимости с предварительным выполаживанием склонов) рационально использовать габионные конструкции (сетчатые корзины различной формы,  сетки двойного  кручения с цинковым или полимерным покрытием, заполненные каменным материалом – щебень, галька и т.п. или местными грунтами). Для берегоукрепления можно использовать плоские габионы. Габионные конструкции поглощают возможные  осадки грунта без разрушения самого сооружения, даже сильный эрозионный размыв грунта в основании сооружения не вызывает потери прочности и разрушения самого сооружения. Основным принципом является равномерное распределение нагрузок и передача напряжений, действующих в грунте на конструкции, имеющие высокую прочность.

Высокая водопроницаемость (дренажность) конструкций исключает возникновение гидростатических нагрузок, при этом не нужны дополнительные затраты на устройство дренажных систем. Исключен также разрыв связи грунтовых и поверхностных вод.

Эффективность габионных конструкций с годами возрастает, так как со временем происходит уплотнение наносов и грунта в пустотах, появление растительности. (При разработке проекта инженерного благоустройства территории на дальнейших стадиях проектирования определится план покрытия территории, в т.ч. необходимое озеленение).

После завершения процесса консолидации конструкции (от 1 до 5 лет) габионное сооружение приобретает максимальную устойчивость и после этого срок его службы практически не ограничен. При подготовке основания необходимо простое выравнивание поверхности.

Возможны варианты крепления берегов:

- габионами на всю высоту берега;

- габионами в сочетании со сборными железобетонными плитами размером 3х2х0,2 м;

- сборными бетонными блоками ФБС и сборными железобетонным плитами 3х2х0,2 м.

Во всех вариантах нижняя, подводная, часть конструкции предусматривается из блоков, способных поглощать возможные местные осадки (подмывы) грунта без разрушения конструкции.

Г) Благоустройство проектируемых рекреационных зон.

При решении вопросов инженерного благоустройства объектов рекреации намечаются нижеприведенные мероприятия по инженерной подготовке территории.

По генеральному плану намечается создание рекреационной зоны на севере с. Красногвардейское. Где предусматривается размещение спортивно-оздоровительного комплекса, парка, устройство пляжа.

Для организации пляжа необходимо произвести вертикальную планировку пляжной зоны, подсыпку территории пляжа, расчистку прибрежной акватории и планировку ее дна. Для исключения поступления на территорию пляжа загрязненной воды поверхностного стока перед   пляжем должна быть предусмотрена водосточная система, перехватывающая поверхностные воды, поступающие к пляжу с более высоких территорий.

Также планируется благоустроить пляж располагающийся между с. Красногвардейское и а. Адамий.

Д) Защита территории от затопления

Требуется реконструкция дамб.

## 3.10 Охрана окружающей среды

К числу основных факторов, обуславливающих экологическое состояние территории Красногвардейского сельского поселения, следует отнести состояние атмосферного воздуха, поверхностных и грунтовых вод, почв. В настоящем разделе Генерального плана представлены данные об экологическом состоянии вышеперечисленных компонентов окружающей среды, а так же рекомендуемые мероприятия, обеспечивающие создание благоприятных условий для проживания и жизнедеятельности населения Красногвардейского сельского поселения.

Охрана воздушной среды

Основное негативное влияние на состояние атмосферного воздуха оказывают своей деятельностью промышленные и сельскохозяйственные предприятия, а также объекты складского хозяйства и инженерной инфраструктуры. На территории Красногвардейского сельского поселения находятся 20 предприятий и объектов различных классов опасности и, соответственно, с различными размерами санитарно-защитных зон. Из числа этих предприятий и объектов многие находятся на территории села Красногвардейское, или в непосредственной близости таким образом, что жилая застройка, а так же объекты социального, общественного значения находятся в пределах санитарно-защитных зон предприятий, что недопустимо. К числу таких предприятий относятся:

- Две молочно-товарные фермы СПК «Родина»

- Маслозавод ООО «Содружество»

- Молочный завод

- Кирпичный завод ООО «Меркурий»

- Пищевой комбинат ЗАО «Юр-Ан»

- Мастерские СПК «Родина»

- Склад СПК «Родина»

- Гаражи СПК «Родина»

- ДРСУ ОАО «Красногвардейское»

Полное решение экологической проблемы, связанной с ранее размещённым жилищным фондом на территории санитарно-защитных зон от предприятий III класса экологической опасности требует либо перемещения этих предприятий на свободные территории (вне жилой зоны), либо переноса жилого фонда за пределы зоны воздействия предприятий. Для реализации данной проблемы в проекте зарезервированы территории как в производственной, так и селитебной зонах сельского поселения.

В случае невозможности проведения вышеперечисленных кардинальным мер решения экологической проблемы, могут быть реализованы следующие варианты решений:

- Сокращение количества выбросов вредных веществ в атмосферу за счет перевода предприятий на «наилучшие существующие технологии».

- Разработка документации по предельно допустимым выбросам вредных веществ в атмосферу в соответствии с действующим законодательством и на основании уточненной инвентаризации источников.

- Озеленение и благоустройство территорий предприятий и санитарно-защитных зон предприятий.

- Запрещение нового строительства жилого фонда, расположенного в границах СЗЗ  (после разработки и утверждения проекта).

В независимости от варианта решения экологической проблемы, необходимостью является разработка проекта сокращения санитарно-защитной зоны.

Так же, как фактор загрязнения атмосферного воздуха, следует отметить автотранспорт. По данным УФС Роспотребнадзора по Адыгее стационарные посты наблюдения в Красногвардейском районе не организованы. За последние годы исследований на предмет загрязнения атмосферного воздуха в Красногвардейском районе не проводилось. По результатам социально-гигиенического мониторинга за 2005 – 2006 годы превышения гигиенических нормативов вредных веществ в атмосферном воздухе в зоне интенсивного движения автотранспорта отсутствуют.

Охрана водной среды

Основными водными объектами на территории Красногвардейского сельского поселения является Краснодарское водохранилище и впадающая в него река Белая. Экологическое состояние этих водоёмов и качество воды в них формируется под воздействием природных и антропогенных факторов.

Основным природным фактором, негативно влияющим на состояние водохранилища, является отложение на дне осадочного материала, принесённого водами реки Белая, и, как следствие, обмеление, заиливание, зарастание акватории. Обмеление влияет на режим водохранилища. Повышение уровня дна и сокращение расчётного объёма чаши приводит к повышению уровня воды при наполнении прежним объёмом, как следствие – увеличение площади затапливаемых территорий, увеличения давления воды на сооружения напорного фронта, на береговые дамбы, катализация процессов эрозии берегов.

К числу антропогенных факторов, влияющих на водоёмы, относятся результаты жизнедеятельности человека, промышленная, сельскохозяйственная деятельность. Вредные выбросы, мусор со стихийных свалок ТБО в прибрежных зонах водоёмов посредством выпадения осадков, плоскостного смыва, переносом грунтовыми водами попадают в акватории. Следует так же упомянуть об артезианских межпластовых водах, как источнике водоснабжения территории. Скважины водозабора являются охраняемыми источниками системы водоснабжения. Следует их охранять от воздействия на них загрязненных поверхностных вод. В целом для охраны водных объектов представляются необходимыми следующие меры:

- расчистка и углубление дна водохранилища, укрепление берегов, реконструкция или создание новых объектов системы инженерных сооружений вдоль берегов Краснодарского водохранилища и реки Белая.

- Санитарная очистка прибрежных и водоохранных зон водоёмов.

- Канализация жилой застройки и создание очистных сооружений.

- Соблюдение зон санитарной охраны скважин водозабора при проектировании и строительстве.

В 2009 году Филиалом ФГУПЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе были проведены лабораторные исследования качества воды открытых водоёмов. Результаты исследований показали соответствие вод Краснодарского водохранилища и реки Белая на территории Красногвардейского сельского поселения требованиям СанПин. Протоколы исследований прилагаются к данной работе.

По результатам исследований питьевой воды ГУП «Кубаньгеология» за 2006 год вода из источника водоснабжения по качеству соответствует СанПин и является питьевой. Протокол исследования прилагается (см. прил. 4).

Охрана почв

На санитарно-гигиеническое состояние почв так же влияют природные и антропогенные факторы. К числу природных факторов, проявляющихся на территории Красногвардейского сельского поселения, относятся боковая эрозия берегов водохранилища в результате колебания уровня вод, эрозия рек и балок в результате деятельности постоянных и временных водотоков, эрозия под воздействием плоскостного смыва. К числу антропогенных факторов относятся хозяйственно-бытовая, промышленная, сельскохозяйственная деятельность человека.

Меры по охране почв представляются следующими:

- Ликвидация стихийных свалок ТБО

- Организация свалки ТБО на территории поселения, или на территории соседних поселений.

- Устройство организации селективного сбора токсичных отходов и жидких бытовых отходов.

- Создание, благоустройство территории рекреационных зон, развитие их инфраструктуры.

- Устройство скотомогильников на территории поселения с учетом санитарно-защитной зоны I класса ЭО.

- Инженерная защита территорий, подверженных размыву во время паводков, укрепление берегов рек и балок, укрепление берегов водохранилища.

В 2009 году Филиалом ФГУПЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Красногвардейском районе проведены лабораторные исследования санитарно-гигиенического состояния почв, в том числе на территории Красногвардейского сельского поселения. По результатам исследований образцы почв соответствуют СанПин. Протоколы исследований прилагаются к данной работе.

Охрана территории от шумового воздействия

По территории Красногвардейского поселения проходит федеральная трасса Усть-Лабинск-Майкоп. Трасса проходит по землям сельхозназначения, вдали от территории жилой застройки, соответственно, не влияя на неё шумовым воздействием.

## 3.11 Санитарная очистка территорий

Существующее положение

Одной из наиболее важных проблем всего Красногвардейского района является утилизация ТБО. Единственная санкционированная свалка, расположенная в п. Лесном, общей площадью 4 га, эксплуатируется более 30 лет, на сегодня переполнена и не отвечает никаким гигиеническим и природоохранным требованиям. Основной способ обезвреживания отходов – складирование.

Планово-регулярной санитарной очисткой охвачены жители с. Красногвардейского. МПЖКХ «Красногвардейское», единственное предприятие, занимающееся санитарной очисткой территории Красногвардейского сельского поселения,  имеет недостаточную материально-техническую базу: 2 единицы специализированного автотранспорта, одна из которых находится в неудовлетворительном техническом состоянии, недостаточно контейнеров для сбора ТБО, часть их ветхая и подлежит замене. Коммунальное хозяйство не оборудовано площадкой для дезинфекции специализированного автотранспорта и контейнеров для сбора ТБО.

На сегодняшний день вывоз твердых и жидких бытовых отходов производится на несанкционированную свалку, располагающуюся на территории поселения в северо-восточной его части.

В с. Красногвардейское организована планово-регулярная уборка усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время.

Летняя уборка включает: подметание, мойку и полив территорий общественного пользования, уборку зеленых зон.

Зимняя уборка  предусматривает: очистку городских подъездов, проходов, остановок общественного транспорта от снега и льда, вывоз снега за пределы поселка (специальные снегосвалки отсутствуют); устранение скользкости поверхности проезжей части дорог, тротуаров.

Проектные предложения

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен с учетом следующих документов:

- Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» № 89-Ф3 от 24.06.98 г.;

- СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

Предусматривается совершенствование  обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с благоустроенных улиц и площадей) и их обезвреживание.

Основными положениями организации системы санитарной очистки поселка являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а так же всех видов отходов;

- Обезвреживание и утилизация всех отходов;

- Сбор, удаление и обезвреживание жидких отходов (на 1 очередь строительства);

- Организация сбора и удаления вторичного сырья;

- Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов;

- Уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленных зон, от состояния почвы.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со степенью благоустройства согласно СНиП 2.07.01-89.

Твердые бытовые отходы составляют (для жилых и общественных зданий, включая арендаторов) на первую очередь – 300 кг/чел. в год (1,5 м3), на перспективу – 350 кг/чел.год (1,75 м3). Норма накопления крупногабаритных отходов, а также смет с покрытий включены в состав приведенного значения ТБО.

Для неканализованной части малоэтажной застройки (на первую очередь строительства) используется технология сбора жидких отходов в водонепроницаемые выгреба, исключающие загрязнение грунтовых вод и почвы. Обязательными требованиями для устройства выгребов являются: доступность наземной части выгреба для мойки и дезинфекции, свободный подъезд спецавтотранспорта. Вывоз жидких отходов должен производиться по мере накопления, но не реже 1 раза в полгода. Для вывоза отходов используется ассенизационная машина.

Жидкие отходы неканализованных владений  вывозятся на сливную станцию (возле очистных сооружений).

Отходы лечебных учреждений должны собираться и удаляться в соответствии с СанПиН  2.1.7.728-99.

Общее количество бытовых отходов приведено в таблице № 3.11 – 1.

Табл. 3.11 -1 - Годовое накопление бытовых отходов

| Виды отходов | Население, тыс. чел. | Годовое накопление |
| --- | --- | --- |
|  | Первая очередь | Расчетный срок | Первая очередь | Расчетный срок |
| ТБО | 12 | 13 | 18000 м3 | 22750 м3 |

При контейнерной системе зона размещения контейнеров устанавливается по действующим санитарным нормам. Места размещения контейнеров для организованного временного хранения отходов должны быть намечены с учетом: не менее 20 м до окон жилых и общественных зданий, по возможности предусматривается совмещение с инженерными сооружениями (трансформаторные подстанции, гаражи, автостоянки и пр.). Контейнерные площадки должны иметь водонепроницаемое покрытие (асфальт, асфальтобетон и пр.), ограждение, озеленение по периметру, удобные подъезды, площадки для маневрирования мусоровозного транспорта, уклон в сторону проезжей части не менее 0,02%. Контейнеры располагаются на расстоянии 1 м от ограждения и друг от друга на расстоянии 0,35 м.

На  контейнерной площадке рекомендуется предусматривать 10 м2 (ориентировочно) асфальтированного покрытия для сбора крупногабаритных отходов, не помещающихся в контейнер 0,75 м3 (упаковочный материал, пластмасса, линолеум, фаянсовые битые санитарно-технические изделия, холодильники, велосипеды, трубы, радиаторы и пр.). Эти отходы вывозятся по графику.

Вывоз контейнеров осуществляется спецтранспортом.

Сбор использованных люминесцентных ламп, ртутьсодержащих приборов и других опасных отходов, образующихся в общественных зданиях, осуществляется в специальную тару с последующей передачей специализированному предприятию для обезвреживания.

На территории рынков и комплексов объектов мелкорозничной торговли сбор ТБО осуществляется в контейнеры, устанавливаемые в специально отведенных зонах. Следует предусматривать раздельный сбор ТБО (макулатура и др.).

Сбор строительных отходов на территориях строительства, реконструкции, ремонта зданий производится в специальные емкости до накопления транспортных партий. При производстве работ по ремонту усовершенствованных покрытий и инженерных коммуникаций различного назначения отходы (асфальтобетонные покрытия и т.п.) должны быть вывезены к местам обезвреживания в срок, определенный администрацией поселка (двухдневный срок после окончания работ).

На расчетный срок необходимо выбрать и согласовать с районной санэпидемстанцией местоположение и характеристики полигона ТБО. Возможно, при полигоне предусмотреть строительство мусороперерабатывающего завода.

Опыт эксплуатации систем санитарной очистки позволяет рекомендовать общую схему сбора и вывоза ТБО в радиусе 20-25 км. При наличии в этой зоне значительного количества сельскохозяйственных предприятий возможно устройство единого полигона  (для совместного обезвреживания ТБО и части отходов агропромышленного комплекса),  при этом  предусматривается устройство отдельного узла по переработке органосодержащих сельхозотходов. Узел включает специально обустроенную площадку совместной биотермической обработки животноводческих отходов (навоза КРС, куриного помета) с растительными остатками. Последние используются в качестве пористых, сыпучих, разрыхляющих наполнителей животноводческих отходов с целью интенсификации процесса термогенеза.

Создание единого полигона будет способствовать перераспределению потоков отходов от сельских свалок  (зачастую несанкционированных) на единый полигон.

При соблюдении технологических и санитарных правил на полигоне обеспечивается защита окружающей среды от загрязнения.

Для уменьшения объема ТБО, складируемых на полигоне, для максимальной утилизации вторичных ресурсов предлагается устройство мусоросортировочной станции (МСС), размещаемой возле полигона ТБО.

На полигоне разрешается обезвреживать:

1. бытовой мусор от жилых зданий, культурно-бытовых  и административных учреждений;

- уличный смет;

- неутилизируемый строительный мусор и другие нетоксичные отходы производств, не подлежащие вторичной переработке.

Не допускается складирование и обезвреживание тонкодисперсных, нефтегазосодержащих отходов, трупов животных, которые должны обезвреживаться или ликвидироваться на специальных сооружениях.

Полигон ТБО, как комплекс сооружений, предназначенный для размещения и обезвреживания отходов, концентрирует на ограниченной территории значительное количество загрязняющих веществ. Для исключения опасности окружающей природной среде при проектировании и строительстве полигона ТБО должны быть предусмотрены меры, исключающие возможность загрязнения: устройство противофильтрационного экрана, планировка уклона основания для сбора фильтрата,  организация системы перехвата и отвода атмосферных осадков с прилегающих земельных участков. В составе дренажных выделений содержатся комплексные соединения меди, цинка, свинца, кадмия, мышьяка и других высокотоксичных элементов.

Реализация строительства полигона в соответствии с вышеуказанными положениями в значительной степени позволит обеспечить требования концепции минимизации экологического риска, согласно которой решается задача максимально возможного снижения экологической нагрузки на окружающую природную среду.

Отходы, содержащие токсичные элементы, а также составляющие, в той или иной степени, вторичные материальные ресурсы, подлежат утилизации по отдельной схеме.

Кладбища

На территории сельского поселения имеется действующих 9 кладбищ. Сведения о них приведены в таблице № 3.11 – 2.

Табл. 3.11 – 2.

| № п/п | Наименование | Площадь, га | Размер СЗЗ, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.2361-08, фактически соблюдается |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кладбище № 1 с. Красногвардейское | 1,0 | Более 100 м. |
|  | Кладбище № 2 с. Красногвардейское | 3,3 | Более 100 м. |
|  | Кладбище № 3 (центральное) с. Красногвардейское | 2,3 | Не соблюдается |
|  | Кладбище № 4 с. Красногвардейское | 2,5 | Более 100 м. |
|  | Кладбище № 5 с. Красногвардейское | 1,5 | Более 100 м. |
|  | Кладбище № 1 а. Адамий | 1,0 | Не соблюдается |
|  | Кладбище № 2 а. Адамий | 1,0 | Не соблюдается |
|  | Кладбище № 3 а. Адамий | 1,0 | Более 100 м. |
|  | Кладбище х. Чумаков | 1,0 | 100 м. |

Имеющиеся кладбища не отвечают гигиеническим нормативам: не огорожены по периметру, не оборудованы контейнерные площадки для сбора и временного хранения ТБО, отсутствует водоснабжение. Уборка территорий, прилегающих к кладбищам не организована.

На перспективу необходима организация нового кладбища. В настоящее время в с. Красногвардейское отведены два участка под кладбища, площадью 3 и 2 га.

Размеры земельных участков, отводимых под кладбище традиционного захоронения принимаются в соответствии с прил. 8 СНиП 2.07.01-89*.

Площадь захоронений принимается ориентировочно равной 70% общей площади кладбища, расчетная норма земельного участка на одно захоронение 5 м2.

Разбивка секторов рекомендуется для трех типов захоронений: почетных, семейных и рядовых. Участки семейных захоронений ориентировочно предусматриваются по 25 м2 (условно на 5 могил). На участках, не имеющих естественного стока, необходимо предусматривать мероприятия по инженерной подготовке территории.

## 3.12 Система зеленых насаждений

Красногвардейское сельское поселение, расположенное в Предкавказской степной зоне, (характеризуемой трудностями культивации древостойной растительности и отличающейся продолжительностью знойного летнего периода) обладает естественной потребностью к развитию системы зеленых насаждений, составляющих во взаимосвязи с гидрографической сетью водоемов экологический каркас территории поселения.

По состоянию на 2009 г система озеленения поселения представлена сквером в центральной части села Красногвардейского, неблагоустроенными участкам у стадиона и, узкими полосками акаций и вяза в прибрежной полосе Красногвардейского водохранилища, общей площадью 71 тыс. кв. м.

Проектное решение предусматривает дальнейшее развитие системы зеленых насаждений преимущественно в зоне береговой полосы Краснодарского водохранилища. В северной ее части намечается формирование парка общей площадью со стадионом общерайонного значения, имеющим зрительские трибуны и специализированные площадки для различных видов спорта, зону тихого отдыха. Парк прибрежной зеленой полосой соединяется с центром поселения, водноспортивной станцией.

В сравнительно однообразной степной окружающей среде значение второго ландшафтного базиса (после зоны влияния акватории водохранилища) имеет расположенная между селом Красногвардейским и аулом Хатукай сохранившаяся дубовая роща (Дубрава) – традиционное место массового отдыха населения окружающих населенных пунктов. Проектное решение предусматривает формирование бульвара в зоне размещения новой жилой застройки Северного микрорайона. Бульвар к концу расчетного срока свяжет среду новой застройки с дубравой и Северным сквером перед проектируемым участком школы, расположенной между продолжениями улиц Чапаева и Ленина. Новый сквер, Северная дубрава и связывающий их бульвар формируют своеобразный композиционный базис, предопределяющий планировочную структуру северной периферии села Красногвардейского.

Система зеленых насаждений аула Адамий представлена сквером при центре аула и благоустраиваемым зеленым партером, исторически сложившимся как поле для выпаса скота, сенокосов. На северной периферии аула намечается территория для перспективной парковой зоны, имеющей связь с селитебной зоной и прибрежной полосой р. Белой.

Система зеленых насаждений общего пользования а. Адамий составляет в совокупности с небольшим сквером при общественном центре 10,2 га. Площадь озеленяемого внутреннего партера 18,0 га.

Таким образом, для развития на обозримую перспективу системы внутриселитебного озеленения порядка 70,0 га в селе Красногвардейское (в том числе на I очередь 9,0 га); в ауле Адамий 12,0 га. Итого – 82,0 га. Кроме того, намечается озеленение внутриселитебного плоскостного партера высевом трав и посадкой кустарниковых форм растительности с целью создания полигона сенокосов. Для развития центрального парка за пределами расчетного срока резервируется 38,0 га.

## 3.13. Проектные предложения по изменению границ

Проектом генерального плана МО Красногвардейское сельское поселение предусматривается увеличение административной черты с.Красногвардейское. Это связано с необходимостью освоения новых территорий для жилого строительства и дальнейшего развития данного населённого пункта.

При этом административные границы а.Адмий и х.Чумаков не предполагается изменять.

Существующая площадь села в пределах административной черты составляет 818,96 га; на расчётный срок (на 2030 г.) предполагается её увеличение до 1210,9 га. Прохождение границы меняется с т.132 до т.4 (северо-восточный участок, включающий территории развития промышленной зоны); с т.4 до т.25 (юго-восточный участок, ограниченный проектируемой дорогой республиканского значения).

Изменение административной черты с.Красногвардейское планируется на расчётный срок.

Далее приводится схема существующих границ а.Адамий и х.Чумаков, и проектируемая черта с.Красногвардейское.

Рис. 1 Проектируемая черта с. Красногвардейское

Рис. 2 Существующая черта а. Адамий и х.Чумаков

Табл. 3.13-1 - Каталог координат поворотных точек черты

с. Красногвардейское

|  | 989217,02 | 189681,51 |
| --- | --- | --- |
|  | 989167,68 | 189655,00 |
|  | 989074,88 | 189558,52 |
|  | 988941,57 | 189408,27 |
|  | 988821,53 | 189277,92 |
|  | 988583,64 | 189014,25 |
|  | 988460,64 | 188880,21 |
|  | 988322,18 | 188814,66 |
|  | 988322,18 | 188760,16 |
|  | 988062,20 | 188591,50 |
|  | 987861,14 | 188463,35 |
|  | 987626,93 | 188313,84 |
|  | 987394,94 | 188169,49 |
|  | 987292,56 | 188100,26 |
|  | 986853,61 | 187830,70 |
|  | 986469,16 | 187590,60 |
|  | 986006,65 | 187296,01 |
|  | 985548,55 | 187006,57 |
|  | 985398,30 | 186912,30 |
|  | 985352,64 | 186868,84 |
|  | 985234,06 | 186717,13 |
|  | 985139,79 | 186586,03 |
|  | 985248,79 | 186442,41 |
|  | 985265,73 | 186452,72 |
|  | 985317,29 | 186365,82 |
|  | 985308,45 | 186359,19 |
|  | 985443,97 | 186115,41 |
|  | 985689,84 | 186250,28 |
|  | 985797,40 | 186256,92 |
|  | 985918,24 | 186302,07 |
|  | 986163,90 | 186474,69 |
|  | 986345,82 | 186631,38 |
|  | 986680,45 | 186926,17 |
|  | 986841,12 | 187013,81 |
|  | 987092,09 | 187053,65 |
|  | 987137,24 | 187085,52 |
|  | 987155,83 | 187147,93 |
|  | 987224,88 | 187437,41 |
|  | 987216,91 | 187442,72 |
|  | 987337,75 | 187551,61 |
|  | 987486,48 | 187614,02 |
|  | 987594,03 | 187631,28 |
|  | 987734,79 | 187663,15 |
|  | 987782,59 | 187701,66 |
|  | 987838,37 | 187857,02 |
|  | 987906,09 | 187972,55 |
|  | 987987,09 | 188030,98 |
|  | 988106,60 | 188104,01 |
|  | 988175,65 | 188135,88 |
|  | 988331,01 | 188166,42 |
|  | 988487,70 | 188158,45 |
|  | 988601,90 | 188142,52 |
|  | 988737,35 | 188157,12 |
|  | 988855,53 | 188181,03 |
|  | 988908,64 | 188211,57 |
|  | 988953,79 | 188256,72 |
|  | 988979,02 | 188305,85 |
|  | 988988,32 | 188364,27 |
|  | 989065,33 | 188478,47 |
|  | 989142,35 | 188599,31 |
|  | 989176,88 | 188665,71 |
|  | 989223,35 | 188817,08 |
|  | 989330,91 | 188981,74 |
|  | 989353,49 | 189010,96 |
|  | 989453,08 | 189090,63 |
|  | 989540,72 | 189151,71 |
|  | 989646,95 | 189194,20 |
|  | 989781,07 | 189212,80 |
|  | 990021,41 | 189199,52 |
|  | 990333,47 | 189149,06 |
|  | 990398,53 | 189163,66 |
|  | 990430,40 | 189180,93 |
|  | 990502,11 | 189231,39 |
|  | 990528,67 | 189261,93 |
|  | 990548,58 | 189267,24 |
|  | 990591,08 | 189313,71 |
|  | 990585,77 | 189337,62 |
|  | 990601,70 | 189370,81 |
|  | 990660,13 | 189390,73 |
|  | 990774,33 | 189381,44 |
|  | 991005,38 | 189498,29 |
|  | 991055,84 | 189496,96 |
|  | 991089,04 | 189522,19 |
|  | 991168,71 | 189552,73 |
|  | 991225,81 | 189639,05 |
|  | 991235,10 | 189688,18 |
|  | 991253,69 | 189813,00 |
|  | 991278,92 | 189909,94 |
|  | 991316,76 | 189972,35 |
|  | 991395,78 | 190061,32 |
|  | 991430,30 | 190094,51 |
|  | 991413,04 | 190122,40 |
|  | 991462,17 | 190152,94 |
|  | 991527,24 | 190171,53 |
|  | 991536,53 | 190187,46 |
|  | 991531,22 | 190195,43 |
|  | 991564,42 | 190225,97 |
|  | 991660,03 | 190300,34 |
|  | 991806,09 | 190391,96 |
|  | 991909,67 | 190429,14 |
|  | 992001,29 | 190462,34 |
|  | 992209,77 | 190419,85 |
|  | 992237,66 | 190447,73 |
|  | 992292,10 | 190449,06 |
|  | 992313,35 | 190464,99 |
|  | 991950,83 | 190994,82 |
|  | 991814,06 | 191207,28 |
|  | 992120,80 | 191406,47 |
|  | 992544,32 | 190762,60 |
|  | 992553,94 | 190747,55 |
|  | 992604,09 | 190739,72 |
|  | 992828,03 | 190921,95 |
|  | 992929,64 | 191013,55 |
|  | 993040,01 | 191206,14 |
|  | 993042,37 | 191210,25 |
|  | 992640,42 | 191913,63 |
|  | 992859,97 | 192534,91 |
|  | 992867,84 | 192581,26 |
|  | 992697,71 | 192823,27 |
|  | 992689,61 | 192834,86 |
|  | 992535,29 | 193020,32 |
|  | 992535,27 | 193020,39 |
|  | 992385,25 | 193103,49 |
|  | 992197,34 | 192987,19 |
|  | 992190,41 | 192996,72 |
|  | 992065,90 | 192918,96 |
|  | 992035,72 | 192971,84 |
|  | 992037,44 | 193001,87 |
|  | 991806,45 | 193449,22 |
|  | 991734,50 | 193522,45 |
|  | 991030,43 | 193066,54 |
|  | 991010,87 | 193097,34 |
|  | 990987,54 | 193132,38 |
|  | 990906,51 | 193036,32 |
|  | 990717,27 | 192888,22 |
|  | 990716,95 | 192889,42 |
|  | 990700,09 | 192913,74 |
|  | 990654,92 | 192980,85 |
|  | 990133,84 | 192652,84 |
|  | 990548,12 | 192001,88 |
|  | 990540,72 | 191997,04 |
|  | 990510,92 | 192043,02 |
|  | 990438,24 | 192153,58 |
|  | 990353,10 | 192098,30 |
|  | 990308,15 | 191863,81 |
|  | 990278,32 | 191838,63 |
|  | 990093,65 | 191725,80 |
|  | 990175,62 | 191600,44 |
|  | 990130,55 | 191482,94 |
|  | 990034,68 | 190982,13 |
|  | 989988,40 | 190764,92 |
|  | 989944,18 | 190686,31 |
|  | 989741,75 | 190404,38 |
|  | 989673,16 | 190308,92 |
|  | 989647,75 | 190272,68 |
|  | 989245,64 | 189699,09 |
|  | 989238,83 | 189689,42 |

Далее в табл. 3.13-2 приводятся геодезические данные, описывающие существующую (проектом не предусматривается её изменение) черту а. Адамий. Данные приведены из предоставленного в качестве исходных данных «Описания границ населённого пункта а. Адамий муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», разработанного и утверждённого в 2007 г.

Табл. 3.13 -2 Геодезические данные, описывающие черту а. Адамий

В табл. 3.13-3 приводятся координаты поворотных точек существующей, не изменяемой по проекту х. Чумаков.

Табл. 3.13-3 Каталог координат поворотных точек черты х. Чумаков

| 1 | 981744.314 | 183514,677 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 981686,844 | 183618,361 |
| 3 | 981677,799 | 183643,687 |
| 4 | 981578,303 | 183866,195 |
| 5 | 981540,314 | 183866,094 |
| 6 | 981484,235 | 183942,174 |
| 7 | 981401,020 | 183848,105 |
| 8 | 981339,514 | 183795,644 |
| 9 | 981276,198 | 183739,564 |
| 10 | 981169,466 | 183659,968 |
| 11 | 981079,016 | 183616,552 |
| 12 | 981127,859 | 183542,382 |
| 13 | 981165,848 | 183480,876 |
| 14 | 981182,129 | 183428,414 |
| 15 | 981178,511 | 183368,717 |
| 16 | 981212,883 | 183301,783 |
| 17 | 981325,042 | 183363,290 |
| 18 | 981381,515 | 183387,610 |
| 19 | 981391,975 | 183374,144 |
| 20 | 981417,444 | 183387,610 |
| 21 | 981479,663 | 183425,292 |

Изменение административной черты муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» проектом не предусматривается.

## 3.14. Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Современное состояние на 2009 г | I очередь стр-ва | Расч. срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Территория |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения в установленных границах | га | 24018 | 24018 | 24018 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - жилых зон | га | 815,19 | 856,7 | 920,9 |
|  | из них: |  |  |  |  |
|  | 2-3 этажная застройка | -//- | 9,12 | 15,23 | 19,78 |
|  | малоэтажная застройка | -//- | 806,07 | 841,5 | 901,1 |
|  | - общественно-деловых зон | -//- | 12,12 | 24,12 | 36,12 |
|  | - производственных зон | -//- | 100,4 | 120,4 | 140,4 |
|  | - зон инженерной и транспортной инфраструктур | -//- | 259,13 | 296,13 | 311,13 |
|  | - рекреационных зон | -//- | 650 | 1530 | 6886 |
|  | сельскохозяйственного использования | -//- | 4924,37 | 4707,37 | 4589,57 |
|  | - зон специального назначения | -//- | 10,6 | 12,6 | 15,6 |
|  | - иных зон | -//- | 17241,19 | 16470,68 | 15660,85 |
| 2. Население |
| 2.1. | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образования | тыс. чел. | 11284 | 12000 | 13000 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | С. Красногвардейское | -//- | 9773 | 10389 | 11289 |
|  | А. Адамий | -//- | 1440 | 1540 | 1640 |
|  | Х. Чумаков | -//- | 71 | 71 | 71 |
| 2.2. | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - дети до 15-ти лет | -//- | 14 | 15 | 16 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16-59, женщины 16-54 лет) | -//- | 47 | 50 | 55 |
|  | - население старше трудоспособного возраста | -//- | 39 | 35 | 29 |
| 3. Жилищный фонд |
| 3.1. | Жилищный фонд – всего | тыс.кв.м. общ. площади квартир | 238 | 300 | 390 |
| 3.2. | Из общего жилищного фонда: |  |  |  |  |
|  | 2-3 этажных домах | -//- | 17,4 | 29,2 | 39,7 |
|  | - в индивидуальной застройке | -//- | 220,6 | 270,8 | 350,3 |
| 3.4. | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.кв.м. общей площади квартир | 238 | 238 | 238 |
| 3.5. | Новое жилищное строительство – всего | га | 753 | 784,9 | 829,1 |
|  | В том числе: |  |  |  |  |
|  | Индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками | -//- | 746,5 | 773,7 | 814,4 |
|  | - 2-3 этажное | -//- | 6,5 | 11,2 | 14,7 |
| 3.8. | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |
|  | - централизованным водопроводом | % от общего жилищного фонда | 95 | 100 | 100 |
|  | - канализацией | -//- | 3 | 40 | 100 |
|  | - газоснабжением | -//- | 90 | 100 | 100 |
| 3.9. | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | кв.м./чел. | 21 | 25 | 30 |
| 4. Объекты социального и культурно-бытового обслуживания населения |
| 4.1. | Детские дошкольные учреждения. | учащихся |  | 480 | 520 |
| 4.2. | Общеобразовательные школы | -//- |  | 1200 | 13000 |
| 4.3. | Учреждения начального и среднего профессионального образования | объект | 1 | 1 | 2 |
| 4.4. | Высшие учебные заведения | объект | - | - | - |
| 4.5. | Больницы | коек | 200 | 306 | 306 |
| 4.6. | Поликлиники | пос.в смену | 400 | 544 | 544 |
| 4.7. | Библиотеки | объект | 1 | 1 | 1 |
| 4.9. | Физкультурно-спортивные сооружения | -//- | - | 1 | 1 |
| 4.10. | Учреждения санаторно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма | -//- | 1 | 1 | 1 |
| 5. Транспортная инфраструктура |
| 5.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта (автобус) | км | 9,0 | 10,9 | 12,3 |
| 5.2. | Автобусный парк | автобус | 2 | 3 | 4 |
| 5.3. | Протяженность магистральных улиц и дорог – всего | км | 27,3 | 29,5 | 43,8 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - магистральных дорог регионального значения | -//- | 18,5 | 18,5 | 23,4 |
|  | - магистральных улиц общепоселкового значения | -//- | 8,8 | 11,0 | 20,4 |
| 5.4. | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) |  | 250 | 260 | 270 |
| 6. Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |
| Водоснабжение |
| 6.1.1. | Водопотребление – всего | тыс.куб.м/сут | 1072 | 2908 | 3135 |
|  | в том числе : |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | -//- | 946 | 2782 | 3009 |
|  | - на производственные нужды | -//- | 126 | 126 | 126 |
| 6.1.2. | Среднесуточное водопотребление на 1 чел. | л/сут. на чел. | 95 | 140 | 150 |
| 6.1.3 | Протяженность сетей | км | 56,7 | 59,6 | 79,8 |
| 6.2 Канализация |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод | м3/сут | 50 | 1684 | 2033 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | -//- | - | 1684 | 2033 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей самотечной канализации | км | 5 | 28,5 | 40,5 |
| 6.2.4. | Протяженность сетей напорной канализации | км | - | 5,8 | 11 |
| 6.3 Электроснабжение |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии – всего (*) | млн.кВт.ч/год | 10,38 | 11,40 | 12,35 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт/ч | 950 | 950 | 1000 |
| 6.4 Теплоснабжение |
| 6.4.1. | Потребление тепла | тыс.Гкал/год |  | 100769 | 129517,3 |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения | Гкал/час | 7,1 | 11,3 | 11,3 |
| 6.4.3. | Протяженность сетей | км | 2,48 | 2,96 | 3,16 |
| 6.5 Газоснабжение |
| 6.5.1. | Потребление газа (для населения) | млн.куб.м/год |  | 16,32 | 20,12 |
| 6.5.2. | Протяженность сетей среднего и высокого давления | км | 143,03 | 143,6 | 144,77 |
| 6.6 Связь |
| 6.6.1. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 100 семей | 48 | 100 | 100 |
| 6.7 Инженерная подготовка территории |
| 6.7.1. | Благоустройство пляжей | га | - | 17,5 | 31,5 |
| 6.7.2. | Очистные сооружения дождевой канализации | соор. | - | - | 5 |
| 6.7.3. | Сети дождевой канализации закрытого и открытого типа | км | - | - | 67 |
| 6.7.4. | Защита оползневых склонов | км | - | - | 10,5 |
| 6.8 Санитарная очистка территории |
| 6.8.1. | Объем бытовых отходов | тыс.м3/год |  | 18,0 | 22,75 |
| 7. Ритуальное обслуживание населения |
| 7.1. | Общее количество кладбищ | ед. | 9 | 11 | 11 |
| 8. Охрана природы и рациональное природопользование |
| 8.1. | Озеленение санитарно-защитных зон и водоохранных зон | -//- |  |  |  |
| 8.2. | Население, проживающее в СЗЗ | чел. | 484 | 387 | - |

## 3.14 Приложение

- Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Красногвардейское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея

- Письмо Главы МО «Красногвардейское сельское поселение» № 155 от 5.02.1020 о согласовании чертежа «Опорный план МО «Красногвардейское сельское поселение»

- Протокол рассмотрения материалов проектного решения генерального плана МО «Красногвардейское сельское поселение»

- Протокол лабораторных испытаний № 1501 от 11.0202009; Протокол  лабораторных исследований № 181 16.05.2009; Протокол лабораторных исследований № 13372 от 1.10.2009; Протокол лабораторных исследований № 8 от 20.09.2009.