ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик:

Шифр темы:

Генеральный план Муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

Пояснительная записка

Том II

Инженерное оборудование территории

Генеральный директор,

канд. техн. наук                            __________________     А.Д. Лаппо

Директор по производству         __________________      Н.М. Сидоренко

Заведующий отделом                   __________________      Р.И. Хамецкий

Руководитель проекта                 __________________      О.М. Панченко

| Юрист | __________________ | А.К. Щукин |
| --- | --- | --- |
| Нормоконтроль | __________________ | А.В. Емельянов |

2010

ОАО «НИИПГрадостроительства»

Научно-исследовательский и проектный институт

по разработке генеральных планов и проектов застройки городов

Заказчик:

Шифр темы:

Генеральный план Муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

Пояснительная записка

Том II

Инженерное оборудование территории

| Заведующий отделом, ГАП |  | Р.И. Хамецкий |
| --- | --- | --- |
| Руководитель проекта |  | О.М. Панченко |
| Инженер по транспорту |  | Е.С. Николаева |
| Инженер 2 категории |  | М.М. Казаков |
| Ведущий архитектор |  | А.Э. Чинчук |
| Архитектор 2 категории |  | Е.А. Огородникова |
| Инженер 1 категории |  | М.С. Душейко |
| Инженер 2 категории |  | Н.Л. Логинова |
| Инженер |  | Ш.Б. Майны |

2010

Состав проекта

| Номер тома | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| I | Пояснительная записка «Анализ существующего положения. Обоснование проектного решения» |  |
| II | Пояснительная записка «Инженерное оборудование территории» | ДСП |
| III | Пояснительная записка «Общие положения. План реализации» |  |
| IV | Пояснительная записка ИТМ ГО и ЧС | ДСП |

Графические материалы

| № п.п. | Наименование | Масштаб | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Схема границ поселения и населённых пунктов, входящих в его состав. | 1:25 000 |  |
|  | Опорный план | 1:10000 |  |
|  | Опорный план. Фрагмент. | 1:5000 |  |
|  | Схема границ земель различных категорий. | 1:20 000 |  |
|  | Схема границ функциональных зон. | 1:10 000 |  |
|  | Схема границ функциональных зон. Фрагмент. | 1:5 000 |  |
|  | Основной чертёж. Схема планируемых границ территорий, документация по планировке которых подлежит разработке в первоочередном порядке | 1:5 000 |  |
|  | Схема границ зон с особыми условиями использования территорий и размещения объектов культурного наследия | 1:10 000 |  |
|  | Схема размещения объектов федерального, регионального и местного значения, в том числе размещения объектов недвижимости для субъектов малого и среднего предпринимательства | 1:15 000 |  |
|  | Схема инженерной подготовки и благоустройства территории | 1:10 000 |  |
|  | Схема размещения объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения | 1:10 000 | ДСП |
|  | Схема электроснабжения | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема газоснабжения и теплоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема водоснабжения | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема канализации | 1:5 000 | ДСП |
|  | Схема транспортной инфраструктуры | 1:5 000 |  |
|  | Схема ограничений использования территорий | 1:10000 |  |
|  | Схема комплексной оценки территории | 1:10000 |  |
|  | Ситуационный план | 1:150000 |  |

Справка ГАПа

Настоящий проект разработан в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Российской Федерации.

Гл.архитектор			     	                   				Р.И. Хамецкий

Содержание

Предисловие	6

1 Водоснабжение	8

2  Канализация хозяйственно-бытовая	13

3  Теплоснабжение	15

4  Газоснабжение	21

5 Энергоснабжение	24

6 Связь	28

# Предисловие

Проект генерального плана Муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» Красногвардейского района Республики Адыгея выполнялся в период с 01.12.2009 г. по 01.03.2010 г. научно-проектным отделом (НПО) института ОАО НИИПГрадостроительства (Санкт-Петербург) на основании муниципального контракта № 1 от 17.02.2009 г., заключенного между Администрацией МО и ОАО НИИПГрадостроительства (Санкт-Петербург).

Главный архитектор проекта – заведующий НПО, кандидат архитектуры Р.И. Хамецкий.

Руководитель проекта – Панченко О.М.

В разработке проекта приняли участие:

1. Главный архитектор Р.И. Хамецкий – архитектурно-планировочное решение проекта.

2. Ответственный исполнитель, инженер О.М. Панченко – сбор исходных данных, существующее положение (Опорный план), разделы «Опорный план» и «Демографическая ситуация» Схема земель различных категорий и Схема земель различных форм собственности, раздел «План реализации».

3. Инженер Е.С. Николаева– сбор исходных данных, инженерные системы, существующее состояние (Опорный план), раздел «Транспортная инфраструктура».

4. Инженер М.М.Казаков – инженерные системы, Ситуационный план, межселенные корреспонденции, инженерная подготовка и благоустройство территории.

5. Инженер Н.Л.Логинова – планировочные и эколого-средовые ограничения, комплексная оценка территории, разработка Схемы границ зон с особыми условиями использования территорий размещения объектов культурного наследия.

6. Архитектор А.Э. Чинчук – культурно-бытовое обслуживание, анализ ранее разработанных генеральных планов, проектное решение.

7. Архитектор Е.А. Огородникова – функциональное зонирование территории.

8. Инженер М.С. Душейко – раздел «Охрана окружающей среды».

9. Инженер Ш.Б. Майны – редактирование и комплектация текстового материала.

В основу разработки проектного решения положены действующие законодательные и нормативные акты, предшествующая проектная документация и результаты инженерно-геологических изысканий:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 15.10.2005г. № 191-ФЗ;

- Техническое задание на разработку Генерального плана МО «Красногвардейское сельское поселение»;

- Схема территориального планирования Республики Адыгея, выполненная в 2007 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Схема территориального планирования Красногвардейского района Республики Адыгея, выполненная в 2008 г. НПО «ЮРГЦ»;

- Методические разработки научно-проектного отдела ОАО НИИПГрадостроительства периода (2000–2009г.г.), апробированные ВНИИНТПИ Госстрой России.

## 1 Водоснабжение

Существующее положение

Водоснабжение МО Красногвардейское осуществляет Муниципальное предприятие Жилищно-коммунального хозяйства «Красногвардейское», по лицензии №  00348 с целевым назначением – добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских населенных пунктов и технологического обеспечения водой промышленных объектов (см приложение №1).

В настоящее время в поселении работают 8 водозаборов:

- Водозабор №1 по ул. Ленина с двумя скважинами дебетом 40х2=80 м3/час, подземным резервуаром 250 м3 и циркуляционными насосами для обеспечения давления в сети с водопроводной сетью 20 км.

- Водозабор №2 с тремя скважинами, дебетом 25х2 + 16=66 м3/час и двумя подземными резервуарами общей емкостью 1000 м3, а также циркуляционными насосами для обеспечения давления в сети с водопроводной сетью протяженностью 5км.

- Водозабор № 3 по ул. Стрельникова с одной скважиной дебетом 25 м3/час и наземным стальным резервуаром емкостью 20 м3 производительностью оборудования 10 м3/час.

- Водозабор № 4 пер. Бартенева с одной скважиной дебетом 25 м3/час и башней Рожновского, емкостью 25 м3 и производительностью 10 м3/час и водопроводной сетью 3,5 км.

- Водозабор № 5 м/р «Северные сады» с одной артезианской скважиной дебетом 25 м3/час и башней Рожновского емкостью 25 м3 и производительностью 10 м3/час и водопроводной сетью 3,5 км.

- Водозабор № 6 в с. Красногвардейском, м/р «Свободный» с одной артезианской скважиной дебетом 10 м3/час и башней Рожновского производительностью 4 м3/час и протяженностью сетей 2 км.

- Водозабор № 10 в х. Чумаков с одной артезианской скважиной дебетом 25 м3/час и башней Рожновского емкостью 30 м3 и производительностью 16 м3/час. Протяженность сети 1,3 км.

- Водозабор № 11 в а. Адамий с одной артезианской скважиной дебетом 25 м3/час, башней Рожновского емкостью 25 м3, производительностью 16 м3/час, водопроводной сетью 7,1 км.

Таблица 1-1 -  Характеристика водопроводной сети

| Наименование территории | Фактическая подача воды, тыс. м3/год | Водозаборы | Водонапорные башни | Резервуары | Водопроводные сети |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество, шт. | Количество скважин, шт. | Дебет, м3/сут | Количество, шт. | Общий объем, м3 | Количество, шт. | Общий объем, м3 | Протяженность, км. | Средняя степень износа, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  |
| с. Красногвар-дейское | 475 | 6 | 9 | 5300 | 4 | 125 | 3 | 1250 | 48,3 | 82 |
| а. Адамий | 50 | 1 | 1 | 600 | 1 | 25 | - | - | 7,1 | 88 |
| х. Чумаков | 2 | 1 | 1 | 380 | 1 | 25 | - | - | 1,3 | 80 |
| Всего | 527 | 8 | 11 | 6280 | 6 | 175 | 3 | 1250 | 56,7 | 84 |

В населенных пунктах Красногвардейского сельского поселения практически на 100% обеспечен доступ населения к централизованному водоснабжению. Но из за высокого износа трубопроводов уличной сети снизилась проходимость труб, существующие водозаборы, в том числе и устаревшие водонапорные башни в с. Красногвардейском и а. Адамий, не в состоянии обеспечить достаточный напор в сети, особенно в летнее время, когда осуществляется полив.

Диаметр трубопроводов в основном 100 мм, кроме участка сетей в северной части поселка, уложенных в 2003 году – 76 мм.

На сети установлены пожарные гидранты, но тупиковые отводы практически везде превышают нормативные 200 м.

На сегодняшний день в Красногвардейском сельском поселении, с учетом документов территориального планирования Красногвардейского района, утверждена программа комплексного развития и модернизации инженерной инфраструктуры сельского поселения до 2012 года. Она предусматривает следующие мероприятия:

- Реконструкция водоснабжения в с. Красногвардейском со строительством двух водозаборов в северо-восточной и в юго-восточной частях села, закольцовкой отдельных участков и заменой существующих трубопроводов на новые с большим диаметром.

Проектные предложения

В качестве источника водоснабжения поселка на 1 очередь сохраняются артезианские скважины. На расчетный срок необходимо произвести доразведку запасов подземных вод и утвердить их в установленном порядке.

Существующая схема централизованного водоснабжения поселка максимально используется.

На расчетный срок необходима реконструкция всех изношенных водопроводных сетей, с увеличением диаметра сетей. Также необходима реконструкция водозаборов и водонапорных башен.

Качество воды, подаваемой для хозяйственно-питьевых нужд населения, должно соответствовать СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения поселка является объединенной для хозяйственно-питьевых и противопожарных нужд. Водопроводная сеть низкого давления кольцевая, тупиковые отводы не более 200 м. Наружное пожаротушение предусматривается из подземных пожарных гидрантов, устанавливаемых на сетях.

Для подачи требуемого объема воды необходима частичная реконструкция существующих магистральных и разводящих водопроводных сетей. Реконструкция сетей водоснабжения позволит снизить непроизводительные потери в сетях, уменьшить количество аварийных ситуаций, повысить пропускную способность трубопроводов и соответственно обеспечить более надежное снабжение потребителей.

На территории новой застройки предусматривается прокладка новых водопроводных сетей и закольцовка их с существующей сетью.

Потребные напоры на вводе в здание составляют для одноэтажной застройки – 10 м, для 2-х, 3-х, этажной застройки соответственно 14,18м.вод.ст.

Неприкосновенный противопожарный трехчасовой запас воды вместе с регулирующим и аварийным запасами находятся в напорно-регулирующих резервуарах.

Удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды на одного жителя принято согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчет водопотребления поселка выполнен исходя из того, что все население на 1 очередь пользуется услугами централизованной системы водоснабжения.

Расходы воды на полив зеленых насаждений общественного пользования приняты в соответствии со СНиП 2.04.02-84* (табл.3 , прим. 1) и составляет 80 л/сут. на человека.

Необходимо внедрение комплекса водосберегающих мер, учет водопотребления в зданиях индивидуальной застройки (должны быть установлены счетчики на каждом вводе) и в квартирах, введение платы за воду по фактическому водопотреблению.

Расход воды на наружное пожаротушение определен в соответствии со СНиП 2.04.02-84*, продолжительность наружного пожаротушения 3 часа. Расчетное количество одновременных пожаров на первую очередь и перспективу  – 2 пожара, расход воды на один пожар – на первую очередь и  на перспективу – 10 л/сек.

Суммарный расход воды представлен в таблице 1-2.

Таблица 1-2 - Расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения

| № пп | Степень благоустройства жилой застройки | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Удельное водопотр. л/сут. на 1 чел. | Население, чел. | Расход макс. м3/сут. | Удельное водопотр. л/сут. на 1 чел. | Население, чел. | Расход макс. м3/сут. |
| 1 | Застройка зданиями, оборудов. водопроводом и канализацией: |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Красногвардейское | 150 | 10389 | 1558 | 150 | 11289 | 1693 |
|  | а. Адамий | 125 | 1540 | 193 | 125 | 1640 | 205 |
|  | х. Чумаков | 125 | 71 | 9 | 125 | 71 | 9 |
|  | Итого: |  | 12000 | 1760 |  | 13000 | 1907 |
| 3 | Полив территорий и зеленых насаждений общественного пользования | 80 | 12000 | 960 | 80 | 13000 | 1040 |
| 4 | Расход воды на животных |  |  | 62 |  |  | 62 |
|  | Всего: |  | 12000 | 2782 |  | 13000 | 3009 |

Таблица 1-3 - Суммарный расход воды (м3/сут.) (без учета расхода на полив приусадебных участков)

| Наименование потребителей | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| 1. Хозяйственно-питьевые нужды населения (с учетом расхода воды на животных) | 2782 | 3009 |
| 2. Хозяйственно-питьевые нужды предприятий, | 126 | 126 |
| 3. Противопожарный расход | 216 | 216 |
| ИТОГО: | 3124 | 3351 |

Основные мероприятия по развитию системы водоснабжения следующие:

1). Реконструкция водозаборов;

2) Реконструкция водонапорных башен и резервуаров;

3) Реконструкция разводящих водопроводных сетей.

4) Проектирование и строительство водопроводных сетей на территории проектируемой застройки.

## 2 Канализация хозяйственно-бытовая

Существующее положение

На сегодняшний день централизованной канализацией в Красногвардейском сельском поселении обеспечен только жилой микрорайон «Черемушки» с. Красногвардейского, 370 человек. Годовой объем водоотведения – 18 тыс. м3.

Канализация с. Красногвардейского состоит из самотечного коллектора по м/р «Черемушки» 0,8 км., двух насосных станций и напорного коллектора 4,2 км. Сброс сточных вод осуществляется на рельеф местности. Очистные сооружения отсутствуют.

Объекты социальной сферы на территории сельского поселения, в том числе и районная больница, для сбора и отвода хозяйственно-бытовых стоков оснащены простейшими канализационными сооружениями – выгребными ямами, септиками, фильтрующими колодцами, что приводит к загрязнению грунтовых вод и в конечном счете загрязнению водоемов.

Вывоз жидких отходов из септиков и выгребных ям от жилфонда и объектов социальной сферы осуществляется автомобилями в канализационные насосные, для последующей перекачки по напорному коллектору.

Общий объем пропуска сточных вод по сетям канализации Красногвардейского сельского поселения составляет 30 тыс. м3 в год.

Проектные предложения

Проектные предложения на данной стадии сводятся к определению расчетных расходов сточных вод, соответственно, к определению мощности очистных сооружений, а также к выбору трасс магистральных коллекторов. Параметры сетей и сооружений уточняются на последующих стадиях.

Принята комбинированная система канализации, при которой бытовые и производственные стоки отводятся на очистку, а поверхностные воды системой закрытых трубопроводов и открытых водопроводных устройств – кюветы, канавы, лотки – собираются и отводятся на очистные сооружения дождевой канализации.

Схема канализации запроектирована с учетом рельефа местности, планировки поселка и его перспективного развития. В существующей застройке необходимо развитие канализационной системы, канализование зданий малоэтажной застройки, имеющей в настоящее время выгреба.

На перспективу предусматривается полное благоустройство всей застройки поселка. Нормы водоотведения от жилой застройки принимаются равными нормам водопотребления (для застройки с внутренним водопроводом и канализацией).

Планируется устройство двух канализационных очистных сооружений,  отдельно для с. Красногвардейское, отдельно для а. Адамий и х. Чумаков.

В настоящем проекте рассмотрены два варианта схемы канализования с. Красногвардейское:

1 вариант – канализование села осуществляется на проектируемые очистные сооружения, размещаемые рядом с кирпичным заводом на севере поселения.

II вариант – предусматривается использование строящихся очистных сооружений в ауле Хатукай.

Первый вариант

Территория поселения разбивается на бассейны канализования, в каждом бассейне устанавливается насосная станция, куда самотеком поступают сточные воды от зданий.  От насосной станции сточные воды поступают на очистные сооружения системой напорных трубопроводов.  Откуда осуществляется выпуск сточных вод в р. Псенафу.

Второй вариант.

Использование очистных сооружений в а. Хатукай сопряжено с некоторыми сложностями, а именно строительство напорного трубопровода через федеральную автодорогу, существенное увеличение мощности очистных сооружений а. Хатукай.

КОС для а. Адамий и х. Чумаков проектируются восточнее х. Чумаков, с выпуском сточных вод в р. Белую. Санитарно-защитная зона от КОС установлена 150м.

В связи с современными требованиями к охране окружающей среды, для соблюдения «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами» необходимо  строительство современных КОС, устройство сооружений глубокой очистки сточных вод.

Очищенная вода должна подвергаться обеззараживанию. Обеззараживание возможно на установке УФ-дезинфекции или на электролизных установках.

Рекомендуется вариант термической обработки осадка, что позволит сократить отвод земель для его складирования.

Санитарно-защитная зона вокруг КОС установлена размером 150 м, что покрывает негативное влияние выбросов вредных веществ с открытых поверхностей очистных сооружений в окружающую среду.

Сточная вода после сооружений глубокой доочистки может иметь показатели по БПКполн. не превышающие 3.0 мг/л. Такая степень очистки достаточна для сброса очищенных стоков в водоем.

Администрации поселка следует заказать специализированной организации проект канализации поселка с учетом перспектив его развития.

Производственные сточные воды, не отвечающие требованиям по совместному отведению и очистке с бытовыми стоками, должны подвергаться предварительной очистке на локальных сооружениях.

Суммарный расход сточных вод приведен в таблице 2 - 1.

Таблица 2 - 1 - Суммарный расход сточных вод

| Наименование потребителей | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. | Население, чел. | Расходы сточных вод, м3/сут. |
| с. Красногвардейское | 10389 | 1558 | 11289 | 1693 |
| а. Адамий | 1540 | 193 | 1640 | 205 |
| х. Чумаков | 71 | 9 | 71 | 9 |
| Итого: | 12000 | 1760 | 13000 | 1907 |

Для п. Красногвардейское требуется мощность КОС до 2000 м3/сут. на перспективу (с учетом расходов производственных предприятий). Для а. Адамий и х. Чумаков требуются КОС мощностью до 250 м3 на перспективу.

## 3 Теплоснабжение

Существующее положение

В населённых пунктах муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» централизованным отоплением обеспечены объекты социальной сферы и часть жилого фонда.

В настоящее время в жилищно-коммунальной сфере села Красногвардейского эксплуатируются 4 котельных, работающих на природном газе, обеспечивающих  теплоснабжением населения проживающего в многоквартирных жилых домах, бюджетные и другие учреждения и организации.  Также есть 1 котельная (мощность 1,2 Гкал/час) в ауле Адамий, обеспечивающая теплоснабжением школу, детский сад и дом культуры.

Оборудование котельных и теплосетей на сегодня имеют износ более 70%, что приводит  к большим потерям теплоэнергии и перерасходу природного газа и электроэнергии. Необходимая модернизация и обновление котельных не проводится из-за отсутствия достаточных средств у предприятий ЖКХ.

Протяженность тепловых сетей в селе Красногвардейском составляет 2485 метров в двухтрубном исчислении, имеющих средний износ трубопроводов 67%, а это также приводит к значительным потерям теплоносителя и неоправданному перерасходу топлива, электроэнергии, воды, увеличению эксплуатационных затрат и в конечном итоге, ведет к  удорожанию стоимости коммунальных услуг.

Таблица 3 – 1 - Характеристика котельных с. Красногвардейское

| № п/п | Адрес | Обозначение котельной | Объекты тепловой нагрузки | Тип котлов | Мощность котла, Гкал/час | Кол-во шт. | Мощность котельной, Гкал/час | Вид топлива | Годовая потреб. Тыс.м3 | Марка газового счетчика |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | м/р «Черемушки» | 1 центральная | Ж/ф, м/р «Черемушки» | Факел 4 котла | 0,8 | 4 | 3,2 | 1,6 | Газ | 435 | ТГС-400 |
| 2 | Ул. 50 лет Октября, 24 | №2 КОУГ1 | КОУГ №1, Сбербанк, прокуратура, суды, ДК | Универсал 5 4 котла | 0,6 | 3 | 1,5 | 1,2 | Газ | 145,9 | ТГС-200 |
| 3 | Ул. Чапаева, 93 | №3 РИК | Администрация, Госбанк, Редакция | Универсал 5 3 котла | 0,6 | 2 | 1,2 | 0,6 | Газ | 102,8 | РГ-80 |
| 4 | Ул. Ленина, 180 | №4 (почта) | РУФПС, Электросвязь, 12-ти кв. ж/дом | Универсал 5 2 котла | 0,6 | 2 | 1,2 | 0,6 | Газ | 59,7 | РГ-80 |
|  | Всего 4 котельных |  |  |  |  | 11 | 7,1 | 4 | газ | 743,4 |  |

Проектные предложения

В настоящем разделе определены принципиальные решения по перспективному развитию теплоснабжения жилой и общественной застройки. Раздел разработан с учетом требований СНиП 41.02-03, 2.07.01-89*, 23-01-99 и материалов Заказчика.

Климатические данные:

  - расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления - 19(С;

  - продолжительность отопительного  периода 148 суток согласно СНиП 23-01-99 «Строительная климатология».

Для выявления возможности комфортного обеспечения теплом по всем видам потребления различных групп застройки жилых домов, общественных зданий по очередям строительства определяются потребности в тепле.

Централизованное теплоснабжение предусматривается в центральной части города для двухэтажных зданий.  Горячее водоснабжение жилых и общественных зданий, намечается от местных водонагревателей, работающих на газовом топливе. В зданиях усадебной и коттеджной застройки при наличии сетевого газа теплоснабжение предусматривается децентрализованное от автономных источников, работающих на газообразном топливе и обслуживаемых самими жильцами. При этом газ явится единственным энергоносителем для нужд отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Покрытие тепловых нагрузок зданий в существующей черте поселка обеспечивается за счет резерва и модернизации существующих котельных. В перспективе при строительстве новых многоэтажных зданий, размещаемых вне зон влияния существующих котельных, или располагаемых на периферии поселка, возможно устройство автоматизированных блочных индивидуальных котельных.

Ожидаемые тепловые нагрузки жилой и общественной застройки определены в соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», исходя из численности населения, величины общей площади жилых зданий по срокам проектирования с учетом укрупненных показателей максимального теплового потока на 1 м2 общей площади и с учетом применения в строительстве конструкций с улучшенными теплофизическими свойствами, таблица 3 - 2.

Таблица 3 – 2 - Тепловая нагрузка жилых и общественных зданий

| № п/п | Наименование показателей | Един. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | С. Красногвардейское |  |  |  |
| 1.1. | Общая площадь жилых зданий | м² | 253150 | 319860 |
| 1.2. | Зона централизованного теплоснабжения | Гкал | 8983 | 10847,8 |
| 1.3. | Зона децентрализованного теплоснабжения | «-« | 74442 | 97864 |
| 1.4. | Расход тепла на отопление общественных зданий | «-« | 3644,7 | 3644,7 |
| 1.5. | Расход тепла на вентиляцию общественных зданий |  | 273,5 | 273,5 |
|  | Итого: | «-« | 87343,2 | 112630 |
| 2 | а. Адамий |  |  |  |
| 2.1. | Общая площадь жилых зданий | м² | 38500 | 49200 |
| 2.2. | Расход тепла на отопление жилых зданий (децентрализованное) | Гкал | 12009 | 15366 |
| 2.3. | Расход тепла на отопление общественных зданий | «-« | 805,3 | 805,3 |
| 2.4. | Расход тепла на вентиляцию общественных зданий | «-« | 59,6 | 59,6 |
|  | Итого: | «-« | 12873,9 | 16230,9 |
| 3 | х. Чумаков |  |  |  |
| 3.1. | Общая площадь жилых зданий | м² | 1775 | 2130 |
| 3.2. | Расход тепла на отопление жилых зданий (децентрализованное) | Гкал | 551,9 | 656,4 |
|  | Итого | «-« | 551,9 | 656,4 |
|  | Всего | «-« | 100769 | 129517,3 |

В качестве автономных генераторов теплоты для малоэтажной застройки рекомендуются высокоэффективные и надежные агрегаты, работающие на газообразном топливе.

Выбор автономных источников теплоснабжения (средней мощностью 30-40 кВт) осуществляется в зависимости от тепловой нагрузки, функционального назначения аппарата, материала стенового ограждения здания. Спрос удовлетворяется предложениями отечественных и зарубежных предприятий, поставляющих современное оборудование.

При прокладке новых тепловых сетей и при реконструкции существующих теплотрасс следует ориентироваться на применение трубопроводов и их элементов в пенополиуретановой изоляции с гидрозащитным покрытием из полиэтилена или оцинкованной стали.

В МО «Красногвардейское сельское поселение» действует муниципальная комплексная программа «Повышение  энергетической эффективности жилищно-коммунального хозяйства  МО «Красногвардейское сельское поселение»  на 2010 – 2014 годы». Она предусматривает следующие мероприятия:

- Ремонт  теплотрассы   в м/р "Черемушки" с. Красногвардейского с заменой  утеплителя на утеплитель из  более эффективных материалов, что приведет к снижению потерь теплоэнергии на 15 %,  затрат газа и  электроэнергии и средств населения       на теплоснабжение;

- Модернизация и реконструкция котельных ЖКК;

Также предусмотрен комплекс мероприятий, включённых в районную целевую программу «Развития и модернизации жилищно-коммунального комплекса Красногвардейского района» (реализация – первая очередь):

- Котельная к школе №11 с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное (Ишма-100, Сигнал-100). Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная ДДУ им. Крупской с. Красногвардейского. Замена циркуляционного насоса. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная «Центральная» с. Красногвардейского. Установка  подпиточного резервного насоса. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная администрации района ("РИК") с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Модернизация котельной почты по ул. Ленина, с. Красногвардейского. (в ред. Пост. МО №31 от 02.11.07г.)

- Устройство топочной к административному зданию МП «Жилкомхоз", с. Красногвардейского (с экономичными котлами)

- Модернизация котельной в а. Адамий, к АСШ №3. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная к школе №1 с. Красногвардейского. Замена котельного оборудования на новое, экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Котельная к ЦРБ. Замена котельного оборудования на современное, энергосберегающее и экономичное. Установка сигнализатора загазованности по СН.

- Реконструкция и замена ветхих тепловых сетей:

  - В м/р Черёмушки» с. Красногвардейское (450 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - Теплосеть ЦРБ (770 пог. м в двухтрубном исчислении);

  - В а. Адамий (180 пог. м в двухтрубном исчислении);

Для дальнейшего развития системы теплоснабжения района необходима разработка вариантов применения групповых и индивидуальных источников теплоснабжения в условиях Красногвардейского района, в т.ч. с применением альтернативных источников энергии для внедрения в жилищно-коммунальном секторе.

Для защиты воздушного бассейна от вредных выбросов с уходящими дымовыми газами от источников тепла и для обеспечения допустимого уровня концентрации вредных выбросов в атмосферу рекомендуется модернизация действующего или установка более совершенного оборудования системы теплоснабжения. При этом рекомендуется устройство солнечно-топливных котельных, которые дают возможность использования солнечной энергии для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период.

Для зданий индивидуальной застройки наряду с автономных теплоснабжением от источников, работающих на газовом топливе, рекомендуется использование солнечной энергии, для частичного покрытия нагрузки горячего водоснабжения в межотопительный период, что создает экологически чистую среду проживания.

## 4  Газоснабжение

Существующее положение

Основным источником газоснабжения муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» является природный газ, поставляемый по системе газопроводов-отводов от магистральных газопроводов.

Сведения о газификации Красногвардейского сельского поселения на 01.01.2009 г. приведены в таблице 4 -1.

Таблица 4- 1.

| Наименование населённых пунктов | Общая протяжённость газопроводов, км | Кол-во квартир | Из них газифицированных природным газом | % газификации | Ориентировочная протяжённость и стоимость газопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Высокого давления | Низкого давления |
|  |  |  |  |  | км | млн. руб. | км | млн. руб. |
| с. Красногвардейское | 111,37 | 3541 | 3230 | 91,22 |  |  |  |  |
| а. Адамий | 31,66 | 395 | 343 | 86,84 |  |  |  |  |
| х. Чумаков | - | 27 | - | - | 6,5 | 8 | 1 | 1,5 |

Газоснабжение с. Красногвардейского осуществляется в соответствии с проектным заданием, разработанным институтом «Краснодаргражданпроект» в 1966 году. Газ подается от Хатукайской ГРС по газопроводу высокого давления (Р = 12 кгс/см2) к северной окраине села, где в газорегуляторном пункте №1 давление снижается с высокого до среднего. Далее из ГРП №1 по газопроводу среднего давления газ подается ГРП №2 и ГРП №3, снижающим давление со среднего до низкого, крупным производственным и коммунально-бытовым потребителям. По газопроводам низкого давления газ подается бытовым и мелким коммунально-бытовым потребителям. Газопровод высокого давления (Р = 12 кгс/см2) от северной окраины села проходит вдоль его восточной стороны до южной окраины и далее до аула Адамий. От этого газопровода снабжаются газом все потребители, расположенные по его трассе, а также ГРП №№ 4, 5, 6 и 7.

Уровень газификации села Красногвардейское на 01.01.09 составил 91,22%.

Уровень газификации аула Адамий на 01.01.09 составил 86,84%.

Хутор Чумаков не газифицирован.

Общая протяженность газопроводов природного газа 143,03 км. Из них 111,37 в селе Красногвардейском и 31,66 в ауле Адамий.

Проектные предложение

Раздел разработан с учетом требований СНиП 42-01-2002, 2.07.01-89*, СП 42-101-2003.

На первую очередь и перспективу предполагается обеспечить 100% газификацию МО «Красногвардейское сельское поселение».

Использование природного газа предусматривается на следующие направления:

- Населению – для целей пищеприготовления, горячего водоснабжения от индивидуальных водонагревателей  и к автономным теплогенераторам (в усадебной и коттеджной застройке).

- На отопительные котельные (энергоноситель для теплоисточников).

В работе рассматриваются потребители селитебной территории.

При определении расходов газа на нужды пищеприготовления процент охвата газоснабжением принимается 100%.

Расход газа при наличии газовой плиты и водонагревателя для горячего водоснабжения принят равным 300 м3/год на человека.

Расширяется доля использования  сетевого газа для применения в качестве единого энергоносителя при малоэтажном индивидуальном строительстве.

Годовые расходы газа определены:

- на хозяйственно-бытовые нужды населения по численности населения и удельным нормам расхода;

- на нужды отопления, вентиляции (при централизованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью (см. раздел «Теплоснабжение»);

- на нужды отопления индивидуальной застройки (при децентрализованном теплоснабжении) в соответствии с отапливаемой площадью.

В детских, лечебных учреждениях, школах, на предприятиях общественного питания пищеприготовление предусматривается электрическое. Распределение газа предусматривается по трехступенчатой схеме, существующая схема газоснабжения максимально используется.

Газ высокого и среднего давления подается в ГРП, на предприятия, в котельные. Газ низкого давления используется для подачи в жилые здания, мелким коммунально-бытовым предприятиям.

Развитие сети газопроводов с охватом территории нового строительства в северном и восточном планировочных районах потребует прокладки (отводов) газопровода высокого давления по вновь проектируемым улицам, а также строительства новых ГРП.

На первую очередь планируется газификация хутора Чумаков.

Прогнозируемые расходы газа для селитебной застройки приведены в таблице 4 - 2.

Таблица  4 - 2.

| № п/п | Показатели | Един. изм. | 1 очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Село Красногвардейское |
|  | Население | чел. | 10389 | 11289 |
| 1 | Годовой расход газа | тыс.м3 в год | 13949,1 | 17291,1 |
| 1.1. | На хозяйственно-бытовые нужды | «-« | 3116,7 | 3386,7 |
| 1.2. | На отопление индивидуальных зданий | «-« | 9190 | 12082 |
| 1.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | «-« | 1592,4 | 1822,4 |
| 1.4. | Годовой расход газа на приготовление кормов и подогрев воды для животных | «-« | 228,4 | 228,4 |
| II. Аул Адамий |
|  | Население | чел. | 1540 | 1640 |
| 2 | Годовой расход газа | тыс.м3 в год | 2051,4 | 2495,8 |
| 2.1. | На хозяйственно-бытовые нужды | «-« | 462 | 492 |
| 2.2. | На отопление индивид. зданий | «-« | 1482,6 | 1897 |
| 2.3. | На отопление, вентиляцию жилых и общественных зданий (на котельные) | «-« | 106,8 | 106,8 |
| III. Хутор Чумаков |
|  | Население | чел. | 71 | 71 |
| 3 | Годовой расход газа | тыс.м3 в год | 89,4 | 102,3 |
| 3.1 | На хозяйственно-бытовые нужды | «-« | 21,3 | 21,3 |
| 3.2 | На отопление индивид. зданий | «-« | 68,1 | 81 |
|  | Всего годовой расход газа селитебной застройки |  | 16318,3 | 20117,6 |

Связь между газопроводами разных ступеней давления осуществляется через ГРП. Количество ГРП определено с учетом оптимального радиуса действия 0,8-1,0 км. ГРП размещены на свободных территориях внутри кварталов, также могут быть и в шкафном исполнении (последние наиболее уместны для районов индивидуальной застройки). Для надежной работы системы газоснабжения предусматривается закольцовка всех коммунальных ГРП по низкому давлению.

Прокладка газопроводов предусматривается подземная. Газопроводы прокладываются вдоль улиц с тупиковыми ответвлениями к зданиям.

Трубы для сетей газоснабжения принимаются групп «В» и «Г» из спокойной малоуглеродистой стали. Наряду со стальными трубами к применению рекомендуются полиэтиленовые трубопроводы, при этом отсутствует необходимость защиты от коррозии.  Для газопроводов низкого и среднего давления – трубы типа С – средний, для газопроводов высокого давления П категории – трубы типа Т – тяжелые.

Для стальных газопроводов должна предусматриваться защита от коррозии, вызываемой окружающей средой и блуждающими токами в соответствии с требованиями ГОСТ 9.602-89.

Для возможности отключения отдельных участков газопроводных сетей, ГРП, ответвлений и вводов к потребителям устанавливается запорная арматура.

Выбор оборудования производится по пропускной способности регуляторов при заданных перепадах давления и выходных давлениях для каждого ГРП (при конкретном проектировании).

Для обеспечения бесперебойности подачи газа потребителям, безопасности эксплуатации системы газоснабжения необходимо предусмотреть строительство и ввод в эксплуатацию элементов системы газоснабжения в увязке с очередностью строительства.

Ориентировочные объемы работ представлены в  таблице 4 - 3.

Таблица 4 - 3.

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ГРП | шт. | 4 | 2 в северном районе, 1 в восточном, 1 в х.Чумаков |
| 2 | Прокладка газопроводов высокого давления | км | 1,74 0,53 1,12 | Северный р-н Восточный р-н Х. Чумаков |

## 5 Энергоснабжение

Существующее положение

Электроснабжение населённых пунктов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» осуществляется от генерирующих источников расположенных за пределами территории Республики Адыгея (Подстанция ПС 220/110/35, расположенная на территории города Усть-Лабинска Краснодарского края).

Характеристика электрической подстанции, расположенной на территории  Красногвардейского МО приведена в таблице 5 - 1.

Таблица  5 - 1.

| Наименование п/ст | Местоположение | Напряже-ние, кВ | Количество и установленная мощность трансформаторов | Износ оборудования, % | Загрузка трансформаторов (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красногвардейская | Северо-восточная окраина села | 35/10 | 2х4000 кВА | 30 | 70 |

Распределение электроэнергии в поселении осуществляется через систему РП и ТП по воздушным сетям 10кВ.

Состояние оборудования центров питания и электрических сетей можно назвать удовлетворительным, так как процент износа относительно невысокий.

Потребление электроэнергии населением составляет:

- с. Красногвардейское – 9,03  млн. кВт ч/год;

- а. Адамий – 1,28 млн. кВт ч/год;

- х. Чумаков – 0,07 млн. кВт ч/год.

Характеристика существующих электрических подстанций 10 кВ приводится в таблице  5 – 2.

Таблица 5 – 2.

| Электрическая подстанция | Адрес | Силовые трансформаторы | Загрузка трансформаторов (в %) | Характер и удельный вес присоединенной нагрузки (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | Мощн. (кВА) | Напр (кВ) | Год установки |  | Быто-вая | Промышлен-ная |
| Кр5-310 Кр5-319 Кр5-355 Кр5-108 Кр5-351 Кр5-84 Кр7-330 Кр7-331 Кр7-353 Кр7-90 Кр7-105 Кр7-104 Кр7-171 Кр7-323 Кр7-334 Кр8-324 Кр8-325 Кр8-327 Кр8-328 Кр8-333 Кр8-336 Кр8-339 Кр8-342 Кр8-95 Кр8-97 Кр8-96 Кр8-356 Кр8-229 Кр8-99 Кр8-224 Кр8-337 Кр8-329 Хк9-46 Кр7-87 Кр8-344 Кр8-345 Кр8-346 Кр8-347 Кр8-348 Кр8-350 | с.Красногвар-дейское ул.Первомайская ул.Широкая ул.Широкая ул.Широкая ул.Солнечная ул.Северные сады ул.Кооперативная ул.Щорса ул.Ленина ул.Советская ул.Октябрьская ул.Горького ул.Фрунзе ул.Щорса ул.Кооперативная ул.50 лет Октября ул.Щорса ул.Ленина ул.Декабристов ул.Мира ул.Шоссейная ул.Мира ул.Мира ул.Мира ул.Ломоносова ул.Ломоносова ул.Пролетарская ул.Ломоносова ул.Зеленая ул.Суворова ул. 2-я Набережная ул.Первомайская ул.Майкопская ул.Горького а. Адамий ул.Шоссейная ул.Шоссейная ул.Шоссейная ул.Школьная ул.Шоссейная х.Чумаков | 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 10/0,4 | 160 160 160 160 160 100 160 250 320 100 100 160 160 160 100 250 160 160 250 100 160 100 100 100 160 160 100 100 100 100 250 63 160 100 100 160 160 100 100 60 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 1971 1969 1986 1976 1975 1966 1990 1975 1984 1975 2004 2004 1982 1959 1957 2004 1958 1969 1974 1975 1980 1981 1982 1982 1982 1982 1989 2004 1986 1982 1974 1958 1971 1958 1974 1969 | 80 70 50 70 60 55 60 70 80 45 60 65 80 60 45 75 75 50 60 50 50 65 55 60 55 50 70 45 65 40 55 65 45 65 55 55 50 65 45 55 | 50 95 100 70 95 95 70 60 10 2 80 100 55 85 100 45 45 0 80 95 80 45 100 95 95 95 100 100 75 100 95 90 100 55 95 85 95 55 80 100 | 50 5 0 30 5 5 30 40 90 98 20 0 45 15 100 55 55 100 20 5 20 55 0 5 5 5 0 0 25 0 5 10 0 45 5 15 5 45 20 0 |

Проектное решение

Источником электроснабжения сельского поселения предусматривается существующая электроподстанция «Красногвардейская». Для покрытия увеличивающихся электрических нагрузок Генеральным планом предусматривается реконструкция электрической подстанции «Красногвардейская» с повышением мощности и напряжения. Напряжение подстанции будет 110/35/10 с силовыми трансформаторами мощностью 2x10мВА.

Потребителями электроэнергии являются жилые и общественные здания, промпредприятия, объекты коммунально-бытового назначения, наружное освещение и др.

Электрические нагрузки жилищно-коммунального сектора определены по срокам проектирования на основе численности населения, принятой настоящим проектом, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* с учетом пищеприготовления на газе.

Показатели электропотребления приняты:

- на 1 очередь – 950 кВт. ч/год на 1 человека;

- на перспективу – 1000 кВт. ч/год на 1 человека.

Годовое число часов использования максимума электрической нагрузки принято на 1 очередь 4100 ч/год, на  перспективу – 4200 ч/год. Укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами инженерного оборудования.

Появление новых промышленных предприятий в селитебной застройке не предусмотрено.

Расчет электрических нагрузок приведен в таблице 5 - 3.

Передача и распределение электроэнергии всех напряжений в новой жилой застройке предусматривается кабельными линиями через распределительные пункты 10 кВ и трансформаторные пункты 10/0,4 кВ.

Уличное освещение предусматривается воздушным по железобетонным опорам, управление уличным освещением дистанционное.

Таблица 5 - 3  -  Электрические нагрузки

| Наиме-нование | 1 очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- |
|  | Население, чел. | Годовое электро-потребление, млн.кВт.ч | Макс. нагрузка, МВт | Население, чел. | Годовое электропотребление, млн.кВт.ч | Максимальная нагрузка, МВт |
| 1. С. Красно-гвардейское | 10389 | 9,87 | 2,41 | 11289 | 10,72 | 2,55 |
| 2. А. Адамий | 1540 | 1,46 | 0,36 | 1640 | 1,56 | 0,37 |
| 3. х.Чумаков | 71 | 0,07 | 0,02 | 71 | 0,07 | 0,02 |
| Всего: | 12000 | 11,4 | 2,79 | 13000 | 12,35 | 2,94 |

## 6 Связь

Телефонизация

Существующее положение

Услуги телефонной связи на территории МО «Красногвардейское сельское поселение» оказывает оператор ОАО «ЮТК» Адыгейский филиал.

АТСКЭ и АТСЭ ОАО «ЮТК» села Красногвардейского («Квант» и «Квант-Е-Сокол») расположены в одном здании – здании узла связи, по адресу ул. Ленина, 180.

АТСКЭ ОАО «ЮТК» аула Адамий («Квант») расположен в здании узла связи, по адресу ул. Шоссейная, 92.

Емкость телефонной сети приведена в таблице  6 - 1.

Таблица 6 - 1 - Емкость телефонной сети

| № | Наименование | Тип АТС | Монтированная емкость номеров | Задействованная емкость номеров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Население | Бюджетные организации | Хозрасчетные организации |
| 1 | АТСКЭ а.Адамий | Квант | 256 | 110 | 99 | 8 | 3 |
| 2 | АТСКЭ с.Красногвардейское | Квант | 2048 | 1681 | 1382 | 183 | 116 |
| 3 | АТСЭ с.Красногвардейское | Квант-Е-Сокол | 512 | 449 | 323 | 51 | 75 |

Потребности в увеличении емкостей АТС нет.

Общая задействованная емкость составляет 2816 номеров, из них 1804 составляют номера жителей.

Проектные предложения

Вопросы развития телекоммуникаций, систем передач данный, развитие сетей «Интернет», обеспечение населения современными средствами связи с представлением различного набора услуг, являются одной из первостепенных задач администрации поселения.

Задачей настоящего раздела Генерального плана является определение емкости  АТС на первую очередь строительства и перспективу с учетом существующего положения телефонизации поселения. Определение основных телефонных номеров общего пользования, формирующих емкость телефонной сети, произведено на основании данных Генерального плана по росту численности населения поселка.

Исходя из стопроцентной телефонизации квартирного сектора  требуемое количество телефонов составит 4000 на первую очередь строительства, 4334 на перспективу (коэффициент семейности равен 3 на первую очередь строительства и на перспективу).

Количество абонентов квартирного сектора приведено в таблице 6– 2.

Таблица 6 – 2 - Количество абонентов квартирного сектора

| Наименование | Первая очередь | Перспектива |
| --- | --- | --- |
|  | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров | Население, тыс.чел. | Кол-во номеров |
| МО «Красногвардейское сельское поселение» | 12000 | 4000 | 13000 | 4334 |
| с. Красногвардейское | 10389 | 3463 | 11289 | 3763 |
| а. Адамий | 1540 | 513 | 1640 | 547 |
| х. Чумаков | 71 | 24 | 71 | 24 |

Обеспечение расчетного числа абонентов телефонной связи  застройки  будет осуществляться от существующих аналоговых АТС с организацией выносных подстанций в районах нового строительства (в зависимости от сроков освоения новых площадок жилищного строительства и количества жителей), с модернизацией АТС на базе современного цифрового оборудования.

Развитие кабельной сети предусматривается по шкафной системе.

В настоящее время и в перспективе ОАО «ЮТК» стремится использовать самое современное оборудование. Использование современных технологий позволяет абонентам пользоваться сотовой, модемной, факсимильной связями, сетью передачи данных.

Предусматривается установка аппаратуры повременного учета стоимости местных телефонных разговоров и расчетов с абонентами (АПУС).

Основными стратегическими задачами по развитию комплекса средств связи в поселке должны стать:

- наращивание номерной емкости ГТС на базе современного цифрового оборудования с целью обеспечения 100% удовлетворения в телефонизации населения, предприятий и организаций поселка;

- замена аналоговых АТС на цифровые;

- построение телефонной сети с применением систем оптико-волоконной техники, организацией межшкафных связей, организацией выносных абонентских модулей в отдаленных от опорных АТС районах, что повысит гибкость, эффективность и надежность эксплуатации сети;

- расширение предоставляемых услуг населению по сетям ТФОП (доступ в Интернет, услуги Мультисервисной сети связи, информационно-справочные услуги и др.).

С применением современного электронного и цифрового оборудования на станциях и внедрением оптоволоконной техники на линейных сооружениях появится возможность резко расширить и повысить уровень предоставляемых населению услуг. Параллельно развивая сети мобильной связи, радиовещания, эфирного и кабельного телевидения, в городе удастся решить задачу создания современного комплекса средств телекоммуникаций, что является необходимым условием для успешного развития деловых и общественных связей, повышению уровня комфорта населения.

Магистральные и распределительные сети выполняются кабелями в телефонной канализации. Линейные сооружения ГТС предусматриваются по шкафной системе. В районах  на расстоянии 500 м абоненты могут включаться в АТС по системе прямого питания.

Настоящим разделом очерчены основные возможные направления развития телефонной сети поселка (в увязке с планировочным решением).

Радиофикация, телевидение

Существующее положение

Оператор ОАО «ЮТК» не предоставляет услуги проводного вещания на территории МО «Красногвардейское сельское поселение». Радиовещание беспроводное.

Поселение находится в зоне уверенного приема телевизионных программ, метрового и дециметрового диапазонов. Прием телевизионных программ населением ведется на коллективные и индивидуальные антенны.

Местоположение телевизионного ретранслятора – между ул.Кооперативной, ул. Новой и ул. Первомайской.

Сотовая связь предоставлена операторами Мегафон, Билайн, Теле2.

Проектные предложения

Дальнейшее развитие телевизионного вещания в поселении должно вестись в следующих направлениях:

- увеличение количества программ эфирного вещания;

- дальнейшее развитие систем кабельного телевидения как в существующих, так и в новых районах строительства;

- развитие систем спутникового телевидения;

- подготовка и переход к 2020 г. на цифровое телевизионное вещание, с внедрением которого резко возрастет качество вещания и увеличится число каналов вещания;

- расширение мультимедийных услуг населению по кабельным сетям телевидения и подача программ ТВ вещания по телекоммуникационным сетям.

При этом подача программ к абонентам может осуществляться по коаксиальным кабельным линиям, прокладываемым в отдельном специально выделенном канале телефонной канализации телефонной сети. На кабельной сети оборудуются в необходимых местах магистральные и домовые усилители и распределительные и ответвительные устройства к зданиям. Одной из основных задач по развитию сетей телевещания  является подготовка к переходу на цифровое вещание.