ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении отбора получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов

муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

в рамках муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

Администрация МО «Красногвардейское сельское поселение» проводит отбор получателей субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» (далее – Отбор), расположенных по адресу: с. Красногвардейское, ул. Новая, 11 с учетом требований постановления администрации муниципального образования  «Красногвардейское сельское поселение» от  19.04.2019г. №50 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды на период с 2018 по 2024 годы на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение»

.

Уполномоченный орган - администрация муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение», (с. Красногвардейское, ул. 50 лет Октября, 31)

Объем средств субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ – 3 305 260 рублей.

Перечень работ по благоустройству:

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

«Капитальный ремонт «Благоустройство дворовой территории по адресу: РА, Красногвардейский район, с. Красногвардейское, ул. Новая, 11»

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Вертикальная планировка |
| 1 | Срезка растительного грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 1 | 1000 м3 | 0,045 45/1000 |
| 2 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-01 | 1000 м3 | 0,045 45/1000 |
| 3 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 500 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 1 (излишний растительный грунт) | 1000 м3 | 0,045 45/1000 |
| 4 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 0,07875 45*1,75/1000 |
| 5 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,044 44/1000 |
| 6 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02 | 1000 м3 | 0,044 44/1000 |
| 7 | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 3 | 1000 м3 | 0,256 256/1000 |
| 8 | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-03 | 1000 м3 | 0,256 256/1000 |
| 9 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 3 (излишний плотный грунт) | 1000 м3 | 0,257 257/1000 |
| 10 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 3 км | 1 т груза | 449,75 257*1,75 |
| Раздел 1. Тип1. Проезды. |
| 1 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,882 490*0,18/100 |
| 2 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 25-35% | м3 | 107,604 88,20*1,22 |
| 3 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,735 490*0,15/100 |
| 4 | Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 80,85 73,50*1,1 |
| 5 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,49 490/1000 |
| 6 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать к расценке 27-06-029-01 х4 | 1000 м2 | 0,49 490/1000 |
| 7 | Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка II | т | 74,5 49+25,50 |
| 8 | Смеси асфальтобетонные пористые песчаные марка II | т | 49 |
| 9 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,49 490/1000 |
| 10 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 49 |
| 11 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | -0,49 -490/1000 |
| 12 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | -24,5 |
| Бортовые камни БР 100.30.15 |
| 13 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,0094 94*0,5*0,20/1000 |
| 14 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 / дорожный БР / садовый БР | 100 м3 | 0,00282 94*0,5*0,20/100*0,03 |
| 15 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (разравнивание) | 100 м3 | 0,094 9,4/100 |
| 16 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,0282 94*0,3*0,10/100 |
| 17 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 3,4404 2,82*1,22 |
| 18 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 0,94 94/100 |
| 19 | Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 | шт | 94 |
| Раздел 2. А/Б покрытие тротуара Тип 2 |
| 20 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,124 155*0,10*0,8/100 |
| 21 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 15,128 12,40*1,22 |
| 22 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,031 155*0,10*0,2/100 |
| 23 | Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 3,782 3,1*1,22 |
| 24 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,155 155/1000 |
| 25 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 15,5 |
| Бортовые камни БР 100.20.8 |
| 26 | Разработка грунта в отвал экскаваторами импортного производства с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2 | 1000 м3 | 0,017 170*0,5*0,20/1000 |
| 27 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 / дорожный БР / садовый БР | 100 м3 | 0,0051 170*0,5*0,20/100*0,03 |
| 28 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 1 (разравнивание) | 100 м3 | 0,17 17/100 |
| 29 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,051 170*0,3*0,10/100 |
| 30 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия: 35-50% | м3 | 6,222 5,1*1,22 |
| 31 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,7 170/100 |
| 32 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 2,846514 3,3099*0,86 |
| 33 | Раствор готовый кладочный, цементный, М100 | м3 | 0,011108 0,03366*0,33 |
| 34 | Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3 | шт | 170 |
| Раздел 3. Детская площадка площадка. Покрытие Тип 3 |
| 35 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | 100 м3 | 0,1 100*0,10/100 |
| 36 | Песок природный обогащенный для строительных работ средний | м3 | 11 10*1,1 |
| 37 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня | 100 м3 | 0,1 100*0,10/100 |
| 38 | Щебень М 300, фракция 20-40 мм, группа 2 | м3 | 11 10*1,1 |
| 39 | Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками второго типоразмера, толщина слоя 4 см | 1000 м2 | 0,1 100/1000 |
| 40 | Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II | т | 10 |
| 41 | Устройство покрытий спортивных и детских площадок из плиток на основе резиновой крошки: на клей | 100 м2 | 1 100/100 |
| 42 | Покрытие двухслойное бесшовное пористое водопроницаемое для детских игровых площадок, цветное в один цвет, верхний слой из каучуковой крошки толщиной 5 мм, нижний слой из резиновой крошки толщиной 10 мм | м2 | 101,5 |
| 43 | Клей полиуретановый двухкомпонентный | кг | 52,936 |
| 44 | Грунтовка полиуретановая КТ пол Праймер ПУ 01 | кг | 20,36 |
| Раздел 4. Устройство водоотводных лотков из монолитного железобетона сечением 0,45х0,45 м |
| 45 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 | 1000 м3 | 0,00294 6*0,7*0,7/1000 |
| 46 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы | 100 м3 | 0,0042 6*0,7*0,1/100 |
| 47 | Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75% | м3 | 0,42 |
| 48 | Устройство камер со стенками: из монолитного бетона | 100 м3 | 0,006075 6*0,45*0,5*0,45/100 |
| 49 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В30 (М400) | м3 | 0,550395 |
| 50 | Сталь арматурная, горячекатаная, периодического профиля, класс А-III, диаметр 10 мм | т | 0,120285 |
| 51 | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали | т | 0,264 44*6/1000 |
| 52 | Решетка прямоугольного чугунного дождеприемника, номинальная нагрузка 25 кН, размеры лаза 360х780 мм | шт | 0,264 |
| Раздел 1. Ограждение территории. |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,45 45/100 |
| 2 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 3,15 0,07*45 |
| 3 | Опоры стальные (90х90х3) | т | 1,25775 13*45*2,15/1000 |
| 4 | Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м | т | 0,357435 0,47*1,3*13*45/1000 |
| 5 | Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий | 100 м | 1,7 170/100 |
| 6 | Трубы стальные электросварные квадратного сечения, размер стороны 20 мм, толщина стенки 2 мм | т | 0,357435 |
| 7 | Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м | т | 0,168448 0,47*2*89,6*2/1000 |
| 8 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 60х60 мм, толщина стенки 3,0 мм | м | 179,2 89,6*2 |
| 9 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,315345 (0,06+0,06+0,06+0,06*89,6*2+0,02+0,02+0,02+0,02*1,3*13*45+0,09+0,09+0,09+0,09*1,25*45)/100 |
| 10 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,315345 (0,06+0,06+0,06+0,06*89,6*2+0,02+0,02+0,02+0,02*1,3*13*45+0,09+0,09+0,09+0,09*1,25*45)/100 |
| Раздел 1. Освещение |
| 1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 0,3185 (65*0,7*0,7) / 100 |
| 2 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0,3185 (65*0,7*0,7) / 100 |
| 3 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 0,3185 31,85/100 |
| 4 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0,07 7/100 |
| 5 | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ, диаметр 40 мм | м | 7 |
| 6 | Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0,75 75/100 |
| 7 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами АВБбШвнг 3х4-660 | 1000 м | 0,075 75/1000 |
| 8 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг | 100 м | 0,2 20/100 |
| 9 | Кабель силовой гибкий КПГ 3х1,5-660 | 1000 м | 0,02 20/1000 |
| 10 | Бурение котлованов на глубину бурения: до 3 м, 2 группа грунтов | шт | 5 |
| 11 | Цоколь к опорам | шт | 5 |
| 12 | Деталь закладная фундамента, высота 1000 мм, диаметр трубы 108 мм, диаметр резьбы крепежных элементов 16 мм, количество отверстий во фланце 4 шт, масса 12,2 кг | шт | 5 |
| 13 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0,0145 1,45 / 100 |
| 14 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), крупность заполнителя 10 мм, класс В15 (М200) | м3 | 1,48 |
| 15 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 0,145 5*29/1000 |
| 16 | Опора несиловая прямостоечная граненая, марка: НПГ-3/4,0-02-ц (ТАНС.12.025.000) | шт | 5 |
| 17 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 5 |
| 18 | Светильники уличного освещения ГКУ15-400-105 | шт | 5 |
| 19 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 4 | шт | 5 |
| 20 | Коробка распределительная УК-2П | шт | 5 |
| 21 | Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы: до 2,5 мм2, количество жил до 10 | шт | 1 |
| 22 | Муфта термоусаживающаяся полиэтиленовая для стыков, номинальный наружный диаметр 125 мм, длина 500 мм | шт | 1 |
| 23 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 | 100 шт | 0,05 5/100 |
| 24 | Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 | 100 м | 0,05 5 / 100 |
| 25 | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп | т | 0,0063 1,26*5/1000 |
| 26 | Заземлитель вертикальный из угловой стали размером: 50х50х5 мм | 10 шт | 0,4 4 / 10 |
| 27 | Уголок горячекатаный, размер 50х50х5 мм | т | 0,01508 3,77*4/1000 |
| 28 | Заземлитель горизонтальный из стали: круглой диаметром до 12 мм | 100 м | 0,02 2 / 100 |
| 29 | Круг стальной горячекатаный, марка стали ВСт3пс5-1, диаметр 10 мм | т | 0,001234 0,617*2/1000 |
| Раздел 1. Малые архитектурные формы |
| 1 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,72 (4+2+2+6+24+6+8+20)/100 |
| 2 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 4,565 |
| 4 | Качели балансирные малые, размеры 2000х410 мм | шт | 1 |
| 6 | Беседка тип 2 (теневой зонт, стол со скамейками) | шт | 1 |
| 7 | Горка с лестницей и площадкой высотой 1600 мм | шт | 1 |
| 8 | турник-3 | шт | 1 |
| 10 | Скамья парковая: СК-9, размеры 2000х1370х790 мм | шт | 6 |
| 12 | Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100х485х235 мм | шт | 5 |
| стойка для сушки белья |
| 13 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: с погружением в бетонное основание | 100 шт | 0,02 2/100 |
| 14 | Бетон мелкозернистый, класс: В15 (М200) | м3 | 0,2 |
| 15 | Трубы стальные квадратные (ГОСТ 8639-82) размером: 120х120 мм, толщина стенки 7 мм | м | 10 2*3+4 |
| 16 | Решетчатые конструкции (стойки, опоры, фермы и пр.), сборка с помощью: лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т | 0,2418 24,18*10/1000 |
| 17 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 | 100 м2 | 0,048 (0,12+0,12+0,12+0,12)*10/100 |
| 18 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 | 100 м2 | 0,048 (0,12+0,12+0,12+0,12)*10/100 |
| 19 | Каркасы металлические, размеры 2400х2200 мм для сушки ковров | шт | 2 |
| 20 | Устройство металлических пешеходных ограждений | 100 м | 0,345 34,5/100 |
| 21 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) для дорожных и аэродромных покрытий и оснований, класс В20 (М250) | м3 | 1,4076 |
| 22 | Конструкции сварные индивидуальные прочие, масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 0,9108 0,414+0,276+0,2208 |
| 23 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ХС-436 | 100 м2 | 0,136 |
| 25 | Тренажер: "Шаг-1" | шт | 1 |
| 27 | Тренажер: "Вело" | шт | 1 |
| 29 | Качели типа КЧ006 двухсекционные, размеры 3000х1000х2100 мм, каркас из стальной трубы, сиденья из полиэтилена низкого давления с креплением на цепях | шт | 1 |

Срок выполнения работ: с даты заключения соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов на территории муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» до 01.06.2022 года.

Прием заявок на участие в Отборе осуществляется по месту расположения Уполномоченного органа с 13.12.2021 г.

Дата окончания приема заявок: 17.12.2021г. (включительно)

Место рассмотрения заявок - с. Красногвардейское, ул.50 лет Октября, 31, каб. № 11

Дата рассмотрения заявок -  20.12.2021 г.

Заключение соглашения о предоставлении субсидии в целях финансового обеспечения затрат на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов муниципального образования «Красногвардейское сельское поселение» - до 30.12.2021 г.